###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-454-53-100

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych  budynku  Urzędu Miejskiego w Gubinie

przy ul. Piastowskiej 24

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin ul. Piastowska 24

tel. kontakt. 068/455-81-45 ( Dział Inwestycji)

1.3    Przedmiot i zakres robót:

- renowacja kominów z cegły

- nowe kominy murowane z cegły licowej

- renowacja kamiennych elementów architektonicznych – sterczyny i gzymsy

- renowacja drewnianych elementów elewacyjnych

- konserwacja odciągów stalowych kominów, sterczyn i masztów

- renowacja stalowych okienek dachowych

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- montaż rusztowań

- zabezpieczenie elementów elewacji przed zabrudzeniem

- wywóz i utylizacja gruzu

  - Informacje dotyczące terenu budowy:

Zgodnie z pkt 1.5 OST

  - Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45262522-6 – prace murarskie

45452000-0 – prace dotyczące zewnętrznego czyszczenia budynków

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne

45453100-8 – prace renowacyjne

1.7  Określenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych.

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

Wszystkie gotowe zaprawy, preparaty i impregnaty  winny posiadać oryginalne opakowania z podaną datą ważności, dokumenty dopuszczające daną partię do stosowania w budownictwie. Ponadto wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty techniczne zastosowanych materiałów.

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

2.1 Zaprawy do renowacji kominów i sterczyn

Do uzupełnienia ubytków w cegłach jak i spoinach należy zastosować zaprawy i cegły jak najbardziej zbliżone właściwościami fizyko-chemicznymi do uzupełnianego materiału tj.:

zbliżona lub lepsza zdolność transportu wody,

zbliżone lub nieznacznie niższe właściwości mechaniczne,

taki sam lub zbliżony współczynnik rozszerzalności cieplnej

zbliżona kolorystyka i faktura

-  zaprawa do murowania – wapienno-cementowa

-  zaprawa do spoinowania cegły i piaskowca– specjalistyczne zaprawy na bazie wapna trassowego dostosowane do stosowania w obiektach zabytkowych w kolorze dobranym do spoiny oryginalnej

-  zaprawa do napraw cegły – specjalistyczna zaprawa mineralna umożliwiająca uzupełnienie

ubytków w cegle z zachowaniem struktury, właściwości dyfuzyjnych i koloru cegły

- zaprawa restauratorska do napraw kamienia porowatego oparta na składnikach mineralnych bez

dodatku cementu portladzkiego w kolorze dobranym do koloru naprawianego kamienia.

-  zaprawa do szpachlowania starych tynków – mineralna zaprawa szpachlowa na bazie wapna

trasowego posiadająca właściwości dyfuzyjne.

-  preparaty do gruntowania starych tynków – wszelkie grunty ograniczające chłonność podłoża i

nieograniczające dyfuzyjności do stosowania na zewnątrz

  - Preparaty do oczyszczania cegły i kamienia

Należy przewidzieć preparaty do usuwania następujących zabrudzeń:

Zabrudzenia atmosferyczne i zacieki

Zabrudzenia biologiczne

Farby dyspersyjne

Zaprawa cem.-wap.

Środki należy tak dobrać by nie niszczyły struktury i spoistości materiału . Aplikacja preparatów powinna odbywać się ręcznie pędzlem lub przez natrysk parą wodną.

  - Cegła

Cegła licowa pełna o wymiarach współczesnych 6,5x12x25 klasy 15 wg. PN-B 12050:1996

Nasiąkliwość < 16%

Wytrzymałość na ściakanie 10,0 MPa

Kolor czerwony zbliżony do cegły oryginalnej.

  - Preparaty do hydrofobizacji cegły i kamienia.

Środki do hydrofobizacji elewacji z cegły i kamienia nie mogą ograniczać naturalnej dyfuzyjności cegły w celu zapewnienia odparowania wilgoci zawartej w murach.

Preparaty oparte na emulsjach sylikonowych, krzemianowych itp. o głębokiej penetracji

  - Drewno

- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14%, klasa I

- klej do drewna  wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204

- wytrzymałość kleju  min 10 MPa       wg. PN-EN 204

  - Farba do drewna

Farba akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym zgodnie z wynikami badań stratygraficznych

  - Farba antykorozyjna do metalu

System powłokowy z przeznaczeniem do wymalowań antykorozyjnych zgodnie z kartą techniczną producenta.

Kolor czarny.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Roboty renowacyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 50C jeśli instrukcja stosowania danego materiału  nie określa innej temperatury.

  - Oczyszczanie powierzchni kominów ceglanych.

Oczyszczanie ściany ceglanej należy wykonywać przy założeniu nieuszkadzania substancji zabytkowej. Przy stosowaniu aparatów ciśnieniowych nie dopuszcza się stosowania silnego strumienia wody a także strumienia wody ze ścierniwem wszelkiego rodzaju. Dopuszcza się jedynie ciśnieniowy strumień pary wodnej oraz punktowo materiały ścierne do stosowania ręcznego ( w miejscach szczególnie zabrudzonych i trudnych do oczyszczenia).

Przed zastosowaniem konkretnego środka chemicznego na większej powierzchni należy najpierw przeprowadzić próbę na mniejszej powierzchni w celu sprawdzenia działania środka na cegłę.

Zabieg oczyszczenia cegieł należy wykonać przed wykuciem spoin.

Po każdym zastosowaniu środka chemicznego należy ściany umyć czystą wodą wypłukując pozostałości zastosowanych preparatów.

  - Wykucie spoin i ich uzupełnienie.

Przy wykuwaniu spoin należy zwrócić uwagę na to by nie uszkadzać krawędzi cegieł. W tym celu należy wykonać próby użycia różnego typu sprzętu i narzędzi zapewniających jak najmniejsze uszkodzenia cegły.

Głębokość wykutych spoin – minimum  3 cm.

Wypełnienie spoin nową zaprawą dobraną zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2 należy wykonać przy pomocy kielni fugówek dobrze wypełniając i ubijając zaprawę. Faktura spoiny powinna być zatarta na ostro (bez śladów gładzenia kielnią)  i być zlicowana z powierzchnią cegły.

Na powierzchni spoin i cegieł niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli, pleśni itp.,

  - Uzupełnienia ubytków i wymiana cegieł

Naprawa uszkodzonych cegieł winna być przeprowadzona przy użyciu specjalistycznych zapraw dobranych zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.

Głębokość wykucia i uzupełnienia cegły – ½  cegły.

Faktura uzupełnienia winna być zbliżona do faktury i koloru cegieł z danego fragmentu muru.

Zniszczony tynk czap kominowych należy zbić i wykonać nowy zabezieczając do warstwą hydrofobową.

  - Patynowanie uzupełnień ceglanych, hydrofobizacja elewacji ceglanej

W przypadku rażących rozbieżności kolorystycznych poszczególnych elementów fasady, mogących zakłócać estetykę obiektu należy przewidzieć zabieg ujednolicenia jej powierzchni poprzez miejscowe naniesienie odpowiednio przygotowanych farb uwzględniających hydrofobowe wykończenie całej elewacji ceglanej.

Hydrofobizację elewacji ceglanej należy wykonać środkami na bazie krzemianów lub innych zapewniających jednocześnie dyfuzyjność wykonanej warstwy. Impregnat nie powinien nadawać połysku elewacji a jedynie wzmacniać naturalną jej kolorystykę. Preparat nanosić pędzlem lub natryskowo.

  - Nowe kominy

Murowanie kominów wykonać zgodnie z zasadami sztuki murarskiej wiązania cegieł z uwzględnieniem wątku w kominach oryginalnych.

Murowanie od strony zewnętrznej wykonać na niepełną spoinę a następnie wyspoinować tak jak przy kominach remontowanych.

Czapy kominowe wykonać na wzór czap kominów oryginalnych.

Ściany z cegieł winny spełniać następujące wymagania:

-  odchylenia górnej powierzchni każdej warstwy cegieł od poziomu nie więcej niż 2 mm/m

-  odchylenie powierzchni i krawędzi ścian od kierunku pionowego – nie więcej niż 6 mm/m i 10 mm na całej wysokości komina

-  odchylenia krawędzi ścian od linii prostej - nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż dwa na długości łaty kontrolnej ( 2 m)

-   odchylenia od płaszczyzny – nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany komina

  - Renowacja detali architektonicznych z kamienia.

Konserwację powierzchni wykonanych z kamienia (sterczyny i gzymsy ponad dachem) wykonać

-  Po oczyszczeniu kamienia wykonać naprawę uszkodzeń  (wyszczerbień, pęknięć itp.) wykonać przy użyciu specjalistycznej zaprawy restauratorskiej o zbliżonych właściwości fizycznych kamienia.

- Spoiny ze zniszczoną zaprawą należy dokładnie oczyścić z luźnej zaprawy i wypełnić nową zaprawą

- Skorodowane większe powierzchnie należy przeszpachlować zaprawą

-  Przygotowanie podłoża i sposób użycia zaprawy - zgodnie z instrukcją producenta

- Całość zaimpregnować 2-krotnie natryskowo lub pędzlem specjalistycznym preparatem hydrofobowym odpornym na działanie czynników atmosferycznych

- styk ramy okiennej z podokiennikiem kamiennym uszczelnić masą sylikonową w odpowiednio uformowanej i zagruntowanej szczelinie

  - Renowacja elementów drewnianych

-  Brakujące listwy i detale należy dorobić zgodnie z zachowanymi wzorcami.

-  Ubytki w elementach należy uzupełnić wykonując wstawki z drewna iglastego

-  Powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy  przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

- Elementy stalowe (zastrzały sterczyn, odciągi kominów) zdemontować i poddać gruntownemu oczyszczeniu do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 a następnie pomalować wybranym system powłokowym.

- Okienka dachowe należy ocynkować uprzednio przywracając ich funkcjonalność ( regulacja okuć, uzupełnienie brakujących elementów, pasowanie skrzydeł i ram itp.)

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1   kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu należy poddać właściwości,  jakość oraz inne cechy  charakterystyczne  zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 na podstawie danych technicznych dołączonych przez producenta.

6.2   kontrola robót

Kontrola jakości robót związanych z remontem elementów ceglanych, kamiennych, drewnianych i stalowych  powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

Obmiary robót wykonuje się zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

8.1      Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających takich jak:

- głębokość wykucia spoin

- przygotowanie podłoży drewnianych i stalowych do malowania

8.2	Częściowe lub etapowe odbiory robót

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.

Odbiór częściowy dotyczy ilości wykonanych robót (całość techniczna wg opisu zakresu robót) zgodnie z jednostką przedmiaru.  Odbiór częściowy nie może dotyczyć częściowego wykonania robót wchodzących w skład danej pozycji przedmiarowej.

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót oraz dokumenty wynikające z umowy.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 raz sprawdzenia wymagań z pkt.5, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie  wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1    Roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

## PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425         Przewody dymowe,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły

PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-ISO 8501-1:         Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
- PN-ISO 8501-2:    Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu

tych powłok.

PN-EN 204              Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań

niekonstrukcyjnych.

PN-71/B-10080       Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych oraz karty techniczne z instrukcjami stosowania  poszczególnych gotowych mieszanek i preparatów zastosowanych na obiekcie.