###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 453-21-0

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych  budynku  Urzędu Miejskiego w Gubinie

przy ul. Piastowskiej 24

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin ul. Piastowska 24

tel. kontakt. 068/455-81-45 ( Dział Inwestycji)

- Przedmiot i zakres robót:

-  Docieplenie stropów drewnianych wraz z remontem,  wzmocnieniem i

impregnacją konstrukcji stropu

-  Docieplenie stropodachów płaskich metodą wdmuchiwania izolacji celulozowej

-  Docieplenie skosów dachowych wełną mineralną

-  Docieplenie ścian styropianem – metodą mokrą

-  Docieplenie stropodachu płaskiego warstwą izolacji przyklejaną na pokrycie

dachowe

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- montaż rusztowań roboczych i pomocniczych

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem

- wywóz i utylizacja gruzu

  - Informacje dotyczące terenu budowy:

Zgodnie z pkt 1.5 OST

  - Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45261210-9 – prace dotyczące krycia dachu

45261900-3 – dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

45321000-3 – prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne

1.7  Określenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych.

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

  - Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r.

Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy K 27

Wilgotność drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż:

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubość: +1 mm; (-) 1 mm

  - Impregnaty do drewna

Impregnat solny do drewna nowego barwiący, zabezpieczający przed owadami, grzybami oraz zwiększający odporność ogniową.

Do impregnacji drewna starego użyć bezbarwnego impregnatu zwalczającego owady i grzyby oraz zabezpieczającego przed  korozją biologiczną.

  - Izolacja termiczna stropów

współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolującego „λ” ≤ 0,045 W/(mK)

- docieplenie stropu drewnianego

folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

wełna mineralna miękka

płyta OSB gr. 22 mm

- docieplenie stropu KLEINa

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

styropian FS 20

warstwa zaprawy posadzkowej cementowej gr. 4 cm zbrojonej siatką stalową z drutu 4mm

- docieplenie dachu stromego i stropu poddasza

wełna mineralna miękka

- docieplenie stropodachu wentylowanego

certyfikowane granulaty materiału celulozowego typu „Ekofiber” lub z wełny mineralnej lub ze styropianu

- docieplenie na wierzchu stropodachu pełnego

Dach  - styropian FS 20 z przyklejoną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej

Do mocowania należy użyć odpowiedniego kleju lub łączników mechanicznych.

Papa nawierzchniowa – papa termozgrzewalna asfaltowa polimerowo-plastomerowe (modyfikowane SBS lub APP) zbrojone włóknem szklanym lub poliestrowym.

Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach min. 700 N/ 5 cm

Stabilność wymiarów w temperaturze min. 100 0C

Grubość min 4 mm bez posypki

Szczelne i trwałe zabezpieczenie warstwy wierzchniej papy – łupek powinien być zatopiony w bitumie uniemożliwiając odsłanianie warstw konstrukcyjnych papy.

  - Izolacja termiczna ścian

współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolującego „λ” ≤ 0,045 W/(mK)

styropian FS 15

Klej do przyklejania styropianu oraz klej do wklejania siatki zbrojeniowej – gotowe mieszanki o przeznaczeniu określonym zgodnie z zaleceniami producenta.

Siatka zbrojeniowa -  z włókna szklanego lub poliestrowa.

  - Elementy pozostałe

Wkręty do mocowania podłogi z OSB – wkręty stalowe o gr. min 5 mm z gwintem do drewna o długości min. 2,5 grubości płyty

Gwoździe stalowe okrągłe gładkie o długości 3,5 raza większej od grubości mocowanego elementu.

Papa do uzupełnienia rozebranych części  pokrycia dachu płaskiego – jak w pkt. 2.3 tejże SST

Listwy maskujące mocowania obróbki z papy – listwa z blachy cynkowej mocowana bezpośrednio do ściany

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST.

  - Roboty naprawcze konstrukcji drewnianej stropów

Ocenę stanu technicznego stropu należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrane elementy przeznaczone do wzmocnienia lub wymiany końcówek należy wzmocnić zgodnie z projektem oraz przybliżonymi obliczeniami kierownika budowy sprawdzonych przez inspektora nadzoru  stosując złącza gwoździowane lub śrubowe.

Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części skorodowane  do zdrowego drewna.

Nowo montowane elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej. Przy izolacji końcówek belek stropowych należy pamiętać o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej między czołem belki a ścianką gniazda montażowego oraz nieizolowaniu czoła belki.

Montaż płyt OSB  wykonać na uprzednio wykonanym ruszcie ze zdemontowanych łat dachowych (rozstaw łat 40 cm)   i przez przymocowanie wkrętami do drewna.

Płaszczyzna podłogi nie podlega poziomowaniu a jedynie wyrównaniu podłoża umożliwiający prawidłowy  montaż płyt podłogowych. Wyrównanie podłoża wykonać podkładkami pod łaty wykonanymi z drewna twardego.

Łączenie płyt podłogowych wykonać na styk.

Szczeliny między stykami płyt podłogowych nie większe niż 3 mm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie  przez odpowiednie nasączenie impregnatem.

  - Roboty dociepleniowe

Izolację termiczną z płyt  układać przynajmniej dwuwarstwowo z zastosowaniem zasady przykrywania styków płyt izolacyjnych poprzedniej warstwy warstwą górną.

Płyty z wełny mineralnej układane na stropodachu stromym należy zabezpieczyć przed zsuwaniem się pod własnym ciężarem np. drutem mocowanym do krokwi.

Izolację granulowaną należy ułożyć tak by otwory wentylacyjne nie zostały zasypane.

Przy wykonywaniu docieplenia na dachu płaskim z papy należy wpierw usunąć papę odspojoną od podłoża.

Montaż płyt styropianowych na ścianach poddasza wykonać na klej z uprzednim dokładnym oczyszczeniem ścian z luźnych warstw tynku i farby. Całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z mydłem malarskim. Płyty styropianowe kłaść dwuwarstwowo lub jednowarstwowo z wypełnieniem spoin pianką poliuretanową.

Płaszczyzna ocieplanej ściany nie jest objęta wymaganiami pionowości oraz odchyłek od płaszczyzny.

  - Roboty pozostałe

Przy układaniu papy termozgrzewalnej zwrócić uwagę na prawidłowe zgrzanie i dociśnięcie warstwy wierzchniej. Przy opierzeniach murów wykonywanych z papy należy zapewnić odpowiednio wyprofilowane podłoże. Na ścianie papę mocować z zastosowaniem listwy maskującej mocowanej niezależnie od papy.

Uzupełnienie rozebranego dachu z płyt korytkowych w miejscach ich demontażu wykonać z zachowaniem wysokości

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1   kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu należy poddać właściwości,  jakość oraz inne cechy  charakterystyczne  zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 na podstawie danych technicznych dołączonych przez producenta.

6.2   kontrola robót

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

- Powierzchnię podłogi oblicza się w [m2] wykonanej  powierzchni podłogi  z potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 0,5 m2.

- Powierzchnię izolacji cieplnej oblicza się w [m2]  zaizolowanej faktycznie powierzchni

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

8.1      Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:

Elementy drewniane stropu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej

- prawidłowości wykonania połączeń i szczegółów konstrukcyjnych,

- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię podłogi – materiał i stan podkładek

- impregnacja elementów drewnianych

Izolacja termiczna

- przygotowanie podłoża, ułożenie paroizolacji

- ułożenie izolacji termicznej, szczelność i grubość

- mocowanie izolacji termicznej

- przygotowania podłoży dla opierzeń blacharskich– spadki, izolacja

8.2	Częściowe lub etapowe odbiory robót

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.

Odbiór częściowy dotyczy ilości wykonanych robót (całość techniczna wg opisu zakresu robót) zgodnie z jednostką przedmiaru.  Odbiór częściowy nie może dotyczyć częściowego wykonania robót wchodzących w skład danej pozycji przedmiarowej.

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót oraz dokumenty wynikające z umowy.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 raz sprawdzenia wymagań z pkt.5, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1    roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..

PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja