###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-454-53-100

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

wraz z częściową wymianą okien i drzwi

w budynku Urzędu Miejskiego

w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

+tel. Kontakt. 068/455-81-45

1.3    Przedmiot i zakres robót:

- Renowacja drewnianych okien skrzynkowych i zespolonych

- Renowacja drewnianych drzwi płycinowych oraz fornirowanych

-    Renowacja parapetów drewnianych wewnętrznych

- Renowacja podokienników zewnętrznych z piaskowca

- Wstawienie elementów architektonicznych z piaskowca i granitu

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie ścian i posadzki przed zabrudzeniem

- wywóz i utylizacja gruzu

  - Informacje dotyczące terenu budowy:

Zgodnie z pkt. 1.5 OST

  - Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne

45453100-8 – prace renowacyjne

1.7  Określenia podstawowe:

Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

  - Drewno

- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14%

- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany

- do desek odbojowych – drewno dębowe

  - Farba

- akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym zgodnie z wynikami badań stratygraficznych

- do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana przez producenta odporność na działanie czynników atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian właściwości fizycznych powłoki malarskiej)

- do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o dużej wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Stosować należy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

  - Klej do drewna

- klej wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204

- wytrzymałość min 10 MPa       wg. PN-EN 204

  - Szyby

-  szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm

  - Kit szklarski

- kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze brązowym

  - Uszczelki okienne i drzwiowe

-  uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu

-  szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny

  - Elementy z piaskowca

- filarek międzyokienny z piaskowca wykonany z kamienia o zbliżonej barwie i uziarnieniu

- profilowanie filarka wykonane zgodnie ze wzorem na filarku międzyokiennym od strony podwórza.

  - System do renowacji elementów z piaskowca

- Bezbarwny impregnat wzmacniający strukturę piaskowca na bazie kwasy krzemowego

wytwarzający żel spajający luźne cząstki kamienia

- Zaprawa restauratorska do napraw kamienia porowatego oparta na składnikach mineralnych bez dodatku cementu portladzkiego w kolorze dobranym do koloru naprawianego kamienia.

(kolor zaprawy nie powinien ulegać zmianie przez  min.10 lat). Uziarnienie zaprawy powinno

odpowiadać uziarnieniu piaskowca.

- Bezbarwny impregnat hydrofobowy odporny na działanie czynników atmosferycznych

utrzymujący efekt hydrofobowości przez min. 5 lat.

- Zaleca sie by system renowacji kamienia pochodził od jednego producenta ze względu na gwarantowaną trwałość wykonanych prac.

  - Elementy pozostałe

-  klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym

-  zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia narożnikowe z odzysku lub dorabiane stalowe.

- masa sylikonowa transparentna do zastosowań zewnętrznych o sprawdzonej odporności na działanie czynników atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon szklarski stosowany przez firmy produkujące okna)

- zaprawa wapienno-cementowa marki 5

- klej do granitu - specjalistyczny klej transparentny na bazie żywic poliestrowych lub

epoksydowych

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów.

Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane środkami transportu w  substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami   wykonawca usunie na własny koszt.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Renowacja drewnianych okien, drzwi i parapetów oraz prowadnic żaluzji zewn.

- Przed przystąpieniem do renowacji okien należy wszystkie skrzydła okienne rozszklić. Demontaż szyb wykonać bardzo ostrożnie tak by uzyskać jak największą ich ilość do ponownego montażu. Dotyczy to także okien wymienianych, z których należy wykorzystać jak najwięcej elementów oryginalnych – szyb, okuć, ramiaków, profili słupków i ślemion.

- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków  ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy przeprowadzić w taki sposób by można było ustalić poszczególne warstwy obecnych wymalowań.

- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane należy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane skrzydła należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie złożyć. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach należy uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając elementy z odzysku.

- Przy drzwiach fornirowanych należy wymienić zniszczony fornir i uzupełnić jego braki. W miejscach odspojeń fornir należy podkleić. Rysy i spękania przeszpachlować szpachlówką o odpowiednio dobranym odcieniu.

- Odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić się w granicach określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy okuć okiennych i drzwiowych należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby wymienić elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy okienne powinny działać płynnie bez zacięć. Zamykanie okien powinno następować przy normalnym docisku skrzydła do ramy.

- Klamki i szyldy należy wymienić wstawiając nowe wykonane z metalu dorobione na wzór zachowanych pojedynczych sztuk.

- Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montażu. Szczotkę uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować także w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka

- Ościeżnicę drzwi d2 należy uszczelnić w miejscu styku z ościeżem wypełniając dokładnie szczelinę zaprawą cementowo-wapienną lub pianką poliuretanową zabezpieczając ją od zewnątrz 3 cm zaprawy lub listwą maskującą z drewna dopasowanego do materiału forniru.

- Szczelinę – prowadnicę żaluzji zewnętrznej zamknąć wklejaną drewnianą listwą maskującą ( w przekroju litera T )   malowaną w kolorze okien

5.2      Wymiana oszklenia

- Szklenie okien wykonać  z okitowaniem z podkładem kitu

- Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów  należy zamocować szyby drutem

szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego lub twardego drewna.

- Pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-10180  Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5.3      Malowanie elementów drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem lub wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Malowanie transparętne wykonać na powierzchni fornirowanej drzwi wejściowych.

5.4      Renowacja powierzchni z piaskowca

-   Renowacji podlegać będzie tylko powierzchnia podokienników obecnie zakryta opierzeniami blacharskimi.

-   Po demontażu opierzeń z blachy stalowej należy przeszlifować powierzchnię kamieniem szlifierskim oczyszczając ją z nalotów organicznych i częściowo patyny

-   Po oczyszczeniu kamienia wykonać impregnację wzmacniającą strukturę piaskowca preparatem na bazie kwasu krzemowego powodującym spajanie luźnych cząstek kamienia.

-   Naprawę uszkodzeń podokienników (wyszczerbień, otworów po mocowaniu blach, pęknięć itp.) wykonać przy użyciu fabrycznie dobranej zaprawy renowacyjnej pod względem koloru  i właściwości fizycznych kamienia. Większe uszkodzenia wykonać wstawiając dopasowane elementy piaskowca.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia zaprawy - zgodnie z instrukcją producenta

- Całość zaimpregnować 2-krotnie natryskowo lub pędzlem specjalistycznym preparatem hydrofobowym odpornym na działanie czynników atmosferycznych

- styk ramy okiennej z podokiennikiem kamiennym uszczelnić masą sylikonową w odpowiednio uformowanej i zagruntowanej szczelinie

5.5    Montaż elementów z piaskowca

- Przed montażem należy przygotować podłoże wykonując jego rekonstrukcję zgodnie z zaleceniami podanymi wyżej.

-  montaż elementu filarka wykonać z zastosowaniem zaprawy klejowej cienkowarstwowej (2 do 5 mm) z pozostawieniem pustej spoiny na głebokości ok. 1 cm. Warstwę zewnętrzną spoiny wypełnić zaprawą do renowacji piaskowca opisaną wyżej.

5.6    Remont progu granitowego

-  Przełożenie zewnętrznych granitowych schodów na gruncie wykonać na uzupełnionej i zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej. gr. min 15 cm.

-  Uszkodzoną część progu granitowego należy wyciąć i w to miejsce wkleić wycięty element granitowy ze spodniej części stopnia lub podestu granitowego.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

6.1   kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

6.2   kontrola robót

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badania powinny dotyczyć w szczególności:

- Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem

- Odchyłek montażowych

- Przygotowania podłoża do malowania

- Grubości i jakości powłok malarskich

- Prawidłowości zamocowania szyb i kitowania

- Sprawności okuć okiennych i drzwiowych

- Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji

- Odpowiedniego zagęszczenia podłoża pod schodami zewnętrznymi

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

- Powierzchnię drzwi  oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy

- Powierzchnię szyb oblicza sie w m2  w świetle szczeblin i ram

- Powierzchnię renowacji parapetów drewnianych oblicza się  tylko górną powierzchnię w świetle ościeży  w  m2

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1      Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- przygotowanie wrębów do montażu szyb

- przygotowanie podłoża do montażu stopni schodowych na gruncie

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.

Odbiór częściowy dotyczy  robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem całego zakresu prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót

8.2      Odbiór końcowy

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających.

Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1    roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych. 
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.