###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-454-21-101

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

wraz z częściową wymianą okien i drzwi

w budynku Urzędu Miejskiego

w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska

+tel. kontakt. 068/455-81-45

1.3    Przedmiot i zakres robót:

- Demontaż okien drewnianych skrzynkowych i krosnowych

- Demontaż drzwi drewnianych i stalowych

- Dostarczenie i montaż nowych drewnianych okien i drzwi

- Obróbka wykańczająca osadzonych okien i drzwi od strony wewnętrznej

i zewnętrznej

-    Dostawa i montaż drewnianych parapetów wewnętrznych

- Demontaż krat wtórnych i montaż nowych kutych krat

- Demontaż starych i montaż nowych podokienników z blachy cynkowo-tytanowej

-     Wymiana podokienników zewnętrznych z cegły

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie elementów elewacji przed zabrudzeniem

- wywóz i utylizacja gruzu

  - Informacje dotyczące terenu budowy:

Zgodnie z pkt 1.5 OST

  - Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45421100-5 - instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych

45421135-9 - instalacja okien drewnianych

45421134-2 – instalacja drzwi drewnianych

45421147-6 – instalacja krat

1.7  Określenia podstawowe:

Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

  - Okna i drzwi drewniane

- Oscieżnice i skrzydła  wykonać z drewna sosnowego klejonego trzywarstwowo o wilgotności nie większej niż 14 % impregnowanego środkami grzybo-, bakterio- i owadobójczymi.

- Grubość skrzydeł okiennych min. 65 mm

- Grubość skrzydeł drzwiowych min. 38 mm

- Malowanie w kolorze - odcień brązu

- Słupki i ślemiona  profilowane zgodnie z detalem architektonicznym zachowanym na oknach oryginalnych.

- Szprosy drewniane zewnętrzne  naklejane oraz szprosy międzyszybowe metalowe w kolorze stolarki

- Podział i otwieralność okien zgodnie z dokumentacją projektową

-     współczynnik przewodności cieplnej okna U okna nie większe niż 1,3 W/m2xK;

oszklenie U szyby o współczynniku nie większym niż 1,1 W/m2xK

- współczynnik infiltracji powietrza: a= 0,5 do 1,0 m3/mhdaPa2/3

- wodoszczelność: klasa min. 4A

- Współczynnik przewodności cieplnej drzwi U drzwi  nie większe niż 2,3 W/m2xK

- Okucia okienne obwiedniowe - klamki metalowe brązowe

- Drzwi wyposażone w dwa zamki wpuszczane oraz w bolce przeciwwyważeniowe. Klamki i szyldy metalowe dobrane do charakteru drzwi.

- Ościeżnice drzwiowe drewniane lub metalowe z wciskanymi uszczelkami gumowymi

- Zestaw okienny antywłamaniowy klasy 2 (wg PN-ENV 1627:2006(U)) posiadający odpowiedni certyfikat wydany przez notyfikowaną instytucję certyfikującą.

- Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna) powinna zawierać następujące dane:

- Typ okna - określa jego najogólniej rozumianą budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich otwierania oraz ilorzędowe i ilodzielne jest okno.

- Wymiary,

- Rodzaj szklenia

- Współczynnik U dla całego okna

- Klasę akustyczną

- Szczelność

- Instrukcję montażu i użytkowania

- Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty technicznej, numer certyfikatu i nazwa jednostki biorącej udział w stosowanym systemie oceny zgodności wyrobu

Karta wyrobu może być dołączona do całego zamówienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczególnych typów okien)

  - Kraty stalowe kute

- Kraty wykonane z pręta kwadratowego 16x16 mm

- ozdobne elementy wykonane w takiej samej formie jak opisane w projekcie

- łączenie prętów zgodnie ze wzorem w kratach oryginalnych

- krata w oknach „o2” wykonana z prętów 16x16mm o oczkach nie większych niż 150x150 mm ułożonych „w karo” - wzór należy dopasować do zachowanej kraty w oknach na elewacji frontowej (pom. Burmistrza)

- kraty malowane w kolorze wynikającym z badań stratygraficznych wykonanych na kratach  oryginalnych. Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową na podkładzie antykorozyjnym lub trzykrotne malowanie farbą typu „Hammerite”

  - Parapety drewniane

- parapety z drewna iglastego o wilgotności nie większej niż 14 % impregnowanego środkami grzybo-, bakterio- i owadobójczymi. z profilowaniem czołowym zgodnym ze wzorem zachowanym przy parapetach oryginalnych (patrz projekt budowlany)

-  grubość min. 38 mm

- malowanie w kolorze okien dwukrotne farbą olejną na zagrutowanym podłożu

  - Podokienniki zewnętrzne

- Blacha tytano-cynkowa grubości min. 0,6 mm

- mocowanie kołkami rozporowymi 8x80mm z maskowaniem łbów lutowanymi kapkami  z blachy cynkowej

- cegła pełna min. klasy 150  czerwona (odcień i faktura zgodna z cegłą elewacyjną budynku)

  - Materiały pozostałe

- Pianka poliuretanowa montażowa dostosowana do odpowiedniego zakresu temperatur

- Elastyczna taśma samoprzylepna podtynkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej od strony wewnętrznej lub rozwiązanie alternatywne.

- Rozprężna uszczelka wodoodporna do zabezpieczenia izolacji termicznej od zewnątrz lub rozwiązanie alternatywne.

- Zaprawa z wapna trasowego do licowania cegłą pełną

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST.

  - Demontaż i montaż okien i drzwi

- Demontaż okien należy wykonać w sposób jak najmniej uszkadzający ościeże. Zdemontowane okna przekazać zamawiającemu sporządzając protokół przekazania.

- Przed montażem okna znacznie uszkodzone i wyszczerbione ościeża należy naprawić używając odpowiednich zapraw (np. do piaskowca używać zapraw opisanych w specyfikacji  SST-454-53-100)

- Przed montażem nowych okien w ościeżach z drewnianymi prowadnicami żaluzji zewnętrznych (które nie będą demontowane)  należy przeprowadzić ich renowację

- Mocowanie okien:

Sposób mocowania powinien być określony także w karcie wyrobu.

okno powinno być zamocowane w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia;

odległość między pośrednimi punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm.

- Okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie

Śrub i tulei nie można zbyt mocno dokręcać, by nie spowodować zdeformowania ościeżnicy

lub przesunięcia jej w ościeżu. Łby śrub maskuje się zaślepkami.

- Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne należy zamocować na cztery kotwy z każdej strony wypełniając szczelnie całą przestrzeń między murem a ościeżnicą.  zaprawą cementowo wapienną.

- Odchyłki montażowe:

od pionu i poziomu: < 2mm na 1 m i nie więcej iż 3 mm dla całego elementu

od płaszczyzny : nie większe niż 2 mm dla całego elementu

Okno lub drzwi powinny pozostawać bez ruchu w dowolnej otwartej pozycji

- Obróbka wykończeniowa okien i drzwi

Obróbkę należy wykonać jako trzy warstwową tzn:

Warstwa zewnętrzna - odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych.

Musi stanowić skuteczną barierę dla deszczu, jednocześnie posiadając zdolność

przepuszczania pary wodnej – np. specjalne taśmy rozprężne na styku ościeżnicy z

węgarkiem.

Warstwa środkowa - znajdująca się między ramą okienną a ścianą, powinna stanowić

szczelną izolację termiczną  - piana poliuretanowa. Przed ułożeniem piany podłoże należy

zwilżyć wodą.

Warstwa wewnętrzna - szczelna i nie przepuszczająca powietrza oraz pary wodnej -  np.

tynk gipsowy na  specjalnej elastyczne taśmie paroszczelnej. Grubość tynku min. 1,5 cm.

Połączenie tynku starego z nowym winno być wykonane bez żadnych zgrubień i innych

śladów łączenia tynków. Powierzchnia tynku powinna być zbliżona do powierzchni tynku

starego.

  - Podokienniki zewnętrzne z blachy

Podokienniki blaszane zamocować zgodnie z zasadami montażu obróbek blacharskich z blachy cynkowej (  PN-61/B-10245 )

Przy połączeniu podokiennika z ościeżem należy przewidzieć takie jego mocowanie by nie występowało zawilgacanie tynku wodą opadową spływającą po obróbce blaszanej.

  - Podokienniki zewnetrzne z cegły pełnej

Podokienniki wykonać z cegły pełnej o nachyleniu ok. 10 %. Spoiny wypełnić zaprawą do płaszczyzny cegły – spoina wykończona na gładko. Cegły winny wystawać poza lico ściany  ok. 4 cm

  - Parapety wewnętrzne

Parapety drewniane mocować we wrębie ościeżnicy okiennej z wypełnieniem szczeliny masą sylikonową.

Pod parapetami zastosować wsporniki stalowe zakotwione w murze w odległości co najmniej 70 cm. Zakotwienie parapetu w ścianie ościeża min. 3,0 cm.

Uzupełnienie ubytków zaprawy wykonać z tynku gipsowego lub wapienno-cementowego.

5.2    Wymiana krat stalowych okiennych

Demontaż starych krat wykonać z usunięciem wszystkich stalowych elementów i mocowań w ościeżach.

Wykonać naprawę ościeży ceglanych, tynkowanych oraz z piaskowca stosując odpowiednie zaprawy naprawcze. (do napraw piaskowca należy zastosować proces naprawy opisany w specyfikacji  SST 454-53-100 )

Montaż krat należy wykonać mocując wpierw w ościeżu kotwy stalowe 16x16mm na zaprawie cementowej z dopasowaniem koloru zaprawy do ościeża lub z zastosowaniem rozet maskujących mocowanie kotwy.

Kratę zamocować do kotew przez spawanie gazowe lub elektryczne spoiną o przekroju zbliżonym do przekroju łączonych prętów.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1   kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

6.2   kontrola robót

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badania powinny dotyczyć w szczególności:

- Jakości dostarczonych okien i drzwi  i ich zgodności z kartą produktu oraz SST

- Mocowania ościeżnic

- Odchyłek montażowych

- Szczelności izolacji termicznej

- Prawidłowości obróbki wykańczającej wewnętrznej i zewnętrznej

- Prawidłowości zamocowania podokienników zewnętrznych i wewnętrznych

- Regulacji okien, sprawności okuć

- Prawidłowości mocowania krat okiennych

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

- Powierzchnię okien oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy okiennej

- Powierzchnię krat okiennych w m2  po zewnętrznym obrysie prowadzonym przez zewnętrzne końce prętów kraty

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

8.1      Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:

- przygotowanie ościeży

- prawidłowość zamocowania elementów kotwiących

- dokładność uszczelnienia między ramą a ościeżem

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.

Odbiór częściowy dotyczy  robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem całego zakresu prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót

  - Odbiór końcowy

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót.

Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1    roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne.

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania.

ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna warstwowo klejonego

PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

## PN-ENV 1627:2006(U) Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.