| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jednostkowa [PLN brutto] | Wartość [PLN brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO |
| 1 | SST-452-61-210-2 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę i łuskę oraz łacenia <dach główny>(9,01*(17,57+0,13)+(2,34+0,13)*8,9+2,32*5,94)*1,47=287,0 <dach wieżyczki >(3,2+2*0,3)*(3,2+2*0,3)*<1/cos78,6>5,04=72,8 | m2 | 359,8 |  |  |
|  |  | Ostrożne rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówek Zniesienie i posegregowanie gąsiorów i dachówek nadających się do dalszego użytku, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie Ostrożne rozebranie łacenia dachu, drabinek śniegowych, kominków wentylacyjnych itp. Segregowanie i przygotowanie łat do ponownego użycia Wyrzucenie gruzu na zewnątrz poprzez ustawione rynny |  |  |  |  |
| 2 | SST-452-61-210-2 | Remont konstrukcji drewnianej dachu z impregnacją środkami zwalczającymi owady oraz grzyby z oczyszczeniem i usunięciem skorodowanych części drewna 359,8*(2*0,13+2*0,16)/0,86*1,1 | m2 | 266,9 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie całej konstrukcji dachowej szczotką stalową Usunięcie skorodowanych części konstrukcji drewnianej przez wycięcie ich do zdrowego drewna usunięcie resztek drewna na plac budowy wykonanie dwukrotnej impregnacji środkami zwalczającymi owady i grzyby metodą natryskową lub pędzlem |  |  |  |  |
| 3 | SST-452-61-210-2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec krokwi 6 | szt | 6 |  |  |
|  |  | Stemplowanie konstrukcji. Wycięcie, zniesienie i odniesienie zniszczonych krokwi lub ich części. Wymierzenie i przycięcie na miarę wymienianych elementów. Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej krokwi z wstawionym nowym końcem, nabicie nakładek z bali |  |  |  |  |
| 4 | SST-452-61-210-2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty 3*1,5 | mb | 4.5 |  |  |
|  |  | Stemplowanie konstrukcji. Wycięcie, zniesienie i odniesienie zniszczonych wieńców, podwalin lub ich części. Wymierzenie i przycięcie na miarę wymienianych elementów. Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej murłaty z wstawionym nowym elementem. |  |  |  |  |
| 7 | SST-454-53-100 | Renowacja powierzchni z cegły licówki – kominy ponad dachem ((3,15+4,05)/2*0,78*2+(3,15+4,05)*0,38)*2+(3,45*4+1,5*4)*0,38+(4,5+2,93)/2*1,44*2+(4,5+2,93)*0,38 | m2 | 37,8 |  |  |
|  |  | - Wykonanie i rozbiórka rusztowania przy kominie - Oczyszczenie powierzchni ceglanych – ługowanie zabrudzeń, usunięcie porostów - Wykucie spoin na gł. min 3 cm i ponowne spoinowanie zaprawą trasową powierzchni z cegły - Naprawa uszkodzeń cegły specjalistyczną zaprawą restauratorską w kolorze cegły (120 msc 3x3 cm) - Szpachlowanie mineralną szpachlówką elementów tynkowanych, uzupełnienie tynku - 2 krotna impregnacja hydrofobowa powierzchni komina |  |  |  |  |
| 9 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie i montaż kopertowych zadaszeń kominów z blachy tytano-cynkowej gr, 0,7 mm (na 5 kominów) 2*0,4*0,4+2*0,4*0,8+1*0,4*1,5 | m2 | 1,56 |  |  |
|  |  | - Wykonanie i montaż daszku z blachy tytano-cynkowej z wykonaniem załamań, lutowań - Naprawa uszkodzonego tynku czapy kominowej |  |  |  |  |
| 10 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej z zamocowaniem membrany dachowej 359,8 | m2 | 359,8 |  |  |
|  |  | sprawdzenie płaszczyzn połaci dachowej, uzupełnienie ewentualnych brakujących elementów podłoża (krokwie, wymiany, podpórki, deskowania) ułożenie tkaniny wiatroizolacyjnej i przybicie kontrłat ułożenie nowego łacenia z ewentualnym prostowaniem niewielkich krzywizn połaci za pomocą podkładek z twardego drewna wykonanie odbojów-kozubków odprowadzających wodę zza kominów, podłoży pod kosze dachowe,desek okapowych itp. |  |  |  |  |
| 11 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej z zamocowaniem membrany dachowej na połaci o pochyleniu > 180 % 27,8 | m2 | 27,8 |  |  |
|  |  | sprawdzenie płaszczyzn połaci dachowej, wymiana skorodowanych desek deskowania do 5% ułożenie tkaniny wiatroizolacyjnej i przybicie kontrłat ułożenie nowego łacenia z ewentualnym prostowaniem niewielkich krzywizn połaci za pomocą podkładek z twardego drewna |  |  |  |  |
| 12 | SST-452-61-210-2 | Wymiana pokrycia blaszanego lukarn i kosza przy wieży na pokrycie z blachy cynkowej. 3,2*2*(0,4+0,4+0,3+0,1)+1,8*1,3*1,2+1,21*1,55*1,5 | m2 | 13,3 |  |  |
|  |  | rozebranie pokrycia dachu płaskiego z blachy przygotowanie podłoża, wymiana uszkodzonych desek podłoża, wykonanie odpowiednich spadków ułożenie i zamocowanie pokrycia z blachy tytano-cynkowej gr. 0,55 mm na rąbek pojedynczy stojący lub leżący |  |  |  |  |
| 13 | SST-452-61-210-2 | Demontaż i montaż nowego opierzenia kominów, połączenia dachu ze ścianą itp. z blachy tytano-cynkowej gr. min. 0,6 mm o szer. do 50 cm (0,15+0,25+0,1)*((0,42+0,23*2)*10+(0,78*4+0,38*4+1,46*2)*1,46)+(0,4+0,1)*(3,55*1,46+5,94*1,46)+0,35*(1,3*1,46*2+1,55*1,46*2)+0,25*(1,3+2*0,2+1,8+0,2*2) | m2 | 20,7 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem, montaz listwy dociskowej |  |  |  |  |
| 14 | SST-452-61-210-2 | Rozebranie i montaż nowych opierzeń gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy tytano-cynkowej (0,5+0,4+0,05)*((9,01+2*0,5)*2+(3,0+0,13)+(2,34+0,5)*2+(8,9-2,75-+2*0,5)+(5,67)+ (2,65)+2,32+ (5,58+0,13))+(0,4+0,18+0,05)*((5,58+0,4+2,32+0,4)+(2,34+0,4+3,0+0,4)) | m2 | 57,2 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 15 | SST-452-61-210-2 | Rozbiórka i montaż nowych pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 0,25*(9,01*2+(3,0+0,13)+2,34*2+(8,9-2,75)+(5,67)+(2,65)+2,32+(5,58+0,13))+0,25*((5,58+2,32)+ (2,34+3,0))+(0,3+0,1+0,1+0,05)*(3,2+0,3+3,2+0,3+0,4)+0,2*(3,2+0,3*2)*4 | m2 | 22,5 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 16 | SST-452-61-210-2 | Rozbiórka i montaż nowych opierzeń koszy połaciowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej 0,54*(9,01/2*1,78*2+3,55*1,78+5,94*1,78) | m2 | 17,8 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 17 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych stalowych i montaż nowych rynien φ 150 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm (9,01+2*0,15)*2+(3,0+0,13+0,15)+(2,34+0,13+0,15)*2+(8,9-2,75-2*0,4+4*0,15)+(5,67+0,15)+(2,65+0,15)+2,32+(5,58+0,13+0,15)+(5,58+0,15+2,32+0,15)+(2,34+0,15+3,0+0,15) | mb | 63,7 |  |  |
|  |  | demontaż starej rynny i złożenie jej na placu budowy demontaż i montaż nowych haków rynnowych dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rynny z blachy wykonanie załamań i spustów sprawdzenie spadków i wykonanie prób spływu wody |  |  |  |  |
| 18 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych i montaż nowych rur spustowych φ 120 z blachy tytanowo-cynkowej 4*10,5 | mb | 42,0 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur spustowych i złożenie ich na placu budowy demontaż i montaż nowych haków mocujących rury (haki zagęszczone co 1m) dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rury z blachy 0,6 mm wykonanie załamań i wylewów |  |  |  |  |
| 19 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych żeliwnych i montaż nowych rur deszczowych rewizyjnych φ 150 4 | szt | 4 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur do pierwszego łączenia poniżej terenu i złożenie ich na placu budowy z wykonaniem koniecznych rozbiórek chodników z kostki betonowej i betonu oraz koniecznych wykuć z muru dostarczenie i montaż nowej rury rewizyjnej z PCV oraz potrzebnych rur i kształtek do wysokości 1 m ponad poziom terenu z uzupełnieniem uszkodzonych tynków ścian zewnętrznych i chodników-opasek przy budynku |  |  |  |  |
| 20 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie ( w koronkę) o nachyleniu do 120 % 287,0 | m2 | 287,0 |  |  |
|  |  | ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie z docięciem dachówki przy narożach i koszach oraz innych opierzeniach, montaż gąsiorów kalenicowych stożkowych (72 mb) montaż płotków śniegowych (25 mb) wstawienie ceramicznych wywiewek kanalizacyjnych - 3 szt. wykonanie obróbek masztów antenowych, naciągów itp. (4 szt) |  |  |  |  |
| 21 | SST-452-61-210-2 | Montaż ław kominiarskich, podestów kominiarskich przy kominach oraz stopni włazowych na kominach 2,94+2,94+1,0+2,5 | mb | 9,4 |  |  |
|  |  | Montaż ław i stopni kominiarskich na połaci dachowej (9,4m) montaż stopni żeliwnych ( kanalizacyjnych) w ścianach kominów(36) montaż podestów wspornikowych na ścianach kominów (3,9m) |  |  |  |  |
| 22 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie ( w łuskę) o nachyleniu powyżej 180 % 72,8 | m2 | 72,8 |  |  |
|  |  | Ostrożny demontaż ozdobnej iglicy wieży, wykonanie potrzebnych napraw przez uzupełnienie lutowań i wstawienie łat z blachy cynkowej, ponowny montaż iglicy ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki wieżowej w łuskę z docięciem dachówki przy narożach i koszach oraz innych opierzeniach, montaż gąsiorów kalenicowych stożkowych (65,8 mb) |  |  |  |  |
| 23 | SST-452-61-210-2 | Montaż narożnych iglic dachowych z kulą i motywami roślinnymi wykonanych z blachy cynkowej 5 | szt | 5 |  |  |
|  |  | - wykonanie i montaż iglic z blachy tytano-cynkowej |  |  |  |  |
| 24 | SST-454-53-100 | Białkowanie kominów na poddaszu z naprawą spękań tynku ((0,78+0,4)*2*(3,6-0,78/2))*2+(0,45+0,4)*2*5,21+(1,5+0,4)*2*0,5+(0,45+0,4)*2*0,6= | m2 | 26,9 |  |  |
|  |  | skucie głuchych i luźnych tynków i usunięcie gruzu na plac budowy uzupełnienie odbitych tynków, zasklepienie rys i spękań białkowanie kominów |  |  |  |  |
| 25 | SST-454-53-100 | Remont stalowych okienek dachowych 5 | szt | 5 |  |  |
|  |  | Demontaż okienek pasowanie elementów, uzupełnienie braków konstrukcyjnych i zamknięć ocynkowanie stalowej konstrukcji okien i kołnierzy wymiana oszklenia na szkło zbrojone montaż okienek na starym miejscu |  |  |  |  |
| 26 | SST-454-53-100 | Renowacja drewnianych elementów elewacyjnych – konstrukcja lukarn dachowych 0,9*(0,25+0,15+0,15)*2+(1,8+1,4+1,3*2)*(0,15*2)+1,4*(0,15+0,1+0,1)*2+(1,3+1,0+1,5*2)*(0,15+0,1) | m2 | 5,1 |  |  |
|  |  | Usunięcie zniszczonych powłok malarskich, ustalenie pierwotnej barwy naprawa uszkodzonych elementów belek i słupów, uzupełnienie ubytków(8 miejsc) uzupełnienie ubytków tynku wapiennego lukarn(2,5 m2) szlifowanie i szpachlowanie powierzchni drewnianej wgłębna impregnacja wzmacniająca strukturę drewna dwukrotne malowanie powierzchni farbą olejną lub lakierem |  |  |  |  |
| 27 | SST-454-53-100 | Zabezpieczenie antykorozyjne dachowych elementów stalowych - zastrzały kominów ((0,8+0,4)*2*2+0,4*4)*0,14+3,5*6*0,08+0,4*0,4*2*6 | m2 | 4,5 |  |  |
|  |  | Demontaż i ponowny montaż zastrzałów Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy (stopień Sa 2) Naprawa połączeń elementów kraty, sprawdzenie i naprawa mocowań zastrzałów Systemowe malowanie antykorozyjne elementów metalowych farbami żywicznymi lub chlorokauczukowymi (dwie warstwy nawierzchniowe z podkładem) |  |  |  |  |
| 28 | SST-454-53-100 | Zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych elementów stalowych – masztów, naciągów, kotew itp. 6*8,0+3*2 | mb | 30,0 |  |  |
|  |  | oczyszczenie stalowych elementów z rdzy przez piaskowanie lub chemicznie Systemowe malowanie antykorozyjne elementów metalowych farbami żywicznymi lub chlorokauczukowymi (dwie warstwy nawierzchniowe z podkładem) |  |  |  |  |
| II DOCIEPLENIE I REMONT STROPÓW |
| 29 | SST- 453- 21-0 | Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 ÷ 7 cm 8,25*(5,29+0,38)+2,25*(4,25+0,44+1,83)+0,85*1,57+2,44*2,45 | m2 | 68,8 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka posadzki, usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 30 | SST- 453- 21-0 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami grub. do 12 cm 68,8-68,8*20%<belki18x25co0,9m> | m2 | 56,1 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka zasypki, usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 31 | SST- 453- 21-0 | Rozbiórka ślepego pułapu | m2 | 56,1 |  |  |
|  |  | - Demontaż desek i listew - Oczyszczenie stropu z gruzu - Złożenie materiałów z rozbiórki na placu składowym |  |  |  |  |
| 32 | SST- 453- 21-0 | Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka 18x25 (4,1+0,3)+(5,23+0,3)*3 | mb | 21 |  |  |
|  |  | - Stemplowanie konstrukcji stropu.Przygotowanie belek stropowych z drewna tartego. - Usunięcie zniszczonej belki stropowej bez demontażu podsufitki. - Zniesienie i odniesienie materiału rozbiórkowego - Zaizolowanie p.wilgociowe końcówek belek. - Montaż nowej belki stropowej z naprawą gniazd podporowych. - Umocowanie podsufitki do nowych belek, Naprawa uszkodzeń podsufitki. |  |  |  |  |
| 33 | SST- 453- 21-0 | Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek 5,23*0,8*5 | mb | 21 |  |  |
|  |  | - Stęplowanie konstrukcji stropu Przygotowanie belek stropowych z drewna tartego. - Wycięcie zniszczonych belek lub ich części bez demontażu podsufitki - Zniesienie i odniesienie materiału rozbiórkowego - Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej belki z nową. - Wzmocnienie belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami. - Zaizolowanie p.wilgociowe końcówek belek. Remont gniazd podporowych. - Umocowanie podsufitki do nowych belek, Naprawa uszkodzeń podsufitki. |  |  |  |  |
| 34 | SST- 453- 21-0 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek i podsufitki z desek metodą smarowania preparatami olejowymi 68,8*20%*3,5+10%*(68,8*20%*3,5)=53,0 55,0 | m2 | 108,0 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. - Przygotowanie preparatów grzybobójczych. - Smarowanie powierzchni przy użyciu pędzli lub szczotek. |  |  |  |  |
| 35 | SST- 453- 21-0 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho 55+53=108 62,1+84,2=146,3(skosy i strop poddasza) | m2 | 254,3 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie folii polietylenowej szerokiej z wykonaniem zakładów |  |  |  |  |
| 36 | SST- 453- 21-0 | Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm 55,0 | m2 | 55,0 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie płyt z wełny na sucho - poziomo |  |  |  |  |
| 37 | SST- 453- 21-0 | Podłoga z płyt OSB 22 mm 8,25*(5,29+0,38)+2,25*(4,25+0,44+1,83)+0,85*1,57+2,44*2,45 | m2 | 68,8 |  |  |
|  |  | - Wymierzenie, trasowanie elementów podłogi - Wykonanie rusztu z łat dachowych z odzysku w odstępie co40 cm mocowanych bezpośrednio do belek. Prostowanie płaszczyzny podkładkami ogr. do 3 cm. - Pasowanie i montaż płyt. |  |  |  |  |
| 38 | SST- 453- 21-0 | Rozbiórka izolacji termicznej z płyt wiórowo-cementowych na skosach dachowych (9,01*(17,57+0,13)+(2,34+0,13)*8,9+5,94*2,32-<poz42>68,8-(9,01-1,38*2)*(0,4+5,66+1,02+0,2+3,2-1,38)-(5,94-1,38*2)*(2,32+1,38+0,38)-(8,9-1,38*2)*(2,34+1,38-1,38))*1,47 | m2 | 62,1 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka izolacji z płyt Suprema, zniesienie gruzu na plac składowy - Oczyszczenie podłoża - Naprawa uszkodzonych płyt zabudowy poddasza |  |  |  |  |
| 39 | SST- 453- 21-0 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm (9,01-1,38*2)*(0,4+5,66+1,02+0,2+3,2-1,38)+(5,94-1,38*2)*(2,32+1,38+0,38)+(8,9-1,38*2)*(2,34+1,38-1,38) | m2 | 84,2 |  |  |
|  |  | - Rozebranie polep lub zasypek stropowych z usunięciem gruzu z budynku |  |  |  |  |
| 40 | SST- 453- 21-0 | Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na skosach i stropie poddasza 62,1+84,2=146,3 | m2 | 146,3 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie płyt z wełny na sucho dwuwarstwowo |  |  |  |  |
| 41 | SST- 453- 21-0 | Ułożenia membrany paroprzepuszczalnej na stropie poddasza 84,2 | m2 | 84,2 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie membrany z wykonaniem zakładów |  |  |  |  |
| 42 | SST- 453- 21-0 | Wykonanie dojść do kominów na stropach poddasza z łat dachowych z odzysku (4,0+7,0)*0,7 | m2 | 7,7 |  |  |
|  |  | - Wybranie materiału. - Ułożenie podłóg-chodników z łat dachowych szer. 70 cm |  |  |  |  |
| 43 | SST- 453- 21-0 | Docieplenie metodą lekką-mokrą ścian poddasza styropianem gr. 15 cm. (2,85+0,15)*(4,25+0,44+1,83+1,4+1,57+1,04+3,38+1,45) | m2 | 46,1 |  |  |
|  |  | - Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, sprawdzenie przyczepności zaprawy ,zagruntowanie podłoża - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany - Uszczelnienie spoin między płytami styropianu - Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego - Malowanie jednokrotne farbą gruntującą |  |  |  |  |
| 44 | SST- 453- 21-0 | Przyklejenie izolacji termicznej z wełny mineralnej lub styropianu gr. 15 cm na dachu płaskim z papy asfaltowej z wykonaniem nowego pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej 2,34*3,0+2,32*5,58 | m2 | 20,0 |  |  |
|  |  | Przygotowanie podłoża z papy pod przyklejenie izolacji termicznej Ułożenie i przyklejenie izolacji termicznej ze styropianu jednostronnie oklejonego Montaż obróbek blacharskich ścian, kominków, pasów okapowych Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy |  |  |  |  |
| III ROBOTY POZOSTAŁE |
| 45 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowej instalacji piorunochronnej 9,01*2*1,78+8,9*1,78+(17,57-9,01)+4,16+5,2+2,8+(2,95+3,15)+(3,25+3,15)+1,5+(2,9+3,15)+(8,22 +2,9+3,1)=102,9 (przewody odprowadzające) 3*8 + 3*3 =33 (uziomy rurowe) 3 szt. | mb | 135,9 |  |  |
|  |  | - montaż nowych wsporników odgromowych wykonanie nowej instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodów naturalnych montaż uziomu rurowego (2m) w gruncie kat. III z połączeniem spawanym, zabezpieczenie antykorozyjne miejsc łączenia instalacji wykonanie pomiarów i sprawdzeń przez osobę uprawnioną oraz przekazanie dokumentacji pomiarowej |  |  |  |  |
| 46 | SST-452-61-210-2 | Montaż obwodowego ściągu stalowego φ18 4*3,2 | mb | 12,8 |  |  |
|  |  | rozbiórka pokrycia z dachówki oraz desek połaciowych wykonanie gniazd w czołach drewnianych belek stropowych (12 szt) zabezpieczenie gniazd blachą gr. 4 mm wykonanie, założenie i naciągnięcie ściągu śrubami rzymskimi zabezpieczenie antykorozyjne ściągu |  |  |  |  |
| Cena (suma wartości) [PLN brutto] |  |

PRZEDMIAR I OPIS ZAKRESU ROBÓT

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych  budynku  Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

( część zajmowana przez U. G. )