| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. [pln] | Cena [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO |
| 1 | SST-452-61-210-2 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę i łuskę oraz łacenia <dach główny>((6,34+6,41+6,34+1,81)*(9,52+7,0-0,6+9,5)-(7,0-0,6)*(8,04+2,4)-1,81*(3,52+3,6)-0,31*(6,41+5,13)+(5,02+7,47+3,52+4,42-0,31)*(4,45+10,09)-4,45*5,02-1,36-3,52-1,08*(11,25-3,6)-(4,49+1,36)*(4,42-0,31)-1,2*1,4*3+3*1,6*1,6-1,8*1,4*2+2*2,2*1,6-1,05*1,52+1,45*1,72-(0,38*(0,63+0,81+1,67)+0,81*0,53))*1,47-1,4*2,9=1002,8 <dach wieżyczki i kopółek>2*1,43*((0,66+1,2)/2+2*(0,88+0,55)/2)+4*(1,5+1,35)/2*1,9-2*1,5*1,5/2/2+3,9*1,45/2*4=27,8 | m2 | 1030,6 |  |  |
|  |  | Ostrożne rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówek Zniesienie i posegregowanie gąsiorów i dachówek nadających się do dalszego użytku, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie Ostrożne rozebranie łacenia dachu, drabinek śniegowych, kominków wentylacyjnych itp. Segregowanie i przygotowanie łat do ponownego użycia Wyrzucenie gruzu na zewnątrz poprzez ustawione rynny |  |  |  |  |
| 2 | SST-452-61-210-2 | Remont konstrukcji drewnianej dachu z impregnacją środkami zwalczającymi owady oraz grzyby z oczyszczeniem i usunięciem skorodowanych części drewna 1030,6*(2*0,13+2*0,16)/0,86*1,1 | m2 | 764,6 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie całej konstrukcji dachowej szczotką stalową Usunięcie skorodowanych części konstrukcji drewnianej przez wycięcie ich do zdrowego drewna usunięcie resztek drewna na plac budowy wykonanie dwukrotnej impregnacji środkami zwalczającymi owady i grzyby metodą natryskową lub pędzlem |  |  |  |  |
| 3 | SST-452-61-210-2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec krokwi 12 | szt | 12 |  |  |
|  |  | Stemplowanie konstrukcji. Wycięcie, zniesienie i odniesienie zniszczonych krokwi lub ich części. Wymierzenie i przycięcie na miarę wymienianych elementów. Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej krokwi z wstawionym nowym końcem, nabicie nakładek z bali |  |  |  |  |
| 4 | SST-452-61-210-2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty 9*1,5 | mb | 13.5 |  |  |
|  |  | Stemplowanie konstrukcji. Wycięcie, zniesienie i odniesienie zniszczonych wieńców, podwalin lub ich części. Wymierzenie i przycięcie na miarę wymienianych elementów. Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej murłaty z wstawionym nowym elementem. |  |  |  |  |
| 5 | SST-452-61-210-2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych – słupy 1.0 | mb | 1.0 |  |  |
|  |  | Stemplowanie konstrukcji. Wycięcie, zniesienie i odniesienie zniszczonych słupów lub ich części. Wymierzenie i przycięcie na miarę wymienianych elementów. Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starego słupa z wstawionym nowym końcem, nabicie nakładek z bali |  |  |  |  |
| 6 | SST-454-53-100 | Przemurowanie kominów wolnostojących z cegły licówki ponad dachem z wykonaniem oryginalnych czap kominowych (1,0+(1,0+0,4*1,07))/2*0,4*0,4+(0,9+(0,9+0,95*1,07))/2*0,95*0,4 = 0.729 (0,75+(0,75+1,3*1,07))/2*1,3*0,4*3+(1,20+(1,20+1,3*1,07))/2*1,3*0,4+(1,20+(1,20+1,55*1,07))/2*1,55*0,4+(0,75+(0,75+1,7*1,07))/2*1,7*0,4+(0,63+0,81)*(0,75+(0,75+1,44*1,07))/2*0,4+1,67*(0,75+(0,75+1,67*1,07))/2*0,4+0,81*(0,75+(0,75+0,81*1,07))/2*0,53=8,109 | m3 | 8,84 |  |  |
|  |  | Wykonanie i rozbiórka rusztowania przy kominie Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów. Usunięcie gruzu na plac składowy Prawidłowe odtworzenie formy czap kominowych z elementami profilowanymi i tynkowanymi Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych. |  |  |  |  |
| 7 | SST-454-53-100 | Renowacja powierzchni z cegły licówki – kominy ponad dachem (1,1+1,85)/2*0,75*2+(1,1+1,85)*0,38+(0,75+1,15)*0,38+(0,75+1,15)/2*0,38*2 | m2 | 4,8 |  |  |
|  |  | - Wykonanie i rozbiórka rusztowania przy kominie - Oczyszczenie powierzchni ceglanych – ługowanie zabrudzeń, usunięcie porostów - Wykucie spoin na gł. min 3 cm i ponowne spoinowanie zaprawą trasową powierzchni z cegły - Naprawa uszkodzeń cegły specjalistyczną zaprawą restauratorską w kolorze cegły (24 msc 3x3 cm) - Szpachlowanie mineralną szpachlówką elementów tynkowanych, uzupełnienie tynku - 2 krotna impregnacja hydrofobowa powierzchni komina |  |  |  |  |
| 8 | SST-454-53-100 | Renowacja płaskich powierzchni z kamienia porowatego – sterczyny od strony dachu 1,7*2,2*5+6,34*1,46*0,4*5 | m2 | 37,2 |  |  |
|  |  | Wykonanie i rozbiórka rusztowania dachowego przy sterczynach Oczyszczenie powierzchni kamienia z porostów i zabrudzeń przez przeszlifowanie lub piaskowanie powierzchni Naprawa uszkodzeń kamienia specjalistyczną zaprawą restauratorską imitującą piaskowiec wykucie wykruszonych spoin i ich wypełnienie specjalistyczna zaprawą do spoinowania kamienia - 2 krotna impregnacja hydrofobowa |  |  |  |  |
| 9 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie i montaż kopertowych zadaszeń kominów z blachy tytano-cynkowej gr, 0,7 mm (na 13 kominów) 3*0,4*0,4+8*0,4*0,7+2*0,4*1,5 | m2 | 3,92 |  |  |
|  |  | - Wykonanie i montaż daszku z blachy tytano-cynkowej z wykonaniem załamań, lutowań - Naprawa uszkodzonego tynku czapy kominowej |  |  |  |  |
| 10 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej z zamocowaniem membrany dachowej 1002,8 | m2 | 1002,8 |  |  |
|  |  | sprawdzenie płaszczyzn połaci dachowej, uzupełnienie ewentualnych brakujących elementów podłoża (krokwie, wymiany, podpórki, deskowania) ułożenie tkaniny wiatroizolacyjnej i przybicie kontrłat ułożenie nowego łacenia z ewentualnym prostowaniem niewielkich krzywizn połaci za pomocą podkładek z twardego drewna wykonanie odbojów-kozubków odprowadzających wodę zza kominów, podłoży pod kosze dachowe,desek okapowych itp. |  |  |  |  |
| 11 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej z zamocowaniem membrany dachowej na połaci o pochyleniu > 180 % 27,8 | m2 | 27,8 |  |  |
|  |  | sprawdzenie płaszczyzn połaci dachowej, wymiana skorodowanych desek deskowania do 5% ułożenie tkaniny wiatroizolacyjnej i przybicie kontrłat ułożenie nowego łacenia z ewentualnym prostowaniem niewielkich krzywizn połaci za pomocą podkładek z twardego drewna |  |  |  |  |
| 12 | SST-452-61-210-2 | Wymiana pokrycia blaszanego płaskiej części wieżyczki na pokrycie z blachy cynkowej. 1,4*1,4+1,0*0,9*2 | m2 | 3,8 |  |  |
|  |  | rozebranie pokrycia dachu płaskiego z blachy przygotowanie podłoża, wykonanie odpowiednich spadków ułożenie i zamocowanie pokrycia z blachy tytano-cynkowej gr. 0,55 mm na rąbek pojedynczy stojący |  |  |  |  |
| 13 | SST-452-61-210-2 | Demontaż i montaż nowego opierzenia kominów, połączenia dachu ze ścianą itp. z blachy tytano-cynkowej gr. min. 0,6 mm o szer. do 50 cm (0,15+0,25+0,1)*((0,42+0,23*2)*20+0,53*2+(1,3*8+0,42*4+1,7*2+0,95*4+1,55*2+(0,63+0,81+1,67)*2)*1,46)+(0,4+0,1)*(6,34*1,46*4+5,47*1,46+((1,2+0,2*2)*3+1,4*1,46*6)+1,36*1,46*2+(2,2*2+1,4*1,46*4)+(1,45+1,52*1,46*2)+(1,6+1,4*1,46*2)+0,35*((1,5+0,2*2)*2+1,5*1,46*2)+1,35*0,12*4+1,35*1,35+1,0*1,0*3/4*2+(0,2+0,12+0,08)*1,45*4+0,12*(0,55*2+0,66)*2) | m2 | 80,1 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem, montaz listwy dociskowej |  |  |  |  |
| 14 | SST-452-61-210-2 | Rozebranie i montaż nowych opierzeń gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy tytano-cynkowej (0,05+0,4+0,25)*(9,92*2+(10,4+0,4)*2+(6,4+2*0,4)+7,0+(5,13+0,4*2)+(6,41+0,4*2)) | m2 | 48.2 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 15 | SST-452-61-210-2 | Rozbiórka i montaż nowych pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 0,25*((9,92*2+(10,4+0,2)*2+(6,4+2*0,2)+(5,13+0,2*2)+(6,41+0,2*2))+(4,42+0,2*2)+(4,49+0,2)+(3,52+0,2)+(1,36+0,2)+7,47+(1,36+0,2)*2+5,02+10,09+5,02+(1,29+0,2)+(4,45+0,2)+(1,08+0,2)+(11,25-1,0+0,2*2)+0,81*2+6,41+6,42+(3,52-1,0)) | m2 | 35.2 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 16 | SST-452-61-210-2 | Rozbiórka i montaż nowych opierzeń koszy połaciowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej 0,54*(6,34/2*1,78*3+9,52/2*1,78*2+3,81*1,78*2+7,47/2*1,78*3+8,73/2*1,78+(6,06+0,31)/2*1,78+5,22*1,78*2+5,47*1,78+1,6*1,78*3+2,2*1,78*2+1,45*1,78+1,6*1,78) | m2 | 70.7 |  |  |
|  |  | Rozbiórka obróbki z blachy, złożenie na składowisku. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 17 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych stalowych i montaż nowych rynien φ 150 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm 9,52*2+10,45*2+7,0-2*0,3+7,0+6,41+2*0,31+5,13+2*0,31+4,42+4,49+0,15+3,52+0,15+1,36 +0,15+7,47+2*0,15+1,4+0,15+5,02+0,15+10,09+2*0,15+5,02+0,15+1,4+0,15+1,29+0,15+4,45 +1,08+11,25-1,0+(0,4+1,0+0,4+0,8+0,15)*2+(6,41+0,15)*2+3,52-1,0+15,72-2,4+ 3*(1,4+2*0,1+2*1,6+0,1)+2*(2,2+2*0,1+2*1,6+0,1)+1,46+2*0,1+(1,77+0,1)*2 | mb | 195,14 |  |  |
|  |  | demontaż starej rynny i złożenie jej na placu budowy demontaż i montaż nowych haków rynnowych dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rynny z blachy wykonanie załamań i spustów sprawdzenie spadków i wykonanie prób spływu wody |  |  |  |  |
| 18 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych i montaż nowych rur spustowych φ 120 z blachy tytanowo-cynkowej (8,7+1,53)*2+(8,7+1,76)*2+(7,34+2,06)+4*(8,7+2,06)+2*(4,80+2,06)+4*(5,3+2,65)+(8,7+2,0)+(7,9-5,15) | mb | 152,8 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur spustowych i złożenie ich na placu budowy demontaż i montaż nowych haków mocujących rury (haki zagęszczone co 1 m) dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rury z blachy 0,6 mm wykonanie załamań i wylewów |  |  |  |  |
| 19 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych żeliwnych i montaż nowych rur deszczowych rewizyjnych φ 150 11 | szt | 11 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur do pierwszego łączenia poniżej terenu i złożenie ich na placu budowy z wykonaniem koniecznych rozbiórek chodników z kostki betonowej i betonu oraz koniecznych wykuć z muru dostarczenie i montaż nowej rury rewizyjnej z PCV oraz potrzebnych rur i kształtek do wysokości 1 m ponad poziom terenu z uzupełnieniem uszkodzonych tynków ścian zewnętrznych i chodników-opasek przy budynku |  |  |  |  |
| 20 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie ( w koronkę) o nachyleniu do 120 % 1002,8 | m2 | 1002,8 |  |  |
|  |  | ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie z docięciem dachówki przy narożach i koszach oraz innych opierzeniach, montaż gąsiorów kalenicowych stożkowych (198 mb) montaż płotków śniegowych (73 mb) wstawienie ceramicznych wywiewek kanalizacyjnych - 3 szt. montaż ław kominiarskich (30 mb) montaż stopni kominiarskich (20 szt) wykonanie obróbek masztów antenowych, naciągów itp. |  |  |  |  |
| 21 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie ( w łuskę) o nachyleniu powyżej 180 % 27,8 | m2 | 27,8 |  |  |
|  |  | Ostrożny demontaż ozdobnej iglicy wieży, wykonanie potrzebnych napraw przez uzupełnienie lutowań i wstawienie łat z blachy cynkowej, ponowny montaż iglicy ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki wieżowej w łuskę z docięciem dachówki przy narożach i koszach oraz innych opierzeniach, montaż gąsiorów kalenicowych stożkowych (29 mb) |  |  |  |  |
| 22 | SST-452-61-210-2 | Montaż narożnych iglic dachowych z kulą i motywami roślinnymi wykonanych z blachy cynkowej 11 | szt | 11 |  |  |
|  |  | - wykonanie i montaż iglic z blachy tytano-cynkowej |  |  |  |  |
| 23 | SST-454-53-100 | Białkowanie kominów na poddaszu z naprawą spękań tynku (1,55+0,4)*2*(1,6+0,8)+(3,11+0,93)*2*(5,29-0,75)+(0,45+0,4)*2*5,29+(0,95+0,4)*2*(4,65-1,25)+ (1,26+0,51)*2*(4,65-1,4)+(1,7+0,4)*2*(2,74-0,8)+(1,3+0,4)*2*(2,74-0,6)+ (0,76+0,4+0,4+0,4)* 2*(2,74-1,6)+(1,3+0,4)*2*2*(2,88-0,9)+(0,9+0,4)*2*(1,9-0,4)= | m2 | 108,2 |  |  |
|  |  | skucie głuchych i luźnych tynków i usunięcie gruzu na plac budowy uzupełnienie odbitych tynków, zasklepienie rys i spękań białkowanie kominów |  |  |  |  |
| 24 | SST-454-53-100 | Remont stalowych okienek dachowych 9 | szt | 9 |  |  |
|  |  | Demontaż okienek pasowanie elementów, uzupełnienie braków konstrukcyjnych i zamknięć ocynkowanie stalowej konstrukcji okien i kołnierzy wymiana oszklenia na szkło zbrojone montaż okienek na starym miejscu |  |  |  |  |
| 25 | SST-454-53-100 | Renowacja drewnianych elementów elewacyjnych – konstrukcja lukarn dachowych, wieżyczka-sygnaturka (0,24+0,12*2)*1,3*12+(0,1+0,12)*(3*1,5+2,0*2+1,15)+(0,1+0,1)*(3*(1,7+2*1,6)+2*(2,2+2*1,6)+1,35+2*1,6)+(0,15+2*0,12)*2*1,15+0,2*(1,05+2*1,4)+(1,35+1,45)/2*1,6*4 | m2 | 26,3 |  |  |
|  |  | Usunięcie zniszczonych powłok malarskich, ustalenie pierwotnej barwy naprawa uszkodzonych elementów belek i słupów, uzupełnienie ubytków(16 miejsc) uzupełnienie ubytków tynku wapiennego lukarn(1,5 m2) wymiana wtórnych listew profilowanych i ozdobnych (8szt. do 1,0 m;16 szt do 25 cm) szlifowanie i szpachlowanie powierzchni drewnianej wgłębna impregnacja wzmacniająca strukturę drewna dwukrotne malowanie powierzchni farbą olejną lub lakierem |  |  |  |  |
| 26 | SST-454-53-100 | Zabezpieczenie antykorozyjne dachowych elementów stalowych - zastrzały sterczyn 1,1*0,5/2*2*5*2 | m2 | 5,5 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy. Naprawa połączeń elementów kraty, sprawdzenie i naprawa łączenia zastrzału w kalenicy i sterczynie Systemowe malowanie antykorozyjne elementów metalowych farbami żywicznymi lub chlorokauczukowymi (dwie warstwy nawierzchniowe z podkładem) |  |  |  |  |
| 27 | SST-454-53-100 | Zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych elementów stalowych – masztów, naciągów, kotew itp. (9+1)*8,0+6*2 | mb | 92,0 |  |  |
|  |  | oczyszczenie stalowych elementów z rdzy przez piaskowanie lub chemicznie Systemowe malowanie antykorozyjne elementów metalowych farbami żywicznymi lub chlorokauczukowymi (dwie warstwy nawierzchniowe z podkładem) |  |  |  |  |
| II DOCIEPLENIE I REMONT STROPÓW |
| 28 | SST- 453- 21-0 | Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 ÷ 7 cm 255,8-(6,26*4,01+1,07*1,03) – 147,8 (w I etapie) | m2 | 81,8 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka posadzki, usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 29 | SST- 453- 21-0 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami grub. do 12 cm 255,8-255,8*20%<belki18x25co0,9m> -132,0 (w I etapie) | m2 | 72,6 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka zasypki, usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 30 | SST- 453- 21-0 | Rozbiórka ślepego pułapu | m2 | 72,6 |  |  |
|  |  | - Demontaż desek i listew - Oczyszczenie stropu z gruzu - Złożenie materiałów z rozbiórki na placu składowym |  |  |  |  |
| 31 | SST- 453- 21-0 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 0,2*(6,26*4,01+1,07*1,03) | m3 | 5,3 |  |  |
|  |  | - Rozbicie konstrukcji betonowych - złożenie gruzu na placu składowym |  |  |  |  |
| 32 | SST- 453- 21-0 | Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka 18x25 5*(3,64+0,3)+(4+6+3)*2,5 | mb | 52,2 |  |  |
|  |  | - Stemplowanie konstrukcji stropu.Przygotowanie belek stropowych z drewna tartego. - Usunięcie zniszczonej belki stropowej bez demontażu podsufitki. - Zniesienie i odniesienie materiału rozbiórkowego - Zaizolowanie p.wilgociowe końcówek belek. - Montaż nowej belki stropowej z naprawą gniazd podporowych. - Umocowanie podsufitki do nowych belek, Naprawa uszkodzeń podsufitki. |  |  |  |  |
| 33 | SST- 453- 21-0 | Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek (4+6+3)*2,5+3,0*10 – 31,25(w I etapie) | mb | 31,25 |  |  |
|  |  | - Stęplowanie konstrukcji stropu Przygotowanie belek stropowych z drewna tartego. - Wycięcie zniszczonych części belek bez demontażu podsufitki - Zniesienie i odniesienie materiału rozbiórkowego - Wykonanie zacięć i połączeń oraz gniazd i czopów. Wykonanie połączenia starej belki z nową. - Wzmocnienie belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami. - Zaizolowanie p.wilgociowe końcówek belek. Remont gniazd podporowych. - Naprawa uszkodzeń podsufitki. |  |  |  |  |
| 34 | SST- 453- 21-0 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek i podsufitki z desek metodą smarowania preparatami olejowymi 255,8*20%*3,5+10%*(255,8*20%*3,5)=197 204,6 – 259,0 (w I etapie) | m2 | 142,6 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. - Przygotowanie preparatów grzybobójczych. - Smarowanie powierzchni przy użyciu pędzli lub szczotek. |  |  |  |  |
| 35 | SST- 453- 21-0 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho 197+204,6=401.6 – 259,0 (w I etapie) 246,4+171,1=417.5 (skosy i strop poddasza) | m2 | 560,1 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie folii polietylenowej szerokiej z wykonaniem zakładów |  |  |  |  |
| 36 | SST- 453- 21-0 | Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej 15 cm 204,6 - 132,0 (w I etapie ) | m2 | 72,6 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie płyt z wełny na sucho - poziomo |  |  |  |  |
| 37 | SST- 453- 21-0 | Podłoga z płyt OSB 22 mm 7,73*(1,81+6,26+6,48+4,89)+6,26*1,07+4,89*0,66-1,81*(4,39-1,07)-(0,4*(0,63+0,81+1,67)+0,53*0,81)+7,76*9,12+2,28*(2,57+4,32+2,1+2,35)+2,25*2,95 – 165,0 (w I etapie ) | m2 | 90,8 |  |  |
|  |  | - Wymierzenie, trasowanie elementów podłogi - Wykonanie rusztu z łat dachowych z odzysku w odstępie co40 cm mocowanych bezpośrednio do belek. Prostowanie płaszczyzny podkładkami ogr. do 3 cm. - Pasowanie i montaż płyt. |  |  |  |  |
| 38 | SST- 453- 21-0 | Rozbiórka izolacji termicznej z płyt wiórowo-cementowych na skosach dachowych (((6,1+0,25+2,06+0,38)*(0,38*2+4,75)+(2,84+0,16)*(0,38+3,72+0,07+1,52+0,16+2,28+0,38))-((6,1+0,25+2,06+0,38-1,54)*(0,38*2+4,75-1,54*2)+(2,84+0,16+1,54)* (0,38+3,72+0,07+ 1,52+ 0,16+2,28+0,38-1,54*2)))*1,47+((4,67+0,12-0,38)*(0,38+3,72+0,07+1,52+0,16)+5,64*6,12-(5,64-2*1,54)*6,12-4,67*(0,38+3,72+0,07+1,52+0,16-1,54))*1,47=82,6 ((15,31*14,19-1,36*3,52-4,8*6,31-3,29*1,4+(6,26+0.25+0,38)*(11,57+0,12-0,25-2,82-0,38-2,91-0,52-0,38))-(6,89-2*1,54)*(4,43+1,54+3,52)-(5,71-2*1,54)*(1,4+1,54)-3,52*4,49-(7,47-2*0,37-1.54*2)*1,36-(9,39-2*(2,61+0,38))*(5,02+1,54+3,65-2,61-0,38)-1,3*3,65-3,05*2,36)*1,47+0,84*(1,68+1,2)/2*3+0,53*(1,2+1,7)/2*4=163,8 | m2 | 246,4 |  |  |
|  |  | - Rozbiórka izolacji z płyt Suprema, zniesienie gruzu na plac składowy - Oczyszczenie podłoża - Naprawa uszkodzonych płyt zabudowy poddasza |  |  |  |  |
| 39 | SST- 453- 21-0 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm (6,1+0,25+2,06+0,38-1,54)*(0,38*2+4,75-1,54*2)+(2,84+0,16+1,54)* (0,38+3,72+0,07+1,52+ 0,16+ 2,28+0,38-1,54*2)+(5,64-2*1,54)*6,12+4,67*(0,38+3,72+0,07+1,52+0,16-1,54)=78.065 (6,89-2*1,54+3,52)*(4,43+1,54)+(5,71-2*1,54)*(1,4+1,54)+(7,47-2*0,37-1.54*2)*1,36+(9,39-2*(2,61 +0,38))*(5,02+1,54+3,65-2,61-0,38)+1,3*3,65+3,05*2,36=93.020 | m2 | 171,1 |  |  |
|  |  | - Rozebranie polep lub zasypek stropowych z usunięciem gruzu z budynku |  |  |  |  |
| 40 | SST- 453- 21-0 | Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na skosach i stropie poddasza 246,4+171,1 | m2 | 417,5 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie płyt z wełny na sucho dwuwarstwowo |  |  |  |  |
| 41 | SST- 453- 21-0 | Ułożenia membrany paroprzepuszczalnej na stropie poddasza 171,1 | m2 | 171,1 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie podłoża. - Ułożenie membrany z wykonaniem zakładów |  |  |  |  |
| 42 | SST- 453- 21-0 | Wykonanie dojść do kominów na stropach poddasza z łat dachowych z odzysku (9,0+6,0+6,5)*0,7+(3,0+7,2+5,0)*0,7 | m2 | 25,7 |  |  |
|  |  | - Wybranie materiału. - Ułożenie podłóg-chodników z łat dachowych szer. 70 cm |  |  |  |  |
| 43 | SST- 453- 21-0 | Docieplenie metodą lekką-mokrą ścian poddasza styropianem gr. 15 cm. (2,85+0,15)*(2,28+7,05+3,5)+(1,25+0,2)*(6,26-1,26)+(2,85+0,15-1,25)*((6,26-1,26)+1,8)/2 | m2 | 51,7 |  |  |
|  |  | - Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, sprawdzenie przyczepności zaprawy ,zagruntowanie podłoża - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany - Uszczelnienie spoin między płytami styropianu - Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego - Malowanie jednokrotne farbą gruntującą |  |  |  |  |
| 44 | SST- 453- 21-0 | Docieplenie stropodachów płaskich wentylowanych o konstrukcji żelbetowej metodą wdmuchiwania granulatu izolującego o gr. 15 cm 15,72*7,82+10,56*(9,94-0,5)-5,28*3,42-2,5*0,7 | m2 | 202,8 |  |  |
|  |  | - Rozebranie jednego rzędu płyt korytkowych w odstępach co 5 m na całej szerokości dachu (7,82*0,6*3+(9,94-2*0,25)/2*0,6*3=22,6 m2) - Ręczne odgruzowanie przestrzeni między stropowej (przestrzeni wentylowanej) - Ułożenie izolacji termicznej wdmuchiwanej celulozowej lub granulatu wełny mineralnej - Uzupełnienie stropu z płyt korytkowych z wykorzystaniem płyt z odzysku (50%), wykonanie wyrównującej wylewki cementowej - Uzupełnienie pokrycie dachowego z papy termozgrzewalnej z warstwą podkładową, dokładne wykonanie szczelnego łączenia z papą istniejącą |  |  |  |  |
| 45 | SST- 453- 21-0 | Docieplenie stropodachów płaskich wentylowanych o konstrukcji drewnianej metodą wdmuchiwania granulatu izolującego o gr. 15 cm 7*8,04 | m2 | 56,3 |  |  |
|  |  | - Rozkuciem otworów w ścianie kolankowej z cegły. Ponowne ich zamurowanie z pozostawieniem otworów wentylacyjnych zabezpieczonych siatką stalową. (4 szt.) - Rozbiórka rzędu desek pokrycia przy okapie (7,0*0,5=3,5 m2) - Ułożenie izolacji termicznej wdmuchiwanej celulozowej lub granulatu wełny mineralnej - Uzupełnienie desek pokrycia dachu gr, 32 mm (3,5 m2) - Uzupełnienie pokrycie dachowego z papy termozgrzewalnej z warstwą podkładową, dokładne wykonanie szczelnego łączenia z papą istniejącą |  |  |  |  |
| III ROBOTY POZOSTAŁE |
| 46 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowej instalacji piorunochronnej 198+1,9+3,9+1,5+8,0+6,0+1,5+2,5+2,5+1,5+2,0+1,5=230,8 (przewody odprowadzające) 8*8 + 8*3 =88 (uziomy rurowe) 8 szt. | mb | 318,8 |  |  |
|  |  | - montaż nowych wsporników odgromowych wykonanie nowej instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodów naturalnych montaż uziomu rurowego (2m rury ocynkowanej gr. 1') w gruncie kat. III z połączeniem spawanym, zabezpieczenie antykorozyjne miejsc łączenia instalacji wykonanie pomiarów i sprawdzeń przez osobę uprawnioną oraz przekazanie dokumentacji pomiarowej |  |  |  |  |

PRZEDMIAR I OPIS ZAKRESU ROBÓT  - II ETAP

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych  budynku  Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

( część zajmowana przez U. M. )