| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. [PLN brutto] | Cena [PLN brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SST-454-53-100 | Renowacja drewnianych zabytkowych okien skrzynkowych o podziale dwupoziomowym jedno-, dwu- i trzydzielnych z wrębem francuskim wraz z prowadnicami starych żaluzji zewn. (o1) 2,34x1,06x2 (o2) 2,34x1,26x10 (o6) 2,42x1,26x5 (o18) 2,42x1,7x1 (o19) 2,54x1,15x1 (o20) 2,54x0,64x2 | m2 | 59,98 |  |  |
|  |  | Demontaż skrzydeł okiennych z zabudowaniem antywłamaniowym otworu okiennego na czas renowacji Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Rozszklenie ram okiennych oraz ponowne szklenie z częściową wymianą szyb (nowe szyby 23m2) Usunięcie chemiczne lub gorącym powietrzem wszystkich wymalowań (210m2) Wykonanie naprawy uszkodzonych elementów drewnianych z dorobieniem brakujących detali i całych elementów, wstawienie listwy maskującej wręb w prowadnicy żaluzji zewn. wymiana wtórnych elementów – należy zachować profil oryginalny dorabianych detali Remont i konserwacja okuć i mechanizmów zasuwnic, Wymiana klamek wtórnych na stalowe zgodne ze wzorem oryginalnym (92szt.) Regulacja i pasowanie skrzydeł z naprawą zniszczonych wrębów ościeżnicy i skrzydła Malowanie dwukrotne farbą akrylową lub alkidową z uprzednim szpachlowaniem, gruntowaniem i szlifowaniem Montaż uszczelek gumowych wciskanych we wrębach na całym obwodzie (465mb)z odpowiednim przestruganiem wrębów Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki i ścian |  |  |  |  |
| 2 | SST-454-53-100 | Renowacja drewnianych zabytkowych okien zespolonych z wrębem francuskim z ościeżem wewnętrznym obłożonym drewnem oraz z prowadnicami starych żaluzji zewn. (o9) 2,72x0,88x8 | m2 | 19,15 |  |  |
|  |  | Demontaż skrzydeł okiennych z zabudowaniem antywłamaniowym otworu okiennego na czas renowacji Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Rozszklenie ram okiennych oraz ponowne szklenie z częściową wymianą szyb (6 m2) Usunięcie chemiczne lub gorącym powietrzem wszystkich wymalowań (ramy okienne, ościeżnice, zewnętrzne prowadnice żaluzji,wyłogi wewnętrzne ościeży)(67 m2 ) Wykonanie naprawy uszkodzonych elementów drewnianych z dorobieniem brakujących detali i całych elementów, wstawienie listwy maskującej wręb w prowadnicy żaluzji zewn. wymiana wtórnych elementów – należy zachować profil oryginalny dorabianych detali Remont i konserwacja okuć i mechanizmów zasuwnic, Wymiana klamek wtórnych na stalowe zgodne ze wzorem oryginalnym (2szt.) Regulacja i pasowanie skrzydeł Malowanie dwukrotne farbą akrylową lub alkidową z uprzednim szpachlowaniem, gruntowaniem i szlifowaniem Montaż uszczelek gumowych wciskanych we wrębach na całym obwodzie (120mb) Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki i ścian |  |  |  |  |
| 3 | SST-454-53-100 | Renowacja zabytkowych płycinowych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych niesymetrycznych (d1) 2,48x1,43 | szt. | 1 |  |  |
|  |  | Demontaż skrzydeł drzwiowych z zabudowaniem antywłamaniowym otworu drzwiowego na czas renowacji Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Usunięcie chemiczne lub gorącym powietrzem wszystkich wymalowań z wykonaniem badań stratygraficznych Wykonanie naprawy uszkodzonych elementów drewnianych z dorobieniem brakujących detali i całych elementów wymiana wtórnych elementów – należy zachować profil oryginalny dorabianych detali Remont i konserwacja okuć ,zamków, klamki z szyldem i zawiasów, montaż dodatkowych dwóch zamków wpuszczanych Regulacja okuć, pasowanie drzwi Malowanie dwukrotne farbą akrylową lub alkidową z uprzednim szpachlowaniem, gruntowaniem i szlifowaniem Montaż uszczelek gumowych wciskanych we wrębach i szczotki przy styku z posadzką Naprawa progu stalowego i wymiana wykruszonych spoin w posadzce przy progu Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki i ścian |  |  |  |  |
| 4 | SST-454-53-100 | Renowacja zabytkowych fornirowanych płycinowych drzwi drewnianych trzyskrzydłowych (centralne otwierane i dwa boczne ryglowane) (d2) 3,05x1,49 | szt. | 1 |  |  |
|  |  | Demontaż skrzydeł drzwiowych z zabudowaniem antywłamaniowym otworu drzwiowego na czas renowacji Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Usunięcie chemiczne lub gorącym powietrzem wszystkich wymalowań z wykonaniem badań stratygraficznych Wykonanie naprawy uszkodzonych elementów drewnianych z dorobieniem brakujących detali i całych elementów Dobranie forniru dębowego gr. 3÷4 mm, uzupełnienie braków i uszkodzeń forniru Wymiana wtórnych elementów – należy zachować profil oryginalny dorabianych detali Remont i konserwacja okuć ,zamków, klamki z szyldem i zawiasów, montaż dodatkowych dwóch zamków wpuszczanych Regulacja okuć, pasowanie drzwi Malowanie dwukrotne farbą akrylową lub alkidową względnie z transparentnych lakierów z uprzednim szpachlowaniem, gruntowaniem i szlifowaniem Montaż uszczelek gumowych wciskanych we wrębach i szczotki przy styku z posadzką Przełożenie stopni schodowych kamiennych (jeden podest i jeden stopień) z uzupełnieniem podbudowy Rozbiórka stalowego progu oraz nawarstwień betonowych i wykonanie uzupełnienia progu z kamienia granitowego (próg kamienny wyciąć z płyty podestu) Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki i ścian |  |  |  |  |
| 5 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, jednokwaterowe o prostym nadprożu (o10) 1,54x0,52x4 (o14) 0,76x0,52x2 (o26) 0,52x0,5x4 (o27) 1,05x0,72x4 | m2 | 8,06 |  |  |
|  |  | Demontaż drewnianych okien skrzynkowych lub krosnowych ze złożeniem ich na placu składowym - Przygotowanie ościeża do montażu z wyrównaniem zaprawą - Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. - Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. - Obrobienie tynkiem ościeży na stronie wewn. i zewn. (np. z zastosowaniem taśm samoprzylepnych i rozprężnych osłaniających izolacje termiczną z pianki poliuretanowej) - Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. |  |  |  |  |
| 6 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, jednokwaterowe o prostym nadprożu, szczebliny drewniane naklejane (o8) 1,72x1,17x2 (o12) 0,76x0,47x4 (o13) 0,91x0,47x2 (o15) 1,26x0,96x2 (o21) 3,01x1,5x1 (o31) 1,18x0,75x1 (o32) 1,32x0,65x1 | m2 | 14,99 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 7 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, jednokwaterowe o prostym nadprożu, szczebliny metalowe wewnętrzne (o16) 0,6x1,16x1 (o17) 0,6x0,58x2 | m2 | 1,39 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 8 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, jednokwaterowe o łukowym nadprożu, szczebliny metalowe wewnętrzne (o22) 1,11x0,93x1 (o23) 0,95x0,61x2 (o24) 1,04x0,87x2 (o30) 1,58x1,11x1 | m2 | 5,76 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 9 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, dwukwaterowe o prostym nadprożu, ślemię profilowane (o4) 2,34x0,88x8 (o5) 2,34x0,67x2 - ( w tym 1 szt. ze starą prowadnicą żaluzji) (o25) 1,32x0,5x2 | m2 | 20,93 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej oraz Renowacja prowadnicy żaluzji zewnętrznej tak jak w poz. 1 |  |  |  |  |
| 10 | SST-454-21-101 | Okna jednoramowe drewniane jednodzielne, dwukwaterowe o prostym nadprożu, szczebliny metalowe wewnętrzne, ślemię profilowane (o16) 2,36x1,16x1 (o17) 2,36x0,58x2 | m2 | 5,48 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak poz.5 |  |  |  |  |
| 11 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, dwukwaterowe o prostym nadprożu (o28)1,88x1,06x2 (o29) 1,54x1,06x1 (o33) 1,31x0,91x3 (o34) 1,21x1,48x2 | m2 | 12,78 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 12 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, dwukwaterowe o łukowym nadprożu (o35) 1,38x1,68x1 | m2 | 2,32 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 13 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, dwukwaterowe o łukowym nadprożu, szczebliny drewniane naklejane (op1) 1,17x0,96x13 (op2) 1,26x1,06x16 | m2 | 35,97 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 14 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, czterokwaterowe o prostym nadprożu, słupek i ślemię profilowane (o1) 2,34x1,06x2 (o2) 2,34x1,26x18 - (w tym 11 szt. ze starymi prowadnicami żaluzji) (o3) 2,34x1,36x7 - (w tym 5 szt. ze starymi prowadnicami żaluzji) | m2 | 80,31 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej oraz Renowacja prowadnicy żaluzji zewnętrznej tak jak w poz. 1 |  |  |  |  |
| 15 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, czterokwaterowe o prostym nadprożu, słupek i ślemię profilowane – okno klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006(U) (o2) 2,34x1,26x1 | m2 | 2,95 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak poz.5 |  |  |  |  |
| 16 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe dwudzielne, czterokwaterowe o łukowym nadprożu,słupek i ślemię profilowane (o11) 1,79x1,36x3 | m2 | 7,3 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej |  |  |  |  |
| 17 | SST-454-21-101 | Okna drewniane jednoramowe trójdzielne, sześciokwaterowe o łukowym nadprożu, słupek i ślemię profilowane (o7) 2,72x2,07x2 | m2 | 11,26 |  |  |
|  |  | Opis zakresu prac – jak wyżej oraz Renowacja prowadnicy żaluzji zewnętrznej tak jak w poz. 1 |  |  |  |  |
| 18 | SST-454-21-101 | Wymiana drzwi z blachy stalowej i drewnianych na drzwi „90” drewniane płycinowe z drewna klejonego (d3) 2,05x0,9x3 (wymiar w świetle ościeżnicy) | szt. | 3 |  |  |
|  |  | Demontaż starych drzwi z wykuciem ościeżnicy i złożenie ich na placu składowym Rozkucie otworu drzwiowego na odpowiedni wymiar Przygotowanie ościeża oraz montaż ościeżnicy min. 25 cm wgłąb od lica zewnętrznego ściany Zabezpieczenie antywłamaniowe otworu do czasu montażu skrzydeł drzwiowych. Wykonanie opaski zewnętrznej ościeża z tynku wap.-cem. zgodnie ze wzorem opasek okiennych oraz obrobienie tynkiem ościeżnicy na stronie wewn. i zewn. - Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. |  |  |  |  |
| 19 | SST-454-21-101 | Wymiana wewnętrznych parapetów drewnianych szer. do 35 cm 1,46*19+1,56*10+0,85*2+1,86*4+1,25*2+2,25*2=59,5 | mb | 59,5 |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Demontaż parapetu z muru, oczyszczenie i przygotowanie bruzd do montażu Montaż nowego parapetu na starym miejscu z dopasowaniem do nowego okna Naprawa uszkodzeń ścian i parapetu Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki |  |  |  |  |
| 20 | SST-454-53-100 | Renowacja wewnętrznych parapetów drewnianych (1,82+1,34*2+2,3+1,44*12+2,35+1,17*2+1,2*2)*0,32 | m2 | 10,0 |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie posadzki i ścian przed zabrudzeniem Demontaż parapetu z muru Usunięcie chemiczne lub gorącym powietrzem wszystkich warstw malarskich Wykonanie naprawy uszkodzonych miejsc z wstawieniem fleków, listew Frezowanie krawędzi parapetu zgodnie z zachowanym wzorem Malowanie dwukrotne farbą akrylową lub alkidową z uprzednim szpachlowaniem, gruntowaniem i szlifowaniem Montaż parapetu na starym miejscu Oczyszczenie miejsca robót ze śmieci i ewentualna naprawa uszkodzeń posadzki i ścian |  |  |  |  |
| 21 | SST-454-53-100 | Renowacja podokienników zewnętrznych z piaskowca (elew. front.) (1,55+1,0x2+0,48x2+0,99+1,1x4+0,4x2+1,1x4+0,42x2x2+1,0x2+1,91x2+0,4x2+ 1,1x5+ +1,01x2+0,9x2)x0,3=9,82 (elew. płn.) (1,2x2+1.1x3+0,72x4+1,1x3+0,9x2+0,35x6+0,8x2)x0,25=4,35 (elew. wsch.) (0,51x2+1,1x4+1,2x5+0,72x4)x0,3+0,9x0,25=4,52 (sala konfer.) 0,7x8x0,3=1,68 | m2 | 20,37 |  |  |
|  |  | - Demontaż podokienników z blachy stalowej i złożenie ich na placu składowym - Oczyszczenie powierzchni kamienia z porostów i zabrudzeń przez przeszlifowanie powierzchni kamieniem ściernym - Wzmocnienie struktury piaskowca przez nasączenie go bezbarwnym specjalistycznym preparatem spajającym luźne cząsteczki kamienia - Naprawa uszkodzeń kamienia specjalistyczną zaprawą restauratorską imitującą piaskowiec - 2 krotna impregnacja hydrofobowa podokiennika - Uszczelnienie styków podokiennika kamiennego z ościeżem i oknem bezbarwną masą spoinową trwale elastyczną |  |  |  |  |
| 22 | SST-454-21-101 | Wymiana podokienników z blachy stalowej na podokienniki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55mm o szerokości ponad 25 cm w rozwinięciu (elew. wsch.) (1,15*6+1,1*3+1,40)*0,28+(0,95*2+0,69*2+1,02+1,01)*0,25+(1,25*3+0,41*2+1,06*2) *0,28=6,45 (strych) (0,65+0,75+0,81*3+1,56+1,38*2)*0,28 | m2 | 8,73 |  |  |
|  |  | Ostrożny demontaż starego podokiennika i złożenie go na placu składowym Naprawa i wyrównanie podłoża mineralnego oraz uszkodzonego tynku ościeża Wykonanie i montaż podokiennika z blachy tytano-cynkowej z wykonaniem załamań, lutowań i koniecznych uszczelnień Oczyszczenie podokienników |  |  |  |  |
| 23 | SST-454-53-100 | Wstawienie profilowanego słupa z piaskowca dzielącego okno między oknami (o4) na I piętrze , 16x20x220 cm | szt | 1 |  |  |
|  |  | - Oczyszczenie i wyrównanie powierzchni montażowych - Naprawa rozbitego podokiennika zaprawą restauratorską ( patrz poz 17) - Montaż słupa z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy do piaskowca - Wykończenie spoin specjalistycznymi zaprawami do spoinowania piaskowca |  |  |  |  |
| 24 | SST-454-21-101 | Demontaż stalowych krat okiennych (1,1x2,22x12)+(0,8x1,1x16)+(0,7x2,22x2)+(0,7x1,2x1)+(1,2x1,6x3)+(1,5x2,22x1)+(1,2x2,22x2)+(0,8x1,0x4)+(0,8x1,4x2)+(0,9x1,0x2)+(1,1x2,6x1) | m2 | 71,85 |  |  |
|  |  | - Odcięcie prętów mocujących kraty, wyjęcie kraty i złożenie jej na placu składowym - Wykucie z muru pozostałych prętów w ościeżu - Naprawa miejsc po wykutych elementach stalowych krat z zastosowaniem specjalistycznych zapraw przy naprawie piaskowca |  |  |  |  |
| 25 | SST-454-21-101 | Montaż stalowych kutych krat okiennych średnio ozdobnych z prętów kwadr.16 mm (op1) 1,07x0,96 – 13szt. (op2) 1,16x1,06 – 16szt. (o2 -I piętro pom.23a) 1,10x2,23 -1 szt. | m2 | 35,5 |  |  |
|  |  | - Wykonanie gniazd dla zamocowania wsporników - Zamontowanie i osadzenie krat i naprawa podłoża. - Malowanie krat farbami olejnymi |  |  |  |  |
| 26 | SST-454-21-101 | Wymiana podokienników murowanych na podokienniki murowane z cegły klinkierowej „w rolkę” 12x25 cm w oknach piwnicznych 0,96*13+1,06*16 | mb | 29,5 |  |  |
|  |  | Rozebranie konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej 12x25 cm Wymurowanie podokiennika z cegły klinkierowej w rolkę gr.12 cm Spoinowanie zaprawą wap.-cem. |  |  |  |  |
| Cena (suma wartości) [PLN brutto] |  |

PRZEDMIAR I OPIS ZAKRESU ROBÓT

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą okien i drzwi w budynku Urzędu Miejskiego

w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

( część zajmowana przez U. M. )