OGŁOSZENIE O ZMIENIE TREŚCI SIWZ

do przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną

„Rozwój obiektów rekreacyjno – szkolnych w Euromieście Gubin – Guben.

Modernizacja obiektu rekreacyjno – szkoleniowego w Gubinie”

Znak: KI.341-6.6/2009 						                  Gubin, 02.06.2009 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż Zamawiający dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono listę zmian.

Lista aktualizacji i zmian w stosunku do projektu w pierwotnym ogłoszeniu o przetargu z dnia 28 kwietnia 2009 roku:

1. Wydłużono bieżnię krótką o 5m do łącznej długości 72m.

2. Wprowadzono pełne okólne ogrodzenie boiska piłkarskiego o wysokości 4m, z funkcją piłkochwytu o wysokości 6m przy krótszych bokach boiska

3. W ogrodzeniu boiska piłkarskiego zaprojektowano 2 furtki oraz jedną bramę.

4. Wprowadzono opaskę z kostki betonowej pod ogrodzeniem dla boiska piłkarskiego o szerokości 1m.

5. Zaprojektowano dodatkowy chodnik z kostki betonowej  o szer. 2,6m łączący opaską boiska piłkarskiego z chodnikiem szer. 2m.

6. Zmieniono trawę syntetyczną  z 30mm na typowo piłkarską trawę zasypywaną piaskiem oraz granulatem gumowym o wysokości min. 60mm.

7. Wprowadzono ogrodzenie 4m z funkcją piłkochwytów 6m przy boisku do piłki ręcznej - wzdłuż krótszych boków boiska

8. Wprowadzono ogrodzenie 4m - wzdłuż krótszych boków boiska do piłki koszykowej.

9. Wprowadzono ogrodzenie 4m wzdłuż ul. Piastowskiej oraz działki 185/2 i 183.

10. Wprowadzono wykonanie zjazdu technologicznego na boisko o powierzchni 38m2, wraz z bramą o szerokości 3,50m w ogrodzeniu zewnętrznym.

11. Wprowadzono zmianę podsypki pod chodnikiem - z podsypki piaskowej 5cm na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o grub. 5cm.

12. Wprowadzono zmianę w umocnieniu terenu poprzez zastosowanie trawy z rolki na szerokości 1m  wzdłuż projektowanych nawierzchni syntetycznych

13. Zmieniono szczegóły elementów odwodnienia – poprzez zastosowanie geowłóknin dedykowanych do drenażu francuskiego, otulających żwirek filtracyjny

14. Uzupełniono odwodnienie poprzez dodanie 2 studzienki inspekcyjnych systemu drenaży, oraz usprawniający odcinek kolektora drenażowego L=23m.

15. Dodano element robót związany z pomalowaniem istniejącego metalowego ogrodzenia L=288m.

16. Zmieniono rodzaj nawierzchni poliuretanowej na wszystkich boiskach, obecnie jest to nawierzchnia typu  EPDM (SBR 8mm+ EPDM 7mm), dwukolorowa.

17. Zwiększono ilość ławek i koszy na śmieci do 17sztuk.

18. Zaprojektowano pod  wszystkimi obrzeżami 8x30cm betonową ławę.

Powyższe wpłynęło na uaktualnienie SIWZ, tj. Instrukcji Dla Wykonawców, Projektu Umowy, Projektów technicznych, Przedmiaru robót oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Mając powyższe na uwadze oraz powołując się na art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2009 r.

Zmodyfikowane pliki zamieszczone zostały na stronie internetowej www.bip.gubin.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2009 r.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak