# Nasz znak: KI.341-6.7/2009					                     Gubin, 03.06.2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną „Rozwój obiektów rekreacyjno – szkolnych w Euromieście Gubin – Guben. Modernizacja obiektu rekreacyjno – szkoleniowego w Gubinie”

Wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Pytanie:

- „Czy Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną o wysokości 60 mm?

Proponowana w przedmiotowym postępowaniu trawa syntetyczna w wys. 64 mm i podanych parametrach wskazuje na jednego konkretnego producenta co jest niezgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 22 pkt. 2: Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję)”.

- „Ze względu na rozbieżności w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, proszę o jednoznaczne i ostateczne określenie:

- całkowitej powierzchni nawierzchni poliuretanowej – tartanowej CONIPUR SP,

- całkowitej powierzchni nawierzchni poliuretanowej – tartanowej CONIPUR SW.

Zamawiający podał różne powierzchnie dla obu rodzajów poliuretanu w siwz, przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. Jakie wartości dla obu powierzchni należy przyjąć do wyceny?”

- „W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej umieszczonej na Państwa stronie internetowej składamy zapytanie:

- Boisko do piłki ręcznej z kortem tenisowym oraz boisko do piłki koszykowej. Zaprojektowana nawierzchnia typu Conipur SW jest nawierzchnią specjalistyczną typowo lekkoatletyczną, stosowaną tylko i wyłącznie na bieżnie lekkoatletyczne na obiektach wysokiej klasy. W związku z tym, że nawierzchnia ta jest wysokiej klasy, jest bardzo droga. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści w zamian zastosowanie nawierzchni typu EPDM – nawierzchnia dwuwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem poliuretanowym, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubość nawierzchni ok. 16 mm.

- Bieżnia. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową natryskową grubości ok. 13 mm o następujących parametrach:

Parametry nawierzchni natryskowej:

- twardość nawierzchni: 60 ± 5 ShA,

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,7 MPa,

- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 100 N,

- ścieralność: ≤ 0,09 mm.

- Boisko do piłki nożnej. Czy Zamawiający dopuści sztuczną trawę o następujących parametrach:

- wysokość włókna: min. 64 mm,

- gęstość pęczków: min. 6.900 szt/m2,

- gęstość włókien: min. 138.000 szt/m2,

- struktura włókna: monofil,

- skład chemiczny włókna: polietylen,

- ciężar całkowity: min. 2.600 gr/m2,

- ciężar dtex: min. 11.000”.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 2 czerwca br. wprowadził modyfikację do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego przetargu. Jednocześnie Zamawiający zwraca się z prośbą o zapoznanie się ze zmodyfikowanymi dokumentami. W przypadku dalszych niejasności proszę kierować zapytania dotyczące przetargu.

Ponadto informuję, iż termin składania ofert wydłużono do 15 czerwca br.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak