| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Obmiar i opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. [pln] | Cena brutto [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. KORYTARZE |
| 1 | SST-01 | Przecieranie (lub szpachlowanie) powierzchni malowanego tynku wapienno-cementowego na ścianach , sufitach i ościeżach sufity 84,75+31,5+139,35+(2,67*1,4+6,6+4,6)+<piętro>94,9+25,2+134,66 ściany powyżej lamperii parter [1.65*84,3-1,4*2,8-0,8*1,4*3-1,43*2,26+(2*1,43+2,26)*0,34-0,71*1,68*2+(2*0,71+1,68)*0,44-0,98*0,55*4+(9,33*0,76-1,77*0,7 -1,85*0,7) ]+[1,65*2,36+2,35*1,15+(1,44+(2,80-1,92)+1,27+(1,41-0,8))*0,65+1,6*0,65+(0,43*1,65+4,5*1,65/2)]+<łącznik>(0,41*0,55*2+(0,74+1,22)/2*2,66+1,38*(12,26+3,29+2,05+1,58+0,54+0,29+(0,42*2+0,72*2)*2+0,59+0,29+1,3+2,09+1,08)-1,14*1,48*6+0,23*(1,14*2+1,48)*6-2,38*0,53- 2*1,4*0,55)+<część nowa>[82,57*1,36+1,38*2,65/2-2,38*0,53+0,42*(0,53*2+2,38)-0,63*2,31*2+0,72*(0,63*2+2,31)+1,43*9,15-1,39*0,45*2-1,38*0,55*4-0,98*0,55*5] < piętro>[1,7*76,70-2,79*1,49-1,51*2,26-0,98*0,55*4+0,21*(1,51*2+2,26)]+[(2,69+2,34)*1,7+2,06*(1,7+2,95)/2+(1,43+2,8-1,71)*2,95+3,81*2,95]+[2,61*(1,63+2,8)/2*2+(12,66*2+1,72)*1,63-1,5*2,05- 1,5*1,37*6+0,26*(1,37*2*6+2,05*2+1,5*7)-1,57*0,54]+[1,67*59,48-1,57*0,54+0,48*(0,54*2+1,57)-0,99*0,55*4-0,89*0,55*3-1,44*1,48*7+0,23*(1,44*2+1,48)*7+1,5*5,01-1,4*1,67] | m2 | 1123,1 |  |  |
|  |  | - Zmycie i zeskrobanie starych warstw malarskich, usunięcie chemiczne zabrudzeń z pow. tynku Skucie tynków odspojonych lub spękanych Gruntowanie wzmacniające podłoża z tynku uzupełnienia braków tynkiem wapienno cementowym wyrównanie powierzchni tynku w miejscach o dużych nierównościach przecieranie tynku mineralną zaprawą o zwiększonej przyczepności do podłoża lub tynkiem, gładzią gipsową nadanie jednolitej faktury powierzchni przecieranych lub gipsowanych przygotowanie powierzchni metalowych przez szlifowanie i szpachlowanie |  |  |  |  |
| 2 | SST-01 | Przygotowanie powierzchni malowanych farbą olejną na ścianach i ościeżach do malowania akrylową farbą natryskową <lamperia parter>[1,50*(91,13-2,8-1,34+0,33*2*4-0,98*6-0,9*2-1,06-1,84-1,76)-0,76*2,26+0,7*2*0,34+0,14*2*0,74]+[1.5*(6,15+(2,8-1,92)+0.42*2+1.27+(1,41-0,8)+2,96+(0,43+4,40+1,9))]+[1,5*(14,92+3,3+2,05+1,58+4,68+0,72*2+4,42+1,3+2,09+3,01-2,38-1,4*2-1,92-(0,97-0,36*2))+(-0,67*1,51*6+0,23*0.61*2*6)-0,6*(3,71+3,4)+0,29*0,54*4+1,5*(0,43+0,42)*2]+1,5*(90,07-0,88*5-1,39*2-1,38*4-1,36-0,68-1,48-2,38)+(-0,69*1,48*7+0,23*0,62*2*7)+[1,66*(3,08+2,5+3.3)+1,5*2,89*2] <lamperia piętro>[1,5*(76,74+0,33*2*3-0,98*8-2,8)-0,5*1,44+0,21*2*0,44+0,14*0,98*2-0,68*2,26+0,21*0,62*2+0,14*2*0,82]+[1,5*(2,67+2,35+1,45+(2,79-1,71)+2,41)]+[1.5*(2,88*2+12,65+1,72+12,66-1,57-0,88*2-0,7*2)-0,74*1,48*6+0,26*0,68*2*6]+[1,5*(60,40-1,57-0,89*3-0,99*4-1,26-5,01)-0,66*1,48*7+0,23*2*0,6*7] | m2 | 528,6 |  |  |
|  |  | - Usunięcie mechaniczne lub chemiczne olejnych warstw malarskich z podłoża wapienno-cementowego Skucie tynków odspojonych lub spękanych Gruntowanie wzmacniające podłoża z tynku lub gruntowanie zwiększające przyczepność uzupełnienia braków tynkiem wapienno cementowym wyrównanie powierzchni tynku w miejscach o dużych nierównościach przecieranie tynku mineralną zaprawą o zwiększonej przyczepności do podłoża lub tynkiem, gładzią gipsową nadanie jednolitej faktury powierzchni przecieranych lub gipsowanych przygotowanie powierzchni metalowych przez szlifowanie i szpachlowanie |  |  |  |  |
| 3 | SST-01 | Malowanie tynków gładkich farbą dyspersyjną sufitów 525,3 | m2 | 525,3 |  |  |
|  |  | - zabezpieczenie okien drzwi posadzek i innych elementów przed zabrudzeniem -Przygotowanie powierzchni, likwidacja chropowatości - gruntowanie podłoża z tynku - Malowanie farbami akrylowymi bez względu na ilość powtórzeń - usunięcie zabrudzeń po malowaniu |  |  |  |  |
| 4 | SST-01 | Malowanie tynków gładkich wielobarwną akrylową farbą natryskową ścian w kolorach pastelowych (tzw. tapeta natryskowa) 1123,1-525,3+528,6 | m2 | 1126,4 |  |  |
|  |  | - zabezpieczenie okien drzwi posadzek i innych elementów przed zabrudzeniem, oklejenie taśmami i folią ścian -Przygotowanie powierzchni, likwidacja chropowatości - gruntowanie podłoża z tynku - Malowanie farbami podkładowymi bez względu na ilość powtórzeń - Nałożenie natryskowo różnych deseni farby w wielu kolorach - usunięcie zabrudzeń po malowaniu, usunięcie zabezpieczeń z foli i taśmy papierowej |  |  |  |  |
| 5 | SST-01 | Lakierowanie bezbarwne wymalowań ścian z wielobarwnej farby natryskowej (sytem typu DIALFIX) 528,6 | m2 | 528,6 |  |  |
|  |  | - zabezpieczenie okien drzwi posadzek i innych elementów przed zabrudzeniem - oklejenie taśmami i folią ścian - lakierowanie bezbarwne malowanych powierzchni ścian - usunięcie zabrudzeń po malowaniu, usunięcie zabezpieczeń z foli i taśmy papierowej |  |  |  |  |
| 6 | SST-01 | Wymiana cokolika cementowego < parter>[(91,13-2,8-1,34+0,33*2*4-0,98*6-0,9*2-1,06)+0,14*2]+[(6,15+(2,8-1,92)+0.42*2+1.27+(1,41-0,8)+2,96+(0,43+4,40+1,9))]+[(14,92+3,3+2,05+1,58+4,68+0,72*2+4,42+1,3+2,09+3,01-2,38-1,4*2-1,92-(0,97-0,36*2))+1,5*(0,43+0,42)*2]+(90,07-0,88*5-1,39*2-1,38*4-1,36-0,68-1,48-2,38)+[(3,08+2,5+3.3)+2,89] <piętro>[(76,74+0,33*2*3-0,98*8-2,8)]+[(2,67+2,35+1,45+(2,79-1,71)+2,41)]+[(2,88*2+12,65+1,72+12,66-1,57-0,88*2-0,7*2)]+[(60,40-1,57-0,89*3-0,99*4-1,26-5,01)] | mb | 369,9 |  |  |
|  |  | - wykucie cokolika cementowego - przygotowanie podłoża, skucie tynku - wykonanie nowego cokolika cementowego - malowanie cokolika farbą olejną |  |  |  |  |
| 7 | SST-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych i metalowych 25 | szt | 25 |  |  |
|  |  | Wykucie ościeżnic naprawa większych uszkodzeń ościeży usunięcie materiałów z rozbiórki na plac składowy |  |  |  |  |
| 8 | SST-01 | Poszerzenie obustronne otworów drzwiowych do 5cm w ścianach z cegieł na zaprawie wap.-cem. (0,2*2,0*15+0,14*2,0*4)*2 | m2 | 14,24 |  |  |
|  |  | Skucie tynku i cegieł na całej szerokości ościeża – grubość skucia do 5 cm wyrównanie powierzchni skucia, szpałdowanie w miejscach większych ubytków usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 9 | SST-01 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2c na zaprawie wap.-cem. do ościeży 0,35*4*2,05 | m2 | 2,87 |  |  |
|  |  | Ręczne wykucie strzępi. Przymurowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze wykonanie obustronne uzupełnienia tynków na przymurowanych ściankach |  |  |  |  |
| 10 | SST-01 | Obsadzenie drzwiowych ościeżnic stalowych malowanych na budowie 25 | szt. | 25 |  |  |
|  |  | Wykucie gniazd na kotwy Osadzenie ościeżnicy sprawdzenie odchyłek montażowych i ich korekta uzupełnienie tynków przy ościeżnicach lakierowanie emalią ościeżnic stalowych |  |  |  |  |
| 11 | SST-01 | Montaż drzwi płytowych laminowanych do 2,0m2 fabrycznie wykończonych typu PORTA 25 | szt. | 25 |  |  |
|  |  | Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć. Montaż szyldów , klamek i zamków patentowych |  |  |  |  |
| 12 | SST-01 | Wymiana sufitowych opraw oświetleniowych na rastrowe oprawy świetlówkowe 4x18w 17 | szt. | 17 |  |  |
|  |  | Demontaż wiszących opraw świetlówkowych, usunięcie haków przygotowanie przewodów do nowych podłaczeń montaż oprawy do sufitu na kołki rozporowe podłączenie przewodów założenie świetlówek i rastrów |  |  |  |  |
| II. SZATNIA SPORTOWA |
| 13 | SST-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (4,3+1,1+2.28+2,11+1,6)*2,54-(0,71*2+0,81)*2,05 | m2 | 24,4 |  |  |
|  |  | - Ręczne rozebranie ścianek. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy. |  |  |  |  |
| 14 | SST-01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych wraz z wykonaniem przesklepień z dwuteowników 80mm 0,95*2,08*0,27*2 | m3 | 1,1 |  |  |
|  |  | Ręczne wykucie otworu z wyrównaniem ościeży. Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania. Ręczne wykucie bruzd w ścianach. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań Obsadzenie i obmurowanie belek stalowych. Założenie siatki Rabitza i obrzucenie zaprawą cementową |  |  |  |  |
| 15 | SST-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. do 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (3,18+3,18+1,53+1,8)*2,54+0,8*2,1+0,8*2,1 | m2 | 28 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie położenia ścianek. Ręczne wykucie strzępi. Murowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu. Zbrojenie ścianek bednarką. usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 16 | SST-01 | Uzupełnienie tynku zwykłego kat.III wap.-cem. na ścianachz cegieł, gazobetonu 2,54*(3,18*2+3,18*2+1,53*2+1,8*2)+0,8*2,05*2*2+1,46*2,1*2+2,28*0,8*4 | m2 | 69,3 |  |  |
|  |  | Odbicie odstających i spękanych tynków. Przygotowanie powierzchni do tynkowania. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi |  |  |  |  |
| 17 | SST-01 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach i pasach szer.do 30 cm 2,1*6+0,9*3+2,54*6+1,3*4 | mb | 35,74 |  |  |
|  |  | Przygotowanie bruzd, ościeży, pasów do tynkowania.Odbicie odstających tynków. Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach. Wykonanie pasów tynków zwykłych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-wapiennej. Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi. |  |  |  |  |
| 18 | SST-01 | Montaż stalowego kominka wentylacyjnego w stropodachu do pomieszczenia szatni 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  | Wykucie otworu przez stropdach do sufitu montaż kominka wentylacyjnego obrobienie kominka od strony połaci dachowej papą termozgrzewalną obrobienie kominka w suficie zaprawą wap.-cem. |  |  |  |  |
| 19 | SST-01 | Przecieranie (lub szpachlowanie) powierzchni malowanego tynku wapienno-cementowego na ścianach , sufitach i ościeżach 1,04*(3,18*4+2,36+3,85+4,3+10,82+3,12*2+1,44*2)-0,9*0,6*3 7,51+12,56+13,97+28,38+4,43 | m2 | 110,13 |  |  |
|  |  | - Zmycie i zeskrobanie starych warstw malarskich, usunięcie chemiczne zabrudzeń z pow. tynku Skucie tynków odspojonych lub spękanych wymiana kratek wentylacyjnych Gruntowanie wzmacniające podłoża z tynku uzupełnienia braków tynkiem wapienno cementowym wyrównanie powierzchni tynku w miejscach o dużych nierównościach przecieranie tynku mineralną zaprawą o zwiększonej przyczepności do podłoża lub tynkiem, gładzią gipsową nadanie jednolitej faktury powierzchni przecieranych lub gipsowanych przygotowanie powierzchni metalowych przez szlifowanie i szpachlowanie |  |  |  |  |
| 20 | SST-01 | Przygotowanie powierzchni malowanych farbą olejną na ścianach i ościeżach 61,57+(3,18*4+1,53*2+1,8*2)*1,5 | m2 | 90,64 |  |  |
|  |  | - Usunięcie warstw olejnych o słabej przyczepności Skucie tynków odspojonych lub spękanych, uzupełnienie tynków wyrównanie powierzchni tynku w miejscach o dużych nierównościach gipsem na podłożu olejnym odpowiednio zagruntowanym szpachlowanie lamperii olejnej szpachlówką celulozową ze szlifowaniem |  |  |  |  |
| 21 | SST-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitów i ścian 66,85+42,68+(3,18*4+1,53*2+1,8*2)*1,04 | m2 | 129,7 |  |  |
|  |  | - zabezpieczenie okien drzwi posadzek i innych elementów przed zabrudzeniem -Przygotowanie powierzchni, likwidacja chropowatości - gruntowanie podłoża z tynku - Malowanie farbami akrylowymi bez względu na ilość powtórzeń - usunięcie zabrudzeń po malowaniu |  |  |  |  |
| 22 | SST-01 | Lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn.,podłoży gips.i sztablatur 90,64 | m2 | 90,64 |  |  |
|  |  | - Przygotowanie powierzchni - Zagruntowanie pokostem - Szpachlowanie i szlifowanie - Lakierowanie - usunięcie zabrudzeń po malowaniu |  |  |  |  |
| 23 | SST-01 | Wymiana posadzki z lastryko na nowa posadzkę z płytek gresowych 30x30 7,83+12,56+13,97+23,26+12,09 | m2 | 69,71 |  |  |
|  |  | - rozbiórka posadzki z lastryko wraz z cokolikami wykonanie nowego podłoża z zaprawy cementowej ułożenie na klej płytek gresowych wykonanie cokolików z płytek gresowych wys. 10cm wtopionych w tynk (80,32mb) wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania montaż listew progowych w otworach drzwiowych usunięcie gruzu na plac składowy |  |  |  |  |
| 24 | SST-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych i metalowych 6 | szt | 6 |  |  |
|  |  | - Wykucie ościeżnic - naprawa większych uszkodzeń ościeży - usunięcie materiałów z rozbiórki na plac składowy |  |  |  |  |
| 25 | SST-01 | Wykucie z muru okien drewnianych skrzynkowych pow. 3,0 m2 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  | - zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż okapników z blachy do odzysku - Wykucie ościeżnic i podokiennika betonowego - naprawa większych uszkodzeń ościeży - usunięcie materiałów z rozbiórki na plac składowy |  |  |  |  |
| 26 | SST-01 | Obsadzenie drzwiowych ościeżnic stalowych malowanych na budowie 4 | szt | 4 |  |  |
|  |  | Wykucie gniazd na kotwy Osadzenie ościeżnicy sprawdzenie odchyłek montażowych i ich korekta uzupełnienie tynków przy ościeżnicach lakierowanie emalią ościeżnic stalowych |  |  |  |  |
| 27 | SST-01 | Montaż drzwi płytowych laminowanych do 2,0m2 fabrycznie wykończonych typu PORTA z kratkami wentylacyjnymi 4 | szt | 4 |  |  |
|  |  | Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć. Montaż szyldów , klamek i zamków patentowych |  |  |  |  |
| 28 | SST-01 | Montaż okien uchylnych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1,69*2 | m2 | 3,4 |  |  |
|  |  | - Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. - Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. - obustronne wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. - Montaż podokiennika betonowego z odzysku oraz okapnika zewnętrznego - Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu |  |  |  |  |
| 29 | SST-01 | Przebudowa instalacji oświetleniowej z montażem nowych opraw świetlówkowych 8 | pkt | 8 |  |  |
|  |  | demontaż opraw świetlnych sufitowych i gniazdek wtykowych wyznaczenie nowych punktów świetlnych i doprowadzenie przewodów podtynkowo połączenia w puszkach rozgałęźnych montaż nowych(7szt) opraw oświetleniowych rastrowych 60x60 montaż nowego gniazdka wtykowego oraz włączników podtynkowych założenie świetlówek i rastrów pomiary elektryczne nowej instalacji |  |  |  |  |

PRZEDMIAR I OPIS ZAKRESU ROBÓT

nazwa i adres  zadania:  Malowanie korytarzy oraz przebudowa szatni sportowej w  Szkole Podstawowej nr 3

w Gubinie przy ul. Kresowej 48

kody CPV:		      45410000-4 – prace tynkarskie

45421134-2 – instalacja drzwi drewnianych

45421125-6 - instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421141-4 – instalacja ścianek działowych

45431100-8 – prace dotyczące kładzenia terakoty

45442180-2 – prace dotyczące odświeżenia powierzchni malarskich

nazwa i adres zamawiającego:  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 z oddziałami integracyjnymi,  66-620 Gubin, ul. Kresowa 3

data opracowania:  Gubin 15-03-2012r.

Spis działów przedmiaru

I. KORYTARZE							- poz. 1 ÷12

II. SZATNIA SPORTOWA					            - poz. 13 ÷ 29