PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PLACU ZABAW

zlokalizowanego na Wyspie Teatralnej w Gubinie

(PFU)

Nazwa zadania:

Wykonanie koncepcji i montaż placu zabaw i siłowni plenerowej

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU:

Wyspa Teatralna w Gubinie

Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień (CPV) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

37535200-9  wyposażenie placów zabaw

45000000-7 - roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

71000000-8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

| Zamawiający | Gmina Gubin o statusie miejskim z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24 |
| --- | --- |
| Autor | Nazwisko imię | Nr uprawnień | Podpis |
|  | inż. Arkadiusz Linkowski |  |  |

28.05.2014r. Zielona Góra

Spis zawartości PFU:

Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych;

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie”.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, dotyczące:

2.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych i sprzętu rekreacyjnego

2.2 Wymagania dla nawierzchni placu zabaw

2.3 Wymagania dla nawierzchni trawiastych

2.4 Wymagania dla ogrodzenia

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Część informacyjna

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zlecenia;

3. Inwentaryzacja zieleni,

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Przykładowy wygląd elementów małej architektury

Przykładowy wygląd urządzeń placu zabaw

Przykładowy wygląd urządzeń siłowni plenerowej

5. Kopia mapy zasadniczej,

CZĘŚĆ OPISOWA

- 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji i montaż placu zabaw i siłowni plenerowej, zlokalizowanych na działce  nr. ewid. 301/4 Obręb 3 na Wyspie Teatralnej w Gubinie.

        - „Wyspa Teatralna”, zwana kiedyś Wyspą Strzelecką jest zielonymi płucami miast Gubina i Guben. W latach trzydziestych XX w. służyła mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gubina, wyspa ma spełniać funkcje rekreacyjno – kulturalne. Stronę zachodnią wyspy okala rzeka „Nysa Łużycka”. Brzegi jej porastają przeważnie zarośla wierzbowe i często okazałe drzewa liściaste. Przy Wyspie Teatralnej do rzeki Nysa Łużycka wpada rzeka „Lubsza”, która także stanowi ważny element w kształtowaniu obszarów zależnych od rybactwa. Zasięg korzystnego oddziaływania rekreacyjno – kulturowych funkcji omawianego miejsca nie dotyczy tylko jednej miejscowości ponieważ dostępność do obszaru „Wyspy Teatralnej” i jej wyposażenia nakierowana jest na całą społeczność obszaru LSROR, bezpośrednio poprzez wykorzystanie infrastruktury przez mieszkańców miasta i gminy, gości, turystów, uczniów ze szkół oraz przedszkolaków.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i użytkowe nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w PFU. W przypadku zastosowania alternatywnych urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w PFU.

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych;

Powierzchnia całkowita, na której można zlokalizować plac zabaw to 3400 m2, w tym powierzchnia placu zabaw łącznie z powierzchnią siłowni winny wynosić 750 m2.

Na omawianym terenie obecnie znajduje się teren zieleni (trawnik oraz drzewa). Wokół terenu objętego opracowaniem znajdują się ciągi komunikacyjne o nawierzchniach z drobnych elementów betonowych, oraz Hanse-Grandu. Plac zabaw i siłownia plenerowa powstaną na terenie znajdującym się na wyspie (Wyspa Teatralna).

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod montaż oraz wykonanie zagospodarowania placu montażu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

Uwarunkowania planistyczne:

Teren objęty opracowaniem objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagopodarowania Przestrzennego (MPZP) i wymaga wykonania na podstawie PFU projektu koncepcyjnego z nim zgodnego. Wg MPZP Wyspa Teatralna ma spełniać funkcje rekreacyjno – kultruralne.

Uwarunkowania wynikające z przepisów:

Zamierzenie polegające na wykonaniu koncepcji i montażu placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnie przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

Pozostałe uwarunkowania:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- koncepcję programowo - przestrzenną			- 2 egz.

- przedmiar robót 					- 2 egz.

- Dokumentacja techniczna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wymienionymi w Części Opisowej  PFU

- Wykonawca powinien w czasie trwania inwestycji zapewnić na terenie inwestycji w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu inwestycji uporządkować teren

- Powstałe w wyniku robót ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe;

Planowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni plenerowej. Zrealizowane ma być poprzez zakup i zamontowanie m.in. statku i innych urządzeń jako elementu zabawowego i promocyjnego obszarów objętych LSROR, na terenie rekreacyjno - turystycznym „Wyspy Teatralnej” w Gubinie. Wpłynie to korzystnie na atrakcyjność miejsca oraz życia społeczności lokalnej. Szczegółowo obiekt będzie się składał z następujących elementów: statek, wieża, ważka, konik, stojak na rowery, kosze na śmieci, stoliki z ławkami, linarium piramidy pajęczej, ważka na sprężynie, skuter, piaskownica, tablica do gry w kółko i krzyżyk, huśtawka, altana, urządzenia fitness, ogrodzenie.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać dokumentację niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego,

- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja,

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać:

Elementy małej architektury:

1. altana szt.1

2. kosz na śmieci szt.10

3. ławka szt.10

4. ogrodzenie z furtkami (2 szt) kpl.1

5. stojak na rowery (4 stanowiska) szt.1

6. stolik z ławkami szt.1

Plac zabaw obejmujący urządzenia:

7. huśtawka metalowa pojedyncza szt.3

8. huśtawka ważka  na podstawie metalowej szt.1

9. karuzela krzyżowa szt.1

10. konik szt.1

11. linarium piramida pajęcza szt.1

12. piaskownica szt.1

13. skuter szt.1

14. statek szt.1

15. tablica informacyjna szt.3

16. tablica do gry w kółko i krzyżyk szt.1

17. ważka szt.1

18. wieża szt.1

Siłownię plenerową obejmującą urządzenia:

19. wyciskarka siedząc szt.1

20. twister siedząc szt.1

21. rowerek szt.1

22.drabinka szt.1

23. pylon szt.2

Nawierzchnie:

- piaskową - bezpieczna (dotyczy stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych)

- trawiastą (dotyczy pozostałego terenu)

Opis przykładowych elementów małej architektury, urządzeń zabawowych i ćwiczebnych.

Tabela nr 1.Elementy małej architektury

| Lp. | Nazwa | Opis | Nr fot. |
| --- | --- | --- | --- |
| '1. | altana | Wymiary: szer. od 4,5 do 5,5 m, wys. od 3,2 do 3,4 m. Materiały: - drewno zaimpregnowane przed działaniem warunków atmosferycznych, promieni UV, - stal malowana proszkowo | 1 |
| '2. | kosz na śmieci | Wymiary: szer. od 0,3 do 0,55m, wys. od 1,0m do 1,8m (w tym część podziemna od 0,55 do 0,62 m). Materiały: - kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor czarny lub brązowy | 2 |
| '3. | ławka | Wymiary: dł. od 1,65 do 1,85m, gł. od 0,6m do 0,7m, wys. od 0,9m do 1,25m (w tym część podziemna ok. 0,4m), wys. siedziska 0,45m. Materiały: - konstrukcja stalowo rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna impregnowanego, trwale zakotwiona w ziemi. | 3 |
| '4 | ogrodzenie z furtkami | Płot. Wymiary: dł. od 1,95 do 2,05 m, wys. od 0,95 do 1,05 m. Materiały: - drewno zaimpregnowane przed działaniem warunków atmosferycznych, promieni UV. Bezpieczny dla dzieci, nie może posiadać elementów mogących powodować zakleszczenie dziecka Furtka. Wymiary: dł. od 0,95 do 1,05 m, wys. od 0,95 do 1,05 m. Materiały: -drewno zaimpregnowane przed działaniem warunków atmosferycznych, promieni UV. Zamykana. Bezpieczna dla dzieci, nie może posiadać elementów mogących powodować zakleszczenie dziecka | 4 |
| '5. | stojak na rowery (4 stanowiska) | Wymiary: dł. od 1,4 m do 2 m, wys. od 0,3 m do 0,4 m, gł. od 0,30 do 0,5 m. Materiały: - stojak metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi. | 6 |
| '6. | stolik z ławkami | Wymiary: dł. od 1,0 do 1,35 m, szer. od 1,25 m do 1,6 m, wys. od 0,60 m do 0,7 m, wysokość siedziska od 0,3 do 0,34 m. Materiały: - konstrukcja stalowo rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i blat wykonane z drewna impregnowanego, trwale zakotwiona w ziemi. | 7 |

Tabela nr 2. Urządzenia zabawowe

| Lp. | Nazwa | Opis | Nr fot. |
| --- | --- | --- | --- |
| '7. | huśtawka metalowa pojedyncza | Wymiary: szer. od 2,0 do 2,9 m, dł. od 1,5 do 2,1 m, wys. od 2,2 do 2,5m + część podziemna 0,6m, wys. siedziska 0,4m. Materiały: - stelaż metalowy zabezpieczony dodatkowo warstwą cynku, następie metal malowany proszkowo, zawiesie z siedziskiem gumowym. Max. wys. upadku od 1,2 do 1,4m. Pole powierzchni bezpiecznej nawierzchni od 16 do 20 m2. | 8 |
| '8. | huśtawka ważka na podstawie metalowej | Wymiary: szer. od 0,5 do 0,6m, dł. od 2,9 do 3,1 m (strefa bezpieczeństwa ok. 2,5m x 5m), wys. od 0,55 do 0,95 m. Materiały: elementy nośne wykonane z drewna klejonego warstwowo malowane, kotwienie – za pomocą stalowych ocynkowanych kotew; zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych; malowanie proszkowe. Max. wys. upadku od 0,5 do 1 m. Pole powierzchni bezpiecznej nawierzchni od 10 do 13 m2. | 9 |
| '9. | Karuzela krzyżowa | Wymiary: średnica od 1,7 m do 1,9 m (śr. strefy bezpieczeństwa od 5,6 do 5,8m). Materiały: elementy nośne – drewno klejone warstwowo malowane preparatem na bazie naturalnych olejów, kotwienie – za pomocą stalowych ocynkowanych kotew; zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych; malowanie proszkowo. | 10 |
| '10. | konik | Wymiary: szer. od 0,25 do 0,3 m, dł. od 1 m do 1,25 m (strefa bezpieczeństwa ok. 2,9m x 3,75m), wys. siedziska od 0,44 do 0,47 m, wysokość konika od 0,75 m do 0,92 m + część podziemna od 0,4 do 0,6 m. Materiały: - sprężyny ze stali, fundament z betonu (alternatywnie montaż na stalowej podstawie), elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami; rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka; formatki ze sklejki wodoodpornej (gr. od 15 do 22 mm); elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Max. wys. upadku od 0,44 do 0,6 m. Pole powierzchni bezpiecznej nawierzchni ok. 10 m2, obwód strefy bezpieczeństwa ok. 11,5 m. | 11 |
| '11. | linarium piramida pajęcza | Wymiary: średnica od 5,2 do 6,05 m, wys. od 2,9 m do 3,3 m + część podziemna od 1,2 m do 1,3 m. Materiały: liny – polipropylenowe na oplocie stalowym; słup nośny o średnicy od 155 do 163 mm i grubości ścianki od 4 mm do 6 mm; obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stli nierdzewnej. | 12 |
| '12. | piaskownica | Wymiary: szer. od 2,7 do 3m, dł. od 2,7 do 3m , wys. od 0,3 do 0,5m + część podziemna 0,3m. Materiały: - piaskownica z drewna impregnowanego lub sklejki wodoodpornej. Górna powierzchnia piaskownicy ze sklejki wodoodpornej. Na narożach piaskownicy 4 sklejkowe ławeczki. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Strefa bezpieczeństwa 1,5 od innych urządzeń. | 13 |
| '13. | skuter | Wymiary: szer. od 0,25 do 0,3 m, dł. od 0,9 do 1,1 m), wys. od 0,70 do 0,85 m (w tym wys. siedziska od 0,44 m do 0,55 m) + część podziemna od 0,4 m 0,6 m. Materiały: - sprężyna stalowa, fundament z betonu (alternatywnie montaż na stalowej podstawie), elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami; rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka; formatki ze sklejki wodoodpornej (gr. od 15 do 19 mm); elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe . Max. wys. upadku od 0,45 do 0,55 m. Pole powierzchni bezpiecznej nawierzchni od 9 do 11 m2. | 14 |
| '14. | statek | Wymiary: szr. Od 4,8 do 7 m, dł. od 12,5 do 16,5 m, wys. od 5,85 do 6,1 m. Materiały: Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica od 9 do 12cm) z drewna klejonego warstwowo, zaimpregnowanego. Podesty drewniane lub ze sklejki wodoodpornej. Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: sklejka wodoodporna. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie. Skład zestawu: trap, element wspinaczkowy, gra integracyjna, pokłady statku, zjeżdżalnia, tunel, lina wspinaczkowa, maszt statku, dziób statku, stopnie. Maksymalna wysokość upadku od 1.35 do 1,85 m. | 15 - 19 |
| '15. | tablica informacyjna | Wymiary: szer. od 0,6 m do 1,1 m, wys. od 1,7 m do 2,4 m + część podziemna od 0,6 do 0,85 m. Materiały: - słupy tablicy wykonane z drewna, impregnowanego, trwale zakotwiona w ziemi; tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej lub spienionej płyty PCV; napisy i znaki wykonane metodą sitodruku. | 20 |
| '16. | tablica do gry w kółko i krzyżyk | Wymiary: szer. od 0,85 do 1,1 m, wys. od 1,4 m do 1,8 m + część podziemna od 0,6 do 0,85 m. Materiały: - zestaw do gry w „kółko i krzyżyk” składa się z wałków z nadrukowanymi symbolami; słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna impregnowanego o średnicy od 9 cm do 12 cm; zaślepki z tworzywa sztucznego. | 21 |
| '17. | ważka | Wymiary: szer. od 0,25 do 0,3 m, dł. od 1,5 do 2,15 m, wys. od 0,65 m do 0,85 m + część podziemna od 0,45 m do 0,6 m, wys. siedziska od 0,44 do 0,5 m. Materiały: Sprężynowiec ze stelażem wykonanym ze sklejki wodoodpornej gr. od 17 do 20 mm. Sprężynowiec posadowiony na głębokości od 0,45 do 0,6 m. Fundament z betonu (możliwy jest też montaż na metalowej podstawie). Sprężyna ze stali. Siedzisko z tworzywa HDPE grubości od 15 do 19mm. Złączki z tworzywa sztucznego. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Max. wys. upadku od 0,45 do 0,5 m. | 22 |
| '18. | wieża | Wymiary: szer. od 7 m do 11 m, dł. od 2,7 do 3,5 m, wys. od 3 do 4 m + część podziemna od 0,6 m do 0,8 m. Materiały: Słupy nośne mają przekrój okrągły. Wykonane są z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, kotwione min. 60 cm w gruncie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Podesty metalowe z wypełnieniem ze sklejki antypoślizgowej. Dachy wykonane z płyt, które nie wchłaniają wody i są odporne promieniowanie UV. Zabezpieczenia i ścianki wykonane z warstwowych płyt HDPE. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Plastikowe zaślepki. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Skład zestawu: Wieża x 2, Platformy, Pomost rurkowy, Zjeżdżalnie, Ścianki, Zabezpieczenia, Podesty, Wejściówki, Stopnie, Rurki nad zjeżdżalnią. Max. wys. upadku 2m. Pole powierzchni bezpiecznej nawierzchni od 40 do 60 m2. | 23 |

Tabela nr 3. Siłownia plenerowa

| Lp. | Nazwa | Opis | Nr fot. |
| --- | --- | --- | --- |
| '19. | wyciskarka siedząc | Wymiary: - wys. nad pow. gruntu od 1,9 m do 2,3 m, wys. pod ziemią od 0,3 m do 0,6 m, szer. od 1 do 1,85 m, dł. od 0,70 do 0,95 m. Funkcje urządzenia : Ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe. Poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Wpływa na przyrost masy mięśniowej. Materiały: Główne elementy stalowe. Pylon z dwóch rur. Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Pylon mocowany do betonowego bloku. | 24 |
| '20. | twister siedząc | Wymiary: - wys. nad pow. gruntu od 1,9 m do 2,3 m, wys. pod ziemią od 0,3m do 0,6 m, szer. od 1 m do 1,8 m, dł. od 0,5 do 1 m. Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie talii i bioder. Kształtuje sylwetkę. Materiały: Główne elementy stalowe. Pylon z dwóch rur. Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Pylon mocowany do betonowego bloku. | 25 |
| '21. | rowerek | Wymiary w spoczynku: - wys. nad pow. gruntu od 1,9 m do 2,3 m, wys. pod ziemią od 0,3m do 0,6 m, szer. od 1 m do 1,8 m, dł. od 0,5 do 1,5 m. Funkcje urządzenia: Urządzenie symulujące jazdę na rowerze. Materiały: Główne elementy stalowe. Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Pylon mocowany do betonowego bloku. | 26 |
| '22. | drabinka | Wymiary w spoczynku i przy maksymalnym wychyleniu: - wys. nad pow. gruntu od 1,8 m do 2,5 m , wys. pod ziemią od 0,3 m do 0,6 m, szer. od 0,5 m do 1,3 m, dł. od 0,6 m do 1,8 m. Funkcje urządzenia: Pomaga przy ćwiczeniach rozciągających tułów oraz ręce, wzmacnia mięśnie pleców i obręczy barkowej. Materiały: Główne elementy stalowe. Pylon z dwóch rur. Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Pylon mocowany do betonowego bloku. | 27 |
| '23. | pylon | Wymiary: wys. nad pow. gruntu od 1,75 do 2,3 m, wys. pod ziemią od 0,3 m do 0,6 m, szer. od 0,1 m do 0,3 m, dł. od 0,5 do 0,75 m. Urządzenie stanowi element nośny urządzeń Fitness. Do płyt montażowych Pylonu możliwy jest montaż dwóch dowolnych urządzeń (obustronnie). Materiały: Pylon z dwóch rur. Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie mocowane do betonowego bloku. | 28 |

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe;

Ze względu na specyfikę obiektu nie zachodzi potrzeba określenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych właściwych dla budynków.

Powierzchnie:

- powierzchnia terenu opracowania ok 3400 m2

- powierzchnia placu zabaw 750 m2  w tym:

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piasek w zależności od zastosowanych elementów ok 550 m2

- powierzchnia trawiasta ok 200 m2

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni:

Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 30%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych i sprzętu rekreacyjnego:

- powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

- powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

- powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

- powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.

- wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami.

- na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w Opisie przykładowych urządzeń zabawowych.

2.2 Wymagania dla nawierzchni placu zabaw:

Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Zakłada się wykonanie nawierzchni piaszczystej.

2.3 Wymagania dla nawierzchni trawiastych:

Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy wyrównać i zwałować wałem lekkim. Dokonać siewu a następnie przykryć nasiona cienką warstwą ziemi urodzajnej i dobrze podlać. Lub rozłożyć darń, zwałować wałem lekkim i obficie podlać. W ramach pielęgnacji należy nowy tranik regularnie podlewać.

2.4 Wymagania dla ogrodzenia:

Teren placu zabaw należy ogrodzić. Zakłada się wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie drewnianego płotu  – przykładowe wymiary przęsła 2m x 1m. Ponadto w ogrodzeniu przewiduje się, co najmniej dwie furtki z samozamykaczem (światło przejścia 100 cm). Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkownika placu zabaw

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

W związku z realizacją prac, polegających na wykonaniu placu zabaw oraz siłowni plenerowej oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 301/4 w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gubin na cele budowlane, wynikające z tytułu własności.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak

2, Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

Normy:

PN-EN  1176-1: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN  1176-2: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN  1176-3: 2009 	
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN  1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN  1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

3. Inwentaryzacja zieleni:

Inwentaryzacja zieleni wg „INWENTARYZACJI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W GUBINIE” z 11.12.2013r PKT 2.3 strony od 12 do 21.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Ze względów technicznych w przykładowych elementach małej architektury pokazane zostały  konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry PFU.

- Przykładowy wygląd elementów małej architektury

1.altana

(Fot.1 źródło Lappset)

2.kosz na śmieci

(Fot.2 źródło Novum)

3.ławka

(Fot.2 źródło Novum)

4. ogrodzenie z furtkami i bramą

(Fot.4 źródło Novum)

5. stojak na rowery

(Fot.6 źródło Novum)

6. stolik z ławkami

Fot.7 źródło Novum

7.huśtawka metalowa pojedyncza

Fot.8 źródło Novum

8. huśtawka ważka

Fot.9 źródło Novum

9. karuzela krzyżowa

Fot.10 źródło Novum

10. konik

Fot.11 źródło Novum

11. linarium piramida pajęcza

Fot.12 źródło Novum

12.  piaskownica

Fot.13 źródło Novum

13. skuter

Fot.14 źródło Novum

14.  statek

Fot.15 źródło Novum

Fot.16 źródło Novum

Fot.17 źródło Novum

Fot.18 źródło Novum

Fot.19 źródło Novum

15. tablica informacyjna

Fot.20 źródło Novum

16. tablica do gry w kółko i krzyżyk

Fot.21 źródło Novum

17. ważka

Fot.22 źródło Novum

18.  wieża

Fot.23 źródło Novum

19. wyciskarka siedząc

Fot.24 źródło Novum

20. twister siedząc

Fot.25 źródło Novum

21. rowerek

Fot.26 źródło Novum

22. drabinka

Fot.27 źródło Novum

23. pylon

Fot.28 źródło Novum

5. Kopia mapy zasadniczej