Gmina Gubin o statusie miejskim

| ul. Piastowska 24 66-620 Gubin Polska | Tel. 068 / 455-81-00 Fax. 068 / 455-81-02 www.gubin.pl um@gubin.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI. 341- 1/2010 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku

– Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655)

Gubin 12.02.2010 r.

ZATWIERDZAM………………………………

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2. | Część II | Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |
| 4. | Część IV | Kosztorys Ofertowy |
| 5. | Część V | Wyciąg z projektu budowlanego |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA

DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.	5

2. Oznaczenie Wykonawcy.	5

3. Tryb udzielania zamówienia.	5

4. Opis przedmiotu zamówienia.	5

5. Zamówienia częściowe	6

6. Zamówienia uzupełniające.	6

7. Informacja o ofercie wariantowej.	6

8. Termin wykonania zamówienia.	6

9. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania	7

10. Oferta wspólna.	9

11. Wadium	9

12. Zaliczki	9

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	9

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	10

15. Opis sposobu przygotowania oferty.	10

16. Przekazanie, wyjaśnianie i zmiany w treści siwz	12

17. Zebranie Wykonawców.	12

18. Wizyta na placu budowy.	12

19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	12

20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	13

21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	13

22. Miejsce i termin otwarcia ofert.	13

23. Tryb otwarcia ofert	13

24. Zwrot oferty bez otwierania.	14

25. Termin związania ofertą	14

26. Opis sposobu obliczenia ceny.	14

27. Kryteria oceny ofert.	15

28. Oferta z rażąco niską ceną.	15

29. Uzupełnienie oferty.	15

30. Zawartość oferty.	16

31. Tryb oceny ofert.	16

32. Wykluczenie wykonawcy.	17

33. Odrzucenie oferty.	18

34. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.	18

35. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	19

36. Unieważnienie postępowania.	20

37. Środki ochrony prawnej.	20

38. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	21

39. Podwykonawstwo	21

40. Wykaz załączników do niniejszych IDW.	21

# 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

NIP: 926-00-08-606

REGON: 970 770 190

# 2. OZNACZENIE WYKONAWCY.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony.

# 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”. Zakres zamówienia obejmuje:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (część V SIWZ) i STWiOR (część III SIWZ); wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (część V SIWZ) i i STWiOR (część III SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

b) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

-  podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (część V SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (część V SIWZ) i i STWiOR (część III SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-  technologia układania nawierzchni: technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		 		– 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 		             			– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 		– 2 sztuki

- wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)	– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

- wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

c) ogrodzenie

- boiska piłkarskiego h=4m, L= 188m oraz piłkochwyty L=2 x 17,6 x 6m

- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego h=4m, L= 107,04m

d) nawierzchnie

- chodniki - F=520m2 w tym schody terenowe

- droga dojazdowa od parkingu na boisko, F=51m2

- nawierzchnia z kostki betonowej pod budowę typowych trybun sportowych, F=116m2

- opaski boisk z kostki betonowej czerwone F=294m2

e) oświetlenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego; łącznie 8 słupów oświetleniowych,

f) roboty sanitarne

- przyłącze wody w technologii PE o średnicy 50mm, długości L=38m

- przyłącze kanalizacyjne w technologii rur PVC 200mm, długości L=14m,

- długość przebudowy kanalizacji sanitarnej: L=102,7m, śred.315mm PVC, w tym 5 studni rewizyjnych

- odwodnienie boisk.

Teren pod projektowaną inwestycją znajduje się w strefie ochrony Konserwatora Zabytków pod       nr 62: Obszar Starego Miasta w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta GUBIN, w związku z czym należy prowadzić roboty pod nadzorem archeologicznym (decyzja str. 43)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III, IV i V niniejszej SIWZ.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212200-8, 45212221

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i użytkowe nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w SIWZ. W przypadku zastosowania alternatywnych urządzeń 
i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, które przez Zamawiającego zostało już uzyskane zgodnie z posiadanym projektem.

# 5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

# 7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania - 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

# 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

  - W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od Wykonawców, potwierdzające spełnianie tych warunków.

| Nazwa Części Tabeli | WARUNEK | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU | DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać wykonanie: - 1 zadania z zakresu wykonania boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej lub poliuretanowej o wartości zadania min. 400 tys. zł. i - 1 zadanie z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej o wartości zadania min. 50 tys. zł. 2. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudni: - kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi do kierowania robotami z zakresu sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi do kierowania robotami z zakresu sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, | wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykonawca musi wykazać wykonanie: - 1 zadania z zakresu wykonania boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej lub poliuretanowej o wartości zadania min. 400 tys. zł. i - 1 zadanie z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej o wartości zadania min. 50 tys. zł. | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 2. wykaz osób (sporządzony według załącznika nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudni: - kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi do kierowania robotami z zakresu sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi do kierowania robotami z zakresu sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na terenie Polski wpisanego do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy | Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | 6. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 (sporządzone według wzory stanowiącego załącznik nr 2 do IDW) | Przed upływem terminu składania ofert |
| B | Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy | oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika nr 4) | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 | Nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 3. w przypadku ofert wspólnych – umowa regulująca współpracę wspólników | Przed podpisaniem umowy |
| C | Potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego | Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: - certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub - aprobata techniczna ITB, lub - rekomendacja techniczna ITB, lub - wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. - karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. - atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. - autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: - aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) - certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub - aprobata techniczna ITB, lub - rekomendacja techniczna ITB. - karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. - atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. - autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. | Przed upływem terminu składania ofert |

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt. 9.1.B.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.1.A.4.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.B.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt. 9.1.C.1 złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wykonawca może, zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt.9.1.C.2 i 3, złożyć inne dokumenty potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.A, 9.1.B i 9.1.C niniejszej IDW składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 9.1.2 i 9.1.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginały lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# 10. OFERTA WSPÓLNA.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 muszą spełniać oni łącznie.

- Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

  - Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika  (zwanego w niniejszej IDW Pełnomocnikiem)  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

  - każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uwzględniając niniejsze:

    - każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 9.1.B niniejszej IDW w poz.: 1 i 2 oraz 9.1.A.5,

    - Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW), Formularz cenowy (sporządzony na podstawie Części IV SIWZ), oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 (według wzory stanowiącego załącznik nr 2) oraz oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW) - powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

    - spełnienie warunków, o których mowa w tabeli opisanej w  pkt. 9.1. niniejszej IDW w poz. A.1-4 i C może nastąpić poprzez złożenie dokumentów dotyczących któregokolwiek z Partnerów;

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda dostarczenia umowy o współpracy Partnerów składających ofertę wspólną.

# 11. WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

# 12. ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

W przypadku oferty wspólnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Zielona Góra  nr 83 1020 5402 0000 0102 0149 7361.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu za wady na pisemny wniosek Wykonawcy.

# 14. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

## 1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na cały przedmiot zamówienia.

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, podpisania oferty oraz składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo rodzajowe) musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe)  wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem treści pkt. 9.6 niniejszej IDW, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Oferta musi być podpisana przez osobę (lub osoby, jeżeli  do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub  treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe).

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem czytelnym i nieścieralnym.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być  ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli  do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy  lub  treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego          (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9.2-6 niniejszej IDW, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)  podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 9 i 29 niniejszej IDW.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

      - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Nie złożenie  przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 14.4.1) niniejszej IDW nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

# 16. PRZEKAZANIE, WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

  - Przekazanie SIWZ

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ.

  - Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.gubin.pl.

  - Zmiany w treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli to jest konieczne.

- Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego. Natomiast jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# 17. ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

# 18. WIZYTA NA PLACU BUDOWY.

- Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty budowlane.

- Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

# 19. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie:

- Pan Krzysztof Olifirowicz - Kalinowicz, Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji, tel. nr 068 / 455-81-28 - w zakresie merytorycznym,

- Pani Anna Marek, Podinspektor ds. Inwestycji  tel. nr 068 / 455-81-45 - w zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych.

# 20. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Gubinie ul. Grunwaldzka 16, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 15.03.2010 r. | do godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

" Oferta w postępowaniu na realizację zadania:

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012

(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”.

Nie otwierać przed dniem:  15.03.2010 r. godz. 12.30.”

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# 21. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# 22. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Gubinie, ul. Grunwaldzka 16, 66-620 Gubin

| w dniu | 15.03.2010 r. | o godz. | 12.30 |
| --- | --- | --- | --- |

# 23. TRYB OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy  "WYCOFANIE". Takie  oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1. i 22.4.2)-3) niniejszej IDW, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# 24. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA.

Stosownie do art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

# 25. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 26. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty musi być podana na całe zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”

      - Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całego przedmiotu zamówienia, w tym również podatek VAT.  Cena ofertowa musi być podana w PLN z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) .

      - Wykonawca musi dostarczyć wypełnione Formularze cenowe wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki tych formularzy. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionych Formularzach. Pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji wypełnionych formularzy.

      - Formularze cenowe należy czytać łącznie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Formularze cenowe są obrazami ilościowymi danej pozycji w formularzu, natomiast zakres robót jaki należy wykonać w ramach danej pozycji określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przy wycenie należy również uwzględniać obowiązki Wykonawcy wynikające z projektu umowy oraz projektu budowlanego w zakresie przedmiotu zamówienia.

      - Cena jednostkowa oraz wartość każdej pozycji formularza cenowego powinna być wyliczona zgodnie z zasadą pkt. 25.2 SIWZ i podana jako brutto. Cena jednostkowa każdej pozycji formularza musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu robót dla danej pozycji formularza określonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

      - Wartość każdej pozycji formularza należy wyliczyć mnożąc ilość jednostek danej pozycji formularza przez cenę jednostkową danej pozycji formularza.

      - W Formularzu cenowym należy podać koszt brutto budowy kompleksu boisk sportowych - suma pozycji podanych w wypełnionym formularzu.

      - Ceną oferty jest suma kosztów podanych w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

      - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II i III niniejszej SIWZ – projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.

# 27. KRYTERIA OCENY OFERT.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione w oparciu o jedyne kryterium - najniższa cena. Do obliczenia liczby punktów za kryterium „cena” zastosowany zostanie niżej podany wzór:

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”

Cmin – cena najniższa

Cbo – cena badanej oferty

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# 28. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ.

      - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

      - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

      - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# 29. UZUPEŁNIENIE OFERTY.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie poźniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Stosownie do treści art. 26 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczacych oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzające spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego.

# 30. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

  - wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 6 do niniejszej IDW) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

  - wykaz osób (sporządzony według załącznika nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień

  - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

  - opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 (sporządzone według wzory stanowiącego załącznik nr 2 do IDW)

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika nr  4)

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2

  - w przypadku ofert wspólnych – umowa regulująca współpracę wspólników

  - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

  - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

  - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji

  - formularz ofertowy (załącznik nr 1)

  - oświadczenie na podstawie art. 44 o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 3)

  - życiorys osób wskazanych w załączniku nr 5 do niniejszej IDW, sporządzony według załącznika nr 7

  - uprawnienia wskazanych w załączniku nr 5 osób

  - oświadczenie o akceptacji projektu umowy

  - dokument potwierdzający należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 6

  - dokumenty określone w pkt. 9.1. niniejszej IDW,

  - pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 40 IDW,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – Pełnomocnictwo(a) (pełnomocnictwo rodzajowe),

  - wypełnione Formularze cenowe wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów

# 31. TRYB OCENY OFERT.

## Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy  dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku, gdy  zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# 32. WYKLUCZENIE WYKONAWCY.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osia gnicia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

            - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z  postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

            - Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w pkt. 31.1.a) przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa w art. 154b ust. 1.

# 33. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jest ona niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# 34. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce  zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 3a na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem .

# 35. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

      - Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 przedmiotwej ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w pkt. 34.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

        - złożono tylko jedną ofertę lub;

        - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wylkuczono żadnego Wykonawcy.

  - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że przewidziano możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określono warunki takiej zmiany.

  - Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:

- bazy kosztowo-cenowej – w przypadku robót dodatkowych lub uzupełniających, w wyniku przeprowadzonych negocjacjacji z Wykonawcą

- robót – w przypadku zaistnienia okoliczności, które doprowadzą do konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających;

- wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku robót dodatkowych bądź uzupełniających, albo nienależytego wykonania zadania;

- terminu - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac, objętych umową, przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

- osób sprawujących nadzór: Inspektor nadzoru bądź Kierownik budowy – w przypadku nienależytego wykonania swoich obowiązków, jego rezygnacji bądź powołania nowego inspektora;

- terminu przekazania placu budowy – w przypadku warunków, które nakładają instytucji dofinansowujące inwestycję;

- terminu odbioru częściowego lub końcowego – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub warunków, które nakładają instytucji dofinansowujące inwestycję.

Zmiana umowy następuje na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu na piśmie i zawiera propozycje zmian oraz ich uzasadnienie.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy o współpracy Partnerów składających ofertę wspólną.

  - Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia podwykonawcy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

# 36. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u.p.z.p. (złożenia ofert dodatkowych), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadku unieważnieniapostępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnmictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

    - W przypadku uniważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# 37. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

- Informacje ogólne.

          - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

          - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1 niniejszej IDW w tym postępowaniu jest:

- odwołanie

- skarga do sądu

- Odwołanie.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

        - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180 - 198 u.p.z.p.

- Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

# 38. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu (nr 068 455-81-01) lub drogą elektroniczną (inwestycje@gubin.pl) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 39. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nieżalenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Powierzenie przez Wykonawcę danego zakresu robót Podwykonawcom, skutkować będzie obowiązkiem dokonania na rzecz Podwykonawcy przelewu przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy o roboty budowlane wierzytelności.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

- Do podwykonawstwa znajduje zastosowanie  Art. 6471  k.c.

# 40. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZYCH IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia na podstawie art. 44 o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór życiorysu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia |
|  | Załącznik nr 8 | Wzór oświadczenia o akceptacji projektu umowy |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 14.1.5)-7) niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)

………………………………

(miejsce i data sporządzenia)

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na robotę budowlaną

„Budowa kompleksu boisk sportowych

w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012

(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341-1/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin ul. Piastowska 24

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, wynosi:

……………………………….….  zł brutto

(słownie: ................................................................ zł brutto),

  - termin wykonania - 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

  - okres gwarancji dla użytych materiałów i urządzeń wynosi 36 miesięcy od daty ich przekazania do eksploatacji,

  - okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert,

  - Formularze cenowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztowo-cenowej:

a) dla robót konstrukcyjno - budowlanych:

- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                ……… zł/rg

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                        ……… %/R+S/

- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                              ……… %/R+S+Ko/

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)       ……….%/M/

b) dla robót sanitarnych:

- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                ……… zł/rg

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                        ……… %/R+S/

- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                              ……… %/R+S+Ko/

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)       ……….%/M/

c) dla robót elektrycznych:

- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                ……… zł/rg

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                        ……… %/R+S/

- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                              ……… %/R+S+Ko/

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)       ……….%/M/

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia,

  - w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykonanie następujących części zamówienia powierzę(ymy) niżej wymienionym Podwykonawcom. Jednocześnie dołączam do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

    - Podpis(y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich  Partnerów) o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341-1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) spełniam(y) warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich  Partnerów), na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341- 1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341-1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA (PARTNER):

………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy(Partnera))

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”, nie należę do:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osia gnicia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI. 341-1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu | Zakres wykonywanych czynności / Zakres robót | Kwalifikacje, posiadane uprawnienia | Staż pracy w zawodzie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszej oferty załączono życiorys każdej ze wskazanych powyżej osób wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i uprawnienia.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 – wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341- 1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

### WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści pkt. 9.1.A.1 IDW wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, będącego przedmiotem niniejszego przetargu:

| L.p. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość zadania w PLN | Zakres wykonywanych prac (rodzaj inwestycji) | Termin | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Partner (nazwa) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej zamówień, zgodnie z treścią pkt. 9.1.A.1. IDW, potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu na wskazaną przez Wykonawcę pozycję lub dokument nie odpowiadający wymogom określonym pkt. 9.1.A.1. IDW skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego tej pozycji do w/w wykazu.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7 – wzór życiorysu osób, wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341- 1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

##### ŻYCIORYS

Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje.

Imię i nazwisko osoby: ...................................................................................................

Zakres czynności: ..........................................................................................................

Data urodzenia: .............................................................................................................

Narodowość: .................................................................................................................

Wykształcenie: ..............................................................................................................

Uzyskany tytuł: ..............................................................................................................

Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia):…....................................................................... .......................................................................................................................................

Obecny pracodawca (nazwa): .......................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Telefon nr: .....................................................................................................................

Fax nr: ...........................................................................................................................

Obecnie zajmowane stanowisko (nazwa).....................................................................

Ilość lat na tym stanowisku: ..........................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Proszę napisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby odpowiednie dla  przewidzianego dla niego zakresu prac.

Okres od (dzień-miesiąc-rok): ..............................do (dzień-miesiąc-rok): ....................

Miejsce (kraj i miejscowość): .........................................................................................

Zatrudniający (nazwa): ..................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................

Nabyte doświadczenie i kwalifikacje (zakres wykonywanych prac): ............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy zawartego w Części II SIWZ.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | KI.341- 1/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

      - Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ;

      - Umowę  zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |