# Nasz znak: KI.341-1.3/2010					                                                   Gubin, 24.02.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.))  wprowadził modyfikację SIWZ w zakresie wymaganym przez III edycję Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Poniżej zestawiono zmiany:

- Termin wykonania - 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

- Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”. Zakres zamówienia obejmuje:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (część V SIWZ) i STWiOR (część III SIWZ); wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (część V SIWZ) i i STWiOR (część III SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

b) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

-    podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (część V SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (część V SIWZ) i i STWiOR (część III SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-    technologia układania nawierzchni: technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  			– 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm				– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 				             			– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 			– 2 sztuki

- wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)		– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

- wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach						– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        						– 2 sztuki

c) ogrodzenie

- boiska piłkarskiego h=4m, L= 188m oraz piłkochwyty L=2 x 17,6 x 6m

- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego h=4m, L= 107,04m

d) nawierzchnie

- chodniki - F=520m2 w tym schody terenowe

- droga dojazdowa od parkingu na boisko, F=51m2

- nawierzchnia z kostki betonowej pod budowę typowych trybun sportowych, F=116m2

- opaski boisk z kostki betonowej czerwone F=294m2

e) oświetlenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego; łącznie 8 słupów oświetleniowych,

f) roboty sanitarne

- przyłącze wody w technologii PE o średnicy 50mm, długości L=38m

- przyłącze kanalizacyjne w technologii rur PVC 200mm, długości L=14m,

- długość przebudowy kanalizacji sanitarnej: L=102,7m, śred.315mm PVC, w tym 5 studni rewizyjnych

- odwodnienie boisk.

  - Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda oprócz dokumentów zawartych w pkt. 9.1 A i B żąda również przedstawienia:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W związku z powyższym przedłużono termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.03.2010 r.

W/w zmiany zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączonej do niniejszego ogłoszenia.

wz. Burmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Justyna Karpisiak