# Nasz znak: KI.341-1.5/2010					                     Gubin, 03.03.2010 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie”

Wyjaśnienia dotyczące następujących pytań:

Pytanie

- W opisie projektu branży drogowej Zamawiający wskazuje drzewa do wycinki ( w tym 1 drzewo z 7 pniami). W przedmiarze określono średnice pni niezgodnie z opisem w projekcie. Proszę o wskazanie prawidłowych średnic pni do wycinki oraz podanie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na wycinkę?

- Dokumentacja projektowa określa budowę piłkochwytu, jako siatki rozpiętej na wspornikach słupów ogrodzeniowych. Takie rozwiązanie nie chroni skutecznie ogrodzenia przed uderzeniami piłki. Wytyczne programu Orlik 2012 opracowane przez Ministerstwo Sportu oraz dotychczasowa praktyka wskazuje na konieczność budowy piłkochwytów na osobnej konstrukcji nośnej w odległości ok. 1, 0 m od projektowanego ogrodzenia. Czy w związku z tym Zamawiający zmieni zapisy dokumentacji dotyczące sposobu wykonania piłkochwytu na konstrukcje zgodna z wymogami?

- Projektowane obiekty znajdują się pod ochrona Konserwatora Zabytków. Czy w ofercie należy skalkulować koszty wynikające z prowadzonego nadzoru?

- W opisie do projektu branży elektrycznej – oświetlenie boisk Zamawiający określa wbudowanie osprzętu (słupy) firmy Elmonter. Czy Zamawiający dopuści do wykonania produkty o równoważnych parametrach?

- W poz. 6 przedmiaru elektrycznego Zamawiający określił nakłady na wykonanie linii YKY 4x50, podczas gdy w opisie do projektu występuje linia YKY 4x25. Proszę o wniesienie odpowiedniej poprawki do przedmiotu.

- Poz. 9 przedmiaru elektrycznego określa nakłady na wykonanie uziomów z bednarki w ilości 65m, przy czym w opisie do projektu Zamawiający nie określił takiego zakresu. Proszę o sprecyzowanie, jakich linii kablowych dotyczy wykonanie uziomu i sprawdzenie jego obmiaru.

- Czy zamawiający uzna nawierzchnię poliuretanową o następujących parametrach technicznych.

| Parametry techniczne |
| --- |
| Twardość nawierzchni | 60°±5 Sh A |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 0,85 Mpa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 70% |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | ≥ 110 N |
| Ścieralność | ≤ 0,09 mm |
| Nasiąkliwość wodą | ≤ 0,16% |
| Odporność na uderzenie | 550 ± 50 |
| Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy | ≤ 0,50% |
| Mrozoodporność oceniona zmianą masy | ≤ 0,50% |
| Odporność na starzenie | 4 - 5 |
| Zmiana wymiarów w temp. 60°C | ≤ 0,01% |

Odpowiedź:

- Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew. Lubuski Konserwator Zabytków dokonał oględzin stanu drzew i sporządził protokół, zgodnie z którym należy wyciąć:

- Klon jesion – obwód h=1,3m – 85cm, jego średnica = 27cm

- Klon jesion o obwodzie pnia 121cm, jego  średnica = 38,5cm

- Wiśnia (wielopniowa) – obwody pni h=1,3m  – [cm] 48, 30, 40, 70, 44, 34, 45, 46 . Średnice pni ok: [cm] 16, 10, 13, 23, 14, 11, 15, 15.

W związku z powyższym zmodyfikowany Formularz cenowy (dla branży drogowej) zamieszczono na stronie www.gubin.pl

- Zamawiający nie zmienia zapisów dokumentacji dotyczących sposobu wykonania piłkochwytu.

- W ofercie nie należy uwzględniać kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru archeologicznego.

- Zgodnie ze SIWZ: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i użytkowe nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w SIWZ. W przypadku zastosowania alternatywnych urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ.

W przypadku zamiany słupów należy do oferty dołączyć dokumenty dotyczące ich typu, producenta, łącznie ze stosowanymi certyfikatami i deklaracjami dla wyrobu zamiennego.

- W formularzu ofertowym podano właściwy drut. Podniesienie przekroju druta  w przedmiarze wynika z konieczności  uwzględnienia następnego elementu – zaplecza sanitarno – szatniowego (realizowanego w ramach odrębnego postępowania przetargowego) przewidzianego do zasilenia tym samym przewodem na odcinku  od ZKP1 do  SO. Należy wycenić drut YKY 4x50.

- Bednarka w ilości 65m  dotyczy uziemienia słupów oświetlenia boisk.  Na str.5 oraz 7. Tomu 3 – branża elektryczna napisano: „Ostatnie słupy na każdym obwodzie uziemić uziomem ZPC-12  R<30Ω”. Projektant przewidział użycie do tego celu 65m bednarki, więc tyle należy wycenić.

- Ocena zaproponowanych materiałów zostanie przeprowadzona na etapie sprawdzania ofert przez komisję przetargową. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry są takie same lub lepsze niż materiałów zawartych w SIWZ.

Ponadto „Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ.”

wz. Burmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Justyna Karpisiak