Gubin, 11.07.2011r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130245-2011

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, faks 068 4558102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

- ROBOTY DROGOWE:

jezdnia bitumiczna z BA - 2 946,9 m2

chodniki z kostki betonowej - 1 360,5 m2

stanowiska postojowe i zjazdy z kostki betonowej - 882,4 m2

Ogółem powierzchnia robót nawierzchniowych - 5 189,8 m2

Konstrukcja nawierzchni

ul. II Armii Wojska Polskiego:

- odcinek do km 0+293

- rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

- wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grub.15cm 2,5MPa

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub.20cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7cm, mieszanka AC22P

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego -  5cm, mieszanka AC11S,

- odcinek od km 0+293 do km 0+385

- frezowanie do profilu  istniejącej nawierzchni bitumicznej śr.2cm

- warstwa profilująca z betonu asfaltowego mieszanka AC8S, grub. śr.2cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego -  5cm, mieszanka AC11S.

ul. Budziszyńska

- podbudowa z kruszywa łamanego grub.20cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7 cm mieszanka AC22P

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego -  5cm, mieszanka AC11S.

Krawężniki

- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ławie z oporem z betonu C12/15

- ściek przykrawężnikowy (odcinek ul. II Armii WP) – 3 rzędy z kostki betonowej 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm.

Chodniki

- Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (materiał z odzysku) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Obrzeża chodnikowe

- betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Wjazdy bramowe i zatoki postojowe

- Nawierzchnia parkingów i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, starobruk grafitowy, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem.

- BODOWA ORAZ  REMONT  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ:

- wpusty uliczne - nowe 10szt.

- studnie rewizyjne nowe  Ø1200 mm - 5szt.

- rurociąg PCV kl. S  Ø200mm - 168,04m

- drenaż francuski 0,3x0,6m – 194m

- drenaż rurowy PCV śr.75mm – 73,5m

- BUDOWA OŚWIETLENIEA ULICZNEGO:

Zakres:

- oprawa oświetleniowa– 13 szt,

- lampa 150W – 13 szt,

- słup z wysięgnikiem – 13 szt

- YDY 3x2,5mm2 – 150 m

- YAKY 4x 35mm2 – 450 m

- szafka oświetleniowa - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg

45.23.24.10-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:

Lider

Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o.

ul. Zwycięzców 5

68-200 Żary

Partner

Zakład Ogólnobudowlany

„HYDROBIEL” Stefan Bielawski

ul. Zwycięzców 5

68-200 Żary

woj. lubuskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.651.977,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1.104.449,62 brutto

- Oferta z najniższą ceną: 1.104.449,62 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 1.192.235,93 brutto

- Waluta: PLN.

wz Burmistrz Miasta

Justyna Karpisiak

Zastępca Burmistrza