###### Zał. nr 10 do SIWZ

###### OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie

z myślą o osobach niepełnosprawnych

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin ul. Piastowska 24

+tel. kontakt. 068/455-81-45 ( Dział Inwestycji)

1.3    Przedmiot i zakres robót:

- Remont i przebudowa toalet szkolnych

- roboty okładzinowe z płytek ceramicznych,

- wymiana instalacji wod.-kan.,

- montaż nowej armatury sanitarnej,

- montaż systemowych ścianek sanitarnych

- Pochylnia zewnętrzna wyjścia ewakuacyjnego

- wykopy i ściany betonowe monolityczne,

- nawierzchnie z kostki betonowej,

- bariery z rur stalowych

- Montaż dźwigu platformowego do komunikacji pionowej

- fundamenty żelbetowe,

- ściany z cegły,

- konstrukcje stalowe,

- tynkowanie,

- montaż dźwigu platformowego

## Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- wywóz i utylizacja gruzu

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac

## Informacje dotyczące terenu budowy:

1.5.1   Organizacja robót budowlanych:

Teren budowy jest ograniczony do pomieszczeń, w których prowadzone będą prace budowlane oraz do terenu przy wyjściu ewakuacyjnym.

Teren szkoły jest ogrodzony.

Szkoła jest budynkiem użyteczności publicznej, która podczas prac budowlanych będzie prowadziła normalnie swoją działalność. Należy zatem zapewnić podczas prac budowlanych swobodne dojście do wszystkich wejść budynku zabezpieczając je w sposób zgodny z zasadami BHP.

Dyrektor szkoły udostępni nieodpłatnie wykonawcy pomieszczenia socjalne i sanitarne na potrzeby pracowników wykonawcy. W uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko materiałów oraz odpadów.

Zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków zapewni nieodpłatnie Dyrektor Szkoły

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

-  kopię zgłoszenia robót budowlanych

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

1.5.2    Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich jak rurociągi, kable, przewody i inne urządzenia . Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

1.5.3    Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub  materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.4   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.5.5   Zaplecze wykonawcy robót:

Miejsce zaplecza budowy – zgodnie z pkt. 1.5.1

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

1.5.6   ogrodzenie placu budowy:

Wykonawca będzie zobowiązany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości ogrodzenia jakiś części placu budowy należy zastosować, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne środki zapewniające zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.

## Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45262700-8 – prace dotyczące przebudowy budynków

45262300-4 – prace betoniarskie

45313200-6 – prace dotyczące instalacji podnośników

45332400-6 – prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych

45421141-4 – instalacja ścianek działowych

45431100-8 – prace dotyczące kładzenia terakoty

45431100-9 – prace dotyczące kładzenia glazury

1.7  Określenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do zapisania w dzienniku budowy danych dotyczących zastosowanych materiałów przy robotach zanikowych.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty  pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru

Materiały i urządzenia wbudowane winny być zabezpieczone przez wykonawcę przed uszkodzeniem w celu zachowania ich jakości do czasu odbioru końcowego całości robót.

  - Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu z zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru budowlanego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy poszczególnych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie może być on później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną obsługę przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze tychże środków ze względu na prowadzenie robót w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu użyteczności publicznej a także ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji:

## projekt organizacji robót ( szczególnie jeśli chodzi o roboty przy usuwaniu azbestu),

## szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

  - Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

### organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

### projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

### wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

## wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

  - Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

  - Istotne dokumenty budowy

## Dziennik budowy

## Książka obmiaru robót

## Harmonogram robót i finansowania

## Inne dokumenty budowy takie jak:

## Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego

## Dokumenty wchodzące w skład umowy;

## Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

## Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

## Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

## Protokoły odbioru robót,

## Opinie ekspertów i konsultantów,

## Korespondencja dotycząca budowy.

## Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

## Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy;

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących dokumentów:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia, podpisane z podaniem daty  i zaadresowane.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Dokumenty powyższe  nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa  egzemplarze wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Nie powoduje to przedłużenia terminów określonych w umowie.

Harmonogram robót i finansowania w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

  - Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarów powinien odzwierciedlać kolejność dokonywanych pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkości i działań matematycznych oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być przyporządkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót podstawowych. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego.

7.2   	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.3       Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zamawiającego.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w odpowiednich Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma obowiązek dokonać odbioru w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Komisja zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

- ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W skład dokumentów odniesienia wchodzą między innymi:

## szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

## Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Główne z nich to:

- PN-ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

- Odpowiednie tomy  wydawnictwa p.t. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz.414)

- Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. nr 62 poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST

## CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie

z myślą o osobach niepełnosprawnych

1.2    Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim

66-620 Gubin ul. Piastowska 24

tel. kontakt. 068/455-81-45 ( Dział Inwestycji)

1.3    Przedmiot i zakres robót:

- Ściany betonowe, żelbetowe ławy fundamentowe

- Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

- Naprawa powierzchni betonowych schodów zewnętrznych

- Roboty murowe z cegły

- Roboty tynkarskie wewnętrzne na ścianach z cegły

- Montaż barier z rur stalowych – zewnętrznych i  wewnętrznych

- Okładziny ścian i podłóg z płytek

- Wewnętrzne instalacje wodociągowe z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych

- Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne z PCV

- Montaż systemowych ścianek sanitarnych

- Montaż urządzeń sanitarnych – umywalek, pisuarów, wiszących misek ustępowych ze stelażami, baterii czerpalnych

- Okładziny z płyt gips.-kart. ścian i belek

- Montaż pionowego platformowego urządzenia dźwigowego wewnętrznego

- Roboty malarskie tynków  i powierzchni betonowych

## Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie elementów elewacji przed zabrudzeniem

- wywóz i utylizacja gruzu

## Informacje dotyczące terenu budowy:

Zgodnie z pkt 1.5 OST

## Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45262700-8 – prace dotyczące przebudowy budynków

45262300-4 – prace betoniarskie

45313200-6 – prace dotyczące instalacji podnośników

45332400-6 – prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych

45421141-4 – instalacja ścianek działowych

45431100-8 – prace dotyczące kładzenia terakoty

45431100-9 – prace dotyczące kładzenia glazury

1.7  Określenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych.

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

  - Zaprawy murarskie i beton

Do przygotowania zapraw i betonów stosować można każdą wodę zdatną do picia , oraz wodę z rzeki lub jeziora. Norma określająca właściwości wody stosowanej do zapraw – PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- Zaprawa murarska cementowa marki 5.

- Beton ścian pochylni – B15

- Beton przy robotach konstrukcyjnych w szybie dźwigowym – B20

Każda partia betonu winna być potwierdzona odpowiednim dokumentem stwierdzającym jego markę.

  - Betonowa kostka brukowa

Kostka gr. 6 cm w kolorze szarym powinna spełniać warunki Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 a w szczególności:

- Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

35MPa - dla klasy '35'.

-  Mrozoodporność

Mrozoodporność powinna być taka, by po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w NaCl/3% lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania wodą zwykłą zostały spełnione jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krąwędzi, odprysków

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno

być większe niż 20%.

-  Nasiąkliwość

Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%.

-  Ścieralność

Ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego , określona stratą wysokości nie powinna przekraczać wartości:

- 4,5mm - dla klasy '35'.

  - Zaprawa do naprawy powierzchni betonowych schodów zewnętrznych

Specjalistyczne zaprawy  o zwiększonej przyczepności do podłoża – przygotowane fabrycznie i dostarczone na budowę jako gotowe mieszanki przeznaczone do napraw podłoży betonowych. (zaprawy typu PC lub PCC firmy CERESIT na bazie żywic epoksydowych )

Środki gruntujące zwiększające przyczepność oraz wzmacniające podłoże betonowe należące do tego samego systemu co zaprawa.

  - Ściany z cegły

- Cegła budowlana pełna 250x120x65 klasy 15 wg. PN-B 12050:1996

- Nasiąkliwość < 16%

- wytrzymałość na ściakanie 10,0 MPa

- odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić jej wyszczerbienie lub pęknięcie

  - Tynki wewnętrzne wp.-cem. na ścianach z cegły

Piasek do zapraw – rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003.

Piasek nie może zawierać domieszek organicznych.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty ( 1,0 – 2,0 mm) oraz średnioziarnisty (0,5 – 1,0 mm). Do gładzi piasek winien zawierać frakcję 0,1-0,5 mm.

Zaprawa cementowo-wapienna

Należy stosować odpowiednie marki zaprawy do odpowiednich warstw tynku zgodnie z zaleceniami normy i tak dla tynków trójwarstwowych np.:

Tynk wewnętrzny: obrzutka – m 30; narzut – m.15; gładź – m. 8

Tynk zewnętrzny: obrzutka – m 50; narzut – m. 30; gładź – m.15

- Do zapraw należy stosować cement portlandzki  lub hutniczy

- Wapno hydratyzowane min. 24 h przed użyciem winno być zalasowane. W zaprawie niedopuszczalne jest występowanie grudek niezlasowanego wapna.

  - Balustrady z rur stalowych

Balustrady z rur stalowych  fi 30 malowanych proszkowo zgodnie ze wzorem już zamontowanych balustrad na obiekcie w I etapie budowy.

  - Okładziny ścian i podłóg z płytek

## Barwa płytek – należy uzgodnić z dyrektorem szkoły ( do wyboru standardowe barwy stosowane w inwestycjach)

## Płytki ścienne ceramiczne glazurowane o wymiarach 20 x 25 cm, nasiąkliwość < 10%

## Płytki podłogowe gresowe o wymiarach 30 x 30 cm, klasa ścieralności IV, nasiąkliwość < 3%

## Cokoliki z płytek gresowych j.w. o wysokości 10 cm

  - Wewnętrzne instalacje wodociągowe z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych

Rury wodociągowe z polibutylenu PB łączonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne

Do otulin rur w bruzdach stosować rury typu „peszel”

  - Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne z PCV

Rury kielichowe z PVC uszczelnianych gumowymi pierścieniami

  - System ścianek sanitarnych

Konstrukcja – płyta wiórowa o zwiększonej odporności na wilgoć obustronnie laminowana żywicą melaminową lub folią w profilach aluminowych uszlachetnionych przez galwanizowanie lub lakierowanie proszkowe, wys. ok. 2 m, regulacja poziomu i wysokości przy pomocy wsporników ze stali nierdzewnej i aluminium. Grubość płyty min. 18 mm

Kolor – do uzgodnienia z dyrektorem szkoły ( nawiązać do okładziny z płytek )

Wykończenie – drzwi osadzone na trzech zawiasach, akcesoria (zamki, zawiasy, pochwyty) metalowe pokryte galwanicznie powłokami chromoniklową lub inną,  zamki ze wskaźnikiem zajętości.

Wszystkie krawędzie płyt winny być zabezpieczone profilami aluminiowymi lub oklejone na gorąco listwą pcv.

  - sanitarne urządzenia – umywalki, pisuary, wiszące miski ustępowych ze stelażami, baterie czerpalnych

Umywalki – standardowe, ceramiczne w kolorze białym szer. 60 cm, mocowanie wzmocnione na wspornikach oraz do ściany kołkami rozporowymi, z półpostumentem.

Dla osób niepełnosprawych - umywalki specjalne, ceramiczne

Baterie umywalkowe – stojące z zaworem sprężynowym ograniczającym wypływ wody z przeznaczeniem do sanitariatów użyteczności publicznej. Podłączenie przez zaworki odcinające.

Pisuary – białe, ceramiczne przystosowane do zaworów spłukujących  ze sprężynowym ograniczeniem wypływu wody.

Miski ustępowe – wiszące, ceramiczne, białe do mocowania na stelażach sanitarnych. Dla osób niepełnosprawnych miski winny odpowiadać specjalistycznym warunkom technicznym. Deski sedesowe, białe, twarde z tworzywa sztucznego.

Stelarze sanitarne natynkowe o konstrukcji stalowej. Przycisk spłuczki ze stali nierdzewnej

  - Okładziny z płyt gips.-kart. ścian i belek

## Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane wodoodpornie wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

## Zaprawa gipsowa do szpachlowania wg instrukcji producenta

## Do spoin należy stosować taśmy z włókniny z włókna szklanego

## Kształtowniki stalowe ścienne, sufitowe i łączniki zgodnie z instrukcją producenta

  - Wewnętrzne platformowe urządzenie dźwigowe do komunikacji pionowej.

## udźwig min. 400 kg

## wysokość podnoszenia – 3,62 m

## ilość przystanków - 2

## napęd śrubowy

## powierzchnia platformy min. 1000x1480 mm

## pełna systemowa zabudowa szybu z przeszkleniem od strony ściany z oknami

## drzwi wychylne o pełnej wysokości 900x2000 mm, jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone

## system powrotu platformy na dolny przystanek w   przypadku awarii.

## Otwieranie drzwi oraz uruchamianie platformy na klucz

## 24- miesięczna gwarancja oraz serwis gwarancyjny

  - Roboty malarskie tynków  i powierzchni betonowych

Do wymalowań wewnętrznych stosować farby emulsyjne akrylowe w kolorach jasnych i białych.

Do malowania powierzchni betonowej murków oporowych przy pochylni zewnętrznej stosować farby przeznaczone na podłoża betonowe o zwiększonej odporności na ścieranie oraz warunki atmosferyczne w kolorze szarym.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

Do betonowania wykonawca winien posiadać wibrator wgłębny –buławowy.

Przy zagęszczaniu podłoża pod kostkę betonową należy zastosować zagęszczarkę o masie nie większej niż 120kg

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Zgodnie z pkt. 5 OST.

## Ściany betonowe, żelbetowe ławy fundamentowe

Betonowanie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C

Deskowanie konstrukcji betonowych winno zapewniać sztywność, stabilność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji podczas jego eksploatacji.

Pręty zbrojeniowe użyte do zbrojenia winny być proste, oczyszczone z zendry i luźnych płatków rdzy, kurzu i błota oraz inny substancji ograniczających przyczepność zaprawy cementowej do stali.

Stal dostarczona na budowę winna posiadać dokument potwierdzający jej gatunek i klasę.

Przed betonowaniem zbrojenie winno byc odebrane przez inspektora nadzoru.

Przy betonowaniu należy stosować wibratory wgłębne.

Rozdeskowanie  szalunków winno nastąpić nie wcześniej niż przed uzyskaniem wytrzymałości nie mniejszej niż 0,25 Rw.

Powierzchnia betonu musi być gładka i równa, bez zagłębień między ziarnami kruszywa oraz wybrzuszeń ponad powierzchnię.

Pęknięcia są niedopuszczalne.

Wszystkie występujące nierówności nalezy wyrównać za pomocą tarcz szlifierskich i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. Raki i ubytki ( pod warunkiem, że nie wystepują przy zbrojeniu ) uzupełnić betonem plastycznym i wygładzić.

Ściany murków betonowych powinny posiadać fakturę gładką, jednolitą bez śladów łączeń elementów szalunku. W przypadku wadliwej powierzchni należy ściany szpachlować zaprawą na bazie cementu.

## Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

Podłoże wykonać z 10 cm podsypki piaskowej gruboziarnistej, z zagęszczeniem do Is = 0,95 .

Kostkę układać z wymaganymi przycięciami, ubiciem mechnicznym i wypełnieniem spoin przez zamulenie drobnym piaskiem.

Odchyłki płaszczyzny ułożonej kostki od płaszczyzny nie powinna być większa niż 5 mm i nie więcej niż 2 na długości łaty kontrolnej

## Naprawa powierzchni betonowych schodów zewnętrznych

Usunięcie luźnych i głuchych części betonowych z powierzchni schodów i odkurzenie powierzchni przez zmycie strumieniem wody.

Zagruntowanie powierzchni środkami zwiększającymi przyczepność i uzupełnienie większych ubytków zaprawą cementową z dodatkiem środków adhezyjnych. W przypadku konieczności wyrównania i wygładzenia całej powierzchni schodów należy wyszpachlować ją masą szpachlową cementową do napraw pow. betonowych.

## Roboty murowe z cegły

Ściany szybu windowego - murowane z cegły na zaprawie cementowej.

Połączenie pod kątem prostym ze ścianą istniejącą wykonać przez wycięcie w ścianie istniejącej pionowej bruzdy 12x12 cm. Ściany istniejące i otynkowane w miejscu styku z murowaną ścianą winny mieć skuty tynk i wykonane strzępia na głębokość ½ c.

W miejscach podparcia stalowego podciągu należy w ścianie z cegły nowej i istniejacej wykonać poduszki betonowe z betonu B25 o wymiarach 25 x 40 x 20

Ściany z cegieł winny spełniac następujące wymagania:

## odchylenia górnej powierzchni każdej warstwy cegieł od poziomu nie więcej niż 2 mm/m

## odchylenie powierzchni i krawędzi ścian od kierunku pionowego – nie więcej niż 6 mm/m i 10 mm na całej wysokości kondygnacji

## odchylenia krawędzi ścian od linii prostej - nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż dwa na długości łaty kontrolnej ( 2 m)

## odchylenia od płaszczyzny – nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany pomieszczenia

## Roboty tynkarskie wewnętrzne na ścianach z cegły

Przygotowanie podłoża

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 –10 mm. (tzw. niepełne spoiny)

Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

W przypadku słabego, nie gwarantującego dobrej przyczepności podłoża należy je zagruntować dyfuzyjnym środkiem gruntującym i wzmacniającym.

Tynki zwykłe trójwarstwowe

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Do poszczególnych warstw tynku należy stosować markę zaprawy zgodnie z pkt. 2.3. Konsystencja zaprawy do poszczególnych warstw zgodnie z normą.

Warstwę gładzi należy zastąpić mineralną zaprawą szpachlową zastosowaną zgodnie z opisem robót przy tynku renowacyjnym. Warstwa narzutu wobec powyższego winna być zatarta na ostro w celu ograniczenia zużycia zaprawy szpachlowej. Dokładnie należy wykonać połączenie starego tynku z nowym – płaszczyzna połączenia nie powinna wykazywać zgrubienia spowodowanego nałożeniem nowego tynku na stary.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową a w przypadku remontu budynku powinny nawiązywać do zachowanych wątków występujących na elewacji.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

## Tabela 6-1 Dopuszczalne odchylenia dla tynków pospolitych kategorii III

| kategoria tynku | odchylenie pow. tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji proj. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| III | ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na długości łaty kontrolnej 2m | ≤ 2mm na 1m i ogółem ≤ 4mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz ≤ 6mm w pomieszczeniach wyższych | ≤ 3mm na długości 1m i ogółem ≤ 6mm na powierzchni ściany | ≤ 3mm na długości 1m |

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.

Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wartości w miejscach gdzie powierzchnia starego tynku narzuca inne ukształtowanie powierzchni.

W przypadku uzupełniania istniejących tynków nowe tynki należy wykonać tak by wizualnie nie było widać załamań i nierówności na powierzchni całości naprawianego tynku.

Wygląd powierzchni tynków – równa bez zafalowań i załamań, jednolicie gładko zatarta bez śladów zacierania pacą ( kryterium wizualne ).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

Powyższe warunki dotyczą także tynków wykonywanych na profilach ciągnionych jak gzymsy, ościeża, fasety, itp.

Odchylenia promieni faset i zaokrąglonych profili wypukłych nie powinny wynosić więcej niż 5 mm od wielkości wynikających z projektu lub innych przesłanek wykonawczych.

## Montaż barier z rur stalowych – zewnętrznych i  wewnętrznych

Montaż należy wykonać po zakończeniu robót malarskich i wykończeniowych stosując do mocowania kołki rozporowe w koszulkach metalowych o odpowiedniej średnicy zalecanej przez producenta.

## Okładziny ścian i podłóg z płytek

Podłoże pod okładziny z płytek winno być czyste odpylone bez luźnych części starej zaprawy, bez głuchych miejsc i ubytków.

Wyrównanie podłoża po zbiciu starych płytek należy wykonać przy pomocy zapraw naprawczych lub zaprawą gipsową do tynkowania marki  M4 ÷ M7 . Na podłodze w celu uzyskania prawidłowych spadków i ograniczenia zużycia kleju należy ułożyć warstwę zaprawy wyrównawczej lub samopoziomującej z gruntowaniem podłoża.

## odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 2m łaty

## odchylenie podłoża od pionu nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji.

## odchylenie od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m.

Płytki należy układać na zaprawie klejowej rozprowadzanej kielnią ząbkowaną. Grubość kleju po ułożeniu płytki winna się zawierać między 4 do 6 mm.

Grubość spoin 2 do 4 mm.

Powierzchnia okładziny z płytek powinna spełniać następujące wymagania:

## płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu podczas opukiwania klockiem z twardego drewna lub lekkim młoteczkiem.

## odchylenia krawędzi od kierunku pionowego i poziomego mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny przekraczać 2 mm na długości łaty.

## Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny przekraczać 1 mm na długości 2 m łaty kontrolnej i nie więcej niż 2 odchyłki na dł. łaty

## Odchylenia przebiegu spoin w kierunku poziomym i pionowym nie powinny być większe niż 1 mm  na długości spoiny

## kolor spoiny winien być jednolity na całej powierzchni bez wykwitów i przebarwień.

## Wewnętrzne instalacje wodociągowe z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych

Sposób montażu instalacji wodociagowej oraz warunki techniczne wykonania robót winny odpowiadać normie PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.04 oraz zaleceniom producentów danych systemów wodociągowych.

Przewody prowadzone w ścianie (pod tynkiem lub betonem), należy  umieścić w elastycznej  rurze karbowanej  typu "peszel" zapewniając swobodne wydłużanie się rury po wpływem temperatury.

## Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne z PCV

Odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów c.w. lub c.o. nie powinna być mniejsza niż 0,1 m.

W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych w bruzdach należy je zabezpieczyć przed tarciem o wystające ostre elementy. Rury należy owinąć papierem zapewniając swobodę ruchów termicznych ( wydłużenia ). Niedopuszczalne jest zabudowanie rurociągów na stałe w bruzdach i stropach.

Rury układane pod posadzką w gruncie winny znajdować się na głębokości min. 0,5 m poniżej poziomu posadzki.

## Montaż systemowych ścianek sanitarnych

Montaż należy wykonać po zakończeniu robót okładzinowych i malarskich.

Mocowanie do posadzki za pomocą kołków rozporowych w koszulkach metalowych, do ścian z płyt g-k za pomocą kołków metalowych typu „MOLY”. Wkręty i śruby do kołków ocynkowane.

Odchyłki od pionu nie większe niż 1 mm na całej wysokości ścianki.

Płyty, drzwi nie mogą wykazywać żadnych oznak wypaczenia, uszkodzeń powierzchni płyt oraz profili aluminiowych.

## Montaż urządzeń sanitarnych – umywalek, pisuarów, wiszących misek ustępowych ze stelażami, baterii czerpalnych

Sposób montażu przyborów oraz warunki techniczne wykonania robót winny odpowiadać normie PN-81/B-10700.01 oraz zaleceniom producentów danych urządzeń.

## Okładziny z płyt gips.-kart. ścian i belek

Okładzina stelaży sanitarnych od strony frontowej - z dwóch warstw płyt g-k. Nacięte krawędzie płyt należy zaimpregnować środkiem zabezpieczającym gips przed wilgocią.(styki płyt z posadzką, otwory przy przejściu rur instalacyjnych, itp.)

Odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m i nie więcej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m)oraz nie więcej niż 4 mm na całej wysokości i szerokości pomieszczenia.

## Montaż wewnętrznego pionowego platformowego urządzenia dźwigowego

Montaż dźwigu powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonawca zapewni próbny rozruch oraz odbiór dźwigu przez UDT w Zielonej Górze dostarczając decyzję o dopuszczeniu urządzenia do ruchu.

Uszczelnienie styku obudowy szybu ze stropem i ścianami należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dźwigu.

## Roboty malarskie tynków  i powierzchni betonowych

Roboty malarskie wewnętrzne należy wykonać farbami emulsyjnymi z gruntowaniem podłoża. Powierzchnię pod malowanie należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Na powierzchni malowanej nie powinno być kurzu drobin piasku, zapraw, zacieków gipsowych itp.

Wygląd powierzchni po malowaniu powinien być jednolity, bez przebarwień i widocznych śladów malowania pędzlem, wałkiem lub zacieków i zgrubień powłoki.

Malowanie zewnętrzne ścian i schodów farbami sytemu do napraw powierchni betonowej powinno spełniać takie same wymagania jak wyżej.

## KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1   kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodność właściwosci materiałów z  zaleceniami SST pkt. 2

6.2   kontrola robót

Kontrola jakości robót budowlanych powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta.

Badania powinny dotyczyć w szczególności:

Roboty betonowe

-  wykonanie szalunków

-  ułożenie zbrojenia – (podlega odbiorowi)

-  jakość dostarczonego betonu i sposób zagęszczenia

-  jakość powierzchni po rozdeskowaniu

-  przygotowanie powierzchni betonu do malowania

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

-  przygotowanie podłoża

-  grubość i równomierność warstw podkładu

-  sposób i jakość zagęszczenia

-  jakość dostarczonych materiałów

-  prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem

Naprawa powierzchni betonowych schodów zewnętrznych

-  przygotowanie powierzchni do naprawy

- jakość i rodzaj dostarczonych materiałów

Roboty murowe z cegły

-  jakość dostarczonych materiałów

-  rodzaj zaprawy

-  prawidłowość wiązania i ułożenia cegieł

- wykonanie powiązania ze ścianą istniejącą

- wielkości odchyłek powierzchni i krawędzi ścian

Roboty tynkarskie

-  przygotowanie podłoża

-  rodzaj zaprawy dla poszczególnej warstwy tynku

-  jakości wykonania zatarcia  powierzchni tynku

-  odchyłki płaszczyzny i krawędzi otynkowanych ścian

Okładziny z płytek

- przygotowanie podłoża

-  jakość i rodzaj dostarczonych materiałów

-  prawidłowość rozłożenia kleju

-  przyczepność płytek

-  odchyłki płaszczyzny i krawędzi wykonanych okładzin

-  jakość i wygląd spoinowania

Instalacja wod.-kan.

-  sposób prowadzenia przewodów (przebieg tras oraz sposób ułożenia, zabezpieczenia i mocowania w bruzdach);

-  spadki i szczelność połączeń rur wodnych i kanalizacyjnych;

-  kompensacja wydłużeń (w przypadku rur z tworzyw sztucznych);

-  zgodność lokalizacji przyborów z projektem;

okładziny z płyt g-k

-  prawidłowość montażu i łączenia stelaża stalowego

-  rodzaj zastosowanych profili

-  prawidłowość ułożenia płyt i przymocowania łącznikami

-  zabezpieczenie przeciw wilgociowe ciętych krawędzi płyt

-  odchyłki powierzchni i krawędzi wykonanych zabudów

- jakość wykonania szpachlowania złącz

Roboty malarskie

-  przygotowanie powierzchni

-  jakość i rodzaj dostarczonych farb

-  jakość powierzchni po pierwszym malowaniu

-  jakość gotowej powłoki malarskiej

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

Sposób wykonania obmiarów - zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-ów.

## ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

8.1      Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.polegający na sprawdzeniu wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych, literaturze fachowej i PN, jakości zastosowanych materiałów, prób szczelność, itd.

Każdy odbiór częściowy musi być podsumowany protokołem odbioru.

8.2	Częściowe lub etapowe odbiory robót

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.

Odbiór częściowy dotyczy z reguły robót stanowiących całość techniczną np. okładzina z płytek ceramicznych wraz z wszystkimi robotami koniecznymi do wykonania przed ostatecznym końcowym położeniem płytek.

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

## ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1    roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót i w ofercie przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-90/B-30000  Cement portlandzki.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1338:2005 - brukowa kostka betonowa

PN-EN 1340:2004 - krawężniki i obrzeża,

PN-EN 1339:2005 - płytki chodnikowe,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu.