#### Zał. nr 9 do SIWZ

| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. [pln brutto] | Cena [pln brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Część I: Wyjście ewakuacyjne |
| 1 | SST | Rozbiórka nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych 35x35 gr. 5 cm | m2 | 72,5 |  |  |
|  |  | Ręczne wyłamanie płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych z nawierzchni. Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej.gr 10 cm Przesortowanie i ułożenie na miejscu składowania materiału uzyskanego z rozbiórki. |  |  |  |  |
| 2 | SST | Rozbiórka elementów betonowych – schodów na gruncie | m3 | 1,0 |  |  |
|  |  | Rozbicie elementów betonowych lub żelbetonowych. Przecięcie prętów zbrojenia. Odcięcie prętów zbrojeniowych. Usunięcie gruzu na miejsce składowania |  |  |  |  |
| 3 | SST | Wykopy jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 2,0m pod ściany oporowe pochylni w gruncie kat I-III | m3 | 17 |  |  |
|  |  | Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami. Złożenie urobku po jednej stronie wykopu |  |  |  |  |
| 4 | SST | Wykonanie ścian betonowych monolitycznych wylewanych w deskowaniu – ściany oporowe pochylni | m3 | 4,28 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. Montaż elementów deskowania wg wytyczonych osi Ułożenie i zagęszczenie betonu B15 zamocowanie i obetonowanie elementów stalowych Wyrównanie powierzchni i pielęgnacja betonu. Demontaż konstrukcji usztywniającej i rozbiórka deskowania. Ułożenie i posegregowanie elementów deskowania. wykonanie bitumicznej powłokowej izolacji pionowej ścian betonowych poniżej terenu z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 5 | SST | Zasypanie wykopu oraz przestrzeni między ścianami oporowymi z uformowaniem odpowiednich spadków | m3 | 9,5 |  |  |
|  |  | Zasypanie wykopu warstwami 20 cm Mechaniczne zagęszczenie zasypki Wykonanie spadku pod pochylnię |  |  |  |  |
| 6 | SST | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 77,0 |  |  |
|  |  | Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej. gr. 10cm Zagęszczenie podsypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej powierzchni. Montaż dwóch ocynkowanych wycieraczek stalowych zewnętrznych 0,8x1,2 m w zagłębieniu wykonanym w kostce betonowej Ubicie kostek wibratorem. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. |  |  |  |  |
| 7 | SST | Naprawa betonowych stopni schodowych zewnętrznych zaprawami do napraw betonu | m2 | 17,5 |  |  |
|  |  | oczyszczenie stopni betonowych z luźnych części i pyłu strumieniem wody z agregatu ciśnieniowego wykonanie warstwy szczepnej oraz naprawa ubytków betonowych specjalistyczną zaprawą do napraw betonów zatarcie na gładko powierzchni stopni |  |  |  |  |
| 8 | SST | Malowanie dwukrotne farbami powierzchni betonowych ścian i stopni schodowych | m2 | 25, 0 |  |  |
|  |  | przygotowanie powierzchni betonu z zatarciem na gładko malowanie powierzchni betonowej farbami specjalistycznymi odpornymi na środowisko alkaiczne betonu oraz o zwiększonej odporności na ścieranie w kolorze szarym |  |  |  |  |
| 9 | SST | Montaż stalowej balustrady schodowej z rur malowanych farbą proszkową | mb | 12,8 |  |  |
|  |  | wymierzenie i wykonanie balustrady z rur stalowych zgodnie ze wzorem przy wejściu głównym zamocowanie dostarczonej balustrady |  |  |  |  |
| Część II: WC parter i piętro |
| 10 | SST | Rozbiórka ścianek działowych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 5,65 |  |  |
|  |  | odłączenie instalacji elektrycznej rozbiórka ścianek działowych o gr. ½ c częściowo w okładzinie z płytek ceramicznych demontaż ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych złożenie gruzu na placu składowym |  |  |  |  |
| 11 | SST | Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 40,0 |  |  |
|  |  | rozbiórka okładziny z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej bez odzysku złożenie gruzu na placu składowym |  |  |  |  |
| 12 | SST | Rozbiórka okładziny z płytek ceramicznych ścian | m2 | 102,0 |  |  |
|  |  | rozbiórka okładziny z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej bez odzysku złożenie gruzu na placu składowym |  |  |  |  |
| 13 | SST | Ścianka działowa z cegły dziurawki 1/4 c | m2 | 10,0 |  |  |
|  |  | Ręczne wykucie strzępi. Wymurowanie ścian. |  |  |  |  |
| 14 | SST | Montaż stalowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego „90” | szt | 1 |  |  |
|  |  | Obsadzenie ościeżnicy Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć – drzwi płytowe białe z szybką górną Dwukrotne pomalowanie farbą olejną z dwukrotnym podszpachlowaniem ościeżnicy oraz wykonanie zaprawek w skrzydle drzwiowym |  |  |  |  |
| 15 | SST | Podposadzkowa warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej bez względu na grubość. | m2 | 40,0 |  |  |
|  |  | Uzupełnienie ubytków i bruzd kanalizacyjnych zaprawą cementową Oczyszczenie podłoża. Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu wgłębnym. Przygotowanie zaprawy. Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu. |  |  |  |  |
| 16 | SST | Przygotowanie podłoża na ścianach pod płytki glazurowane | m2 | 102,0 |  |  |
|  |  | oczyszczenie podłoża i zagruntowanie preparatem ograniczającym nasiąkliwość ściany wyrównanie ubytków i nierówności po zbitych płytkach zaprawą cementowo wapienną |  |  |  |  |
| 17 | SST | Wykonanie posadzek z płytek gresowych 30x30 cm | m2 | 40,0 |  |  |
|  |  | Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. Ułożenie płytek. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. Wypełnienie spoin Oczyszczenie i zmycie posadzki. |  |  |  |  |
| 18 | SST | Cokoliki z płytek gresowych 10x30 | mb | 49,5 |  |  |
|  |  | Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. Ułożenie płytek. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów Wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików. |  |  |  |  |
| 19 | SST | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ceramicznymi na klej | m2 | 102,0 |  |  |
|  |  | - Zamurowanie przebić. Przygotowanie podłoża. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. Ułożenie płytek na zaprawie klejącej z obrobieniem wnęk i ościeży. spoinowanie płytek, oczyszczenie licowanych powierzchni. |  |  |  |  |
| 20 | SST | Wyrównanie istniejącego tynku przez przetarcie lub nałożenie cienkowarstwowego tynku na ścianach i sufitach | m2 | 61,2 |  |  |
|  |  | - usunięcie farby emulsyjnej, zmycie powierzchni tynków wodą - Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. - Gruntowanie podłoża środkiem ograniczającym wodochłonność i zwiększającym przyczepność Nałożenie warstwy gładzi lub tynku i zatarcie packą. |  |  |  |  |
| 21 | SST | Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem powierzchni | m2 | 114,37 |  |  |
|  |  | Przygotowanie powierzchni, szpachlowanie ubytków i pęknięć, likwidacja chropowatości gruntowanie podłoża rozcieńczona farbą emulsyjną lub środkiem do gruntowania Malowanie farbami emulsyjnymi do pełnego krycia |  |  |  |  |
| 22 | SST | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi stelaży WC z uzupełnieniem zabudowy do poziomu sufitu | m2 | 29,0 |  |  |
|  |  | wyznaczenie i montaż uzupełniającego stelażu z profili ściennych 75 mm obudowa płytami g-k impregn. wodochronnie szpachlowanie złącz płyt z zabezpieczeniem taśmą papierową lub z włókna szklanego oraz szpachlowanie wykańczające całej powierzchni płyt wykończenie styków płyt ze ścianami i sufitem zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |  |
| 23 | SST | Montaż systemowych ścianek sanitarnych z płyt laminowanych wraz z systemowymi drzwiami do kabin WC – gr. płyt min.18 mm, wysokość 2,0 m | m2 | 39,7 |  |  |
|  |  | dostawa i montaż wykonanych indywidualnie kabin WC z systemów ścianek sanitarnych – 11 szt. montaż i regulacja drzwi i okuć z systemowych profili sanitarnych |  |  |  |  |
| Część III: Komunikacja pionowa - winda |
| 24 | SST | Zamurowanie 2 otworów okiennych – 2x1,8 m2 w ścianie gr. 40cm | m2 | 3,6 |  |  |
|  |  | demontaż ościeżnic i skrzydeł okiennych ze złożeniem na placu składowym zbicie tynków w ościeżach, wykucie strzępi i uzupełnienie ściany z bloczków gazobetonowych gr. 38 cm – 1,4 m3 uzupełnienie tynków cem.- wap. wewnątrz i na zewnątrz budynku na podłożu z gazobetonu z dokładnym połączeniem z tynkiem istniejącym – 10,3 m2 malowanie tynku farbą emulsyjną - 10,3 m2 |  |  |  |  |
| 25 | SST | Rozbiórka posadzki z płytek lastriko i podłoża betonowego gr.0,15x1,7x1,9 | m3 | 0,5 |  |  |
|  |  | wyznaczenie zarysu szybu windowego, nacięcie tarczą diamentową posadzki Rozbicie elementów betonowych Usunięcie gruzu z budynku. |  |  |  |  |
| 26 | SST | Wykopy wąskoprzestrzenne wewnątrz budynku o ścianach nieumocnionych, grunt kat. III | m3 | 1,2 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi. Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi. Wyrównanie dna i ścian wykopu. Zasypanie i zagęszczenie wykopu ziemią złożoną obok po wykonaniu fundamentu |  |  |  |  |
| 27 | SST | Żelbetowe ławy fundamentowe 0,4x0,3m | m3 | 2,3 |  |  |
|  |  | wykonanie warstwy chudego betonu gr. 10 cm – 0,09m3 wykonanie deskowania ławy fundamentowej wykonanie i montaż zbrojenia – 0,01 t ułożenie i zagęszczenie betonu B15, pielęgnacja betonu rozebranie i oczyszczenie deskowania wykonanie izolacji poziomej – 2xpapa izolacyjna na lepiku – 1,0 m2 |  |  |  |  |
| 28 | SST | Ściana z cegły gr. 25 cm - uzupełnienie | m3 | 2,2 |  |  |
|  |  | Ręczne wykucie strzępi. Wymurowanie ścian z wykonaniem narożników, bruzd dla instalacji c.o., itp. Izolacja p. wilg. ściany poniżej terenu - powłokowa z gruntowaniem i wyrównaniem powierzchni tynkiem cement. – 2,3 m2 |  |  |  |  |
| 29 | SST | Wykonanie i montaż spawanego stalowego podciągu podpierającego płytę stropową | t | 0,121 |  |  |
|  |  | Przygotowanie gniazd ( wykucie), oraz wylanie poduszek betonowych Wykonanie podciągu z dwóch I NP 200, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal. Montaż podciągu na zaprawie cementowej z podbiciem płyty Zabudowa podciągu płytą g-k na stelażu z kształtowników stalowych sufitowych |  |  |  |  |
| 30 | SST | Rozbiórka płyty stropowej | m2 | 2,2 |  |  |
|  |  | Rozbicie elementów betonowych lub żelbetonowych. - gr. 32 cm Przecięcie prętów zbrojenia. Odcięcie prętów zbrojeniowych. Wyrównanie płaszczyzny skutych elementów zaprawą cementową Usunięcie gruzu z budynku. |  |  |  |  |
| 31 | SST | Uzupełnienie uszkodzonych płytek lastrykowych posadzki | m2 | 1,5 |  |  |
|  |  | delikatne wykucie uszkodzonych płytek lastryko przygotowanie podłoża z zaprawy cementowej dobranie i dostarczenie płytek posadzkowych z lastryko ułożenie płytek na klej z docięciem i spoinowaniem |  |  |  |  |
| 32 | SST | Wykonanie posadzki betonowej w podszybiu | m2 | 2,7 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża Wykonanie poziomej izolacji z folii PCV z wywinięciem na ściany Ułożenie warstwy betonu B10 i zatarcie na gładko – gr. 10 cm |  |  |  |  |
| 33 | SST | Przełożenie żeliwnego grzejnika członowego ( 12 żeber) | szt | 1 |  |  |
|  |  | Odłączenie i demontaż grzejnika Odcięcie stalowych rur przyłączeniowych od pionów, zaślepienie otworów Wcięcie nowych rur przyłączeniowych i montaż nowych zaworów grzejnikowych zamocowanie wsporników, zawieszenie i zamocowanie grzejnika ,połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi Naprawa uszkodzeń powłoki malarskiej z malowaniem rur i grzejnika farba olejną |  |  |  |  |
| 34 | SST | Doprowadzenie zasilania elektrycznego do dźwigu | mb | 2,0 |  |  |
|  |  | Wykucie bruzdy i otworu przez ścianę Ułożenie przewodu w rurce ochronnej. Zarzucenie zaprawą bruzdy i otworu Wykonanie odgałęzienia i montaż zabezpieczenia w tab. rozdzielczej dla obwodu windy Montaż puszki przyłączeniowej. Połączenia przewodu z osprzętem Wykonanie pomiarów i protokołów elektrycznych |  |  |  |  |
| 35 | SST | Tynkowanie ściany z cegły oraz skuwanej powierzchni betonowej | m2 | 12,9 |  |  |
|  |  | Odbicie odstających i spękanych tynków. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych. Dokładne połączenie tynków nowych z istniejącymi. |  |  |  |  |
| 36 | SST | Malowanie tynków ścian | m2 | 25,6 |  |  |
|  |  | naprawa uszkodzonych tynków istniejących i ewentualne ich wyrównanie, przygotowanie podłoża pod malowanie świeżych tynków gruntowanie pod malowanie emulsyjne dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym |  |  |  |  |
| 37 | SST | Montaż dźwigu platformowego pionowego o wysokości podnoszenia 3,62 m | kpl | 1 |  |  |
|  |  | dostarczenie i montaż szybu dźwigowego oraz platformy na przygotowanym miejscu zgodnie z wytycznymi producenta podłączenie i próbny rozruch urządzenia dźwigowego zapewnienie sprawdzenia urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego i dostarczenie dokumentów odbiorowych przeszkolenie przedstawiciela szkoły w obsłudze dźwigu |  |  |  |  |
| Część IV: Roboty instalacyjne w WC |
| 38 | SST | Demontaż umywalek | kpl | 11 |  |  |
|  |  | demontaż baterii umywalkowych oraz spustów Demontaż umywalki oraz wsporników Złożenie umywalki na placu składowym |  |  |  |  |
| 39 | SST | Demontaż pisuarów | kpl | 3 |  |  |
|  |  | demontaż zaworów pisuarowych oraz spustów Demontaż pisuaru oraz wsporników Złożenie pisuaru na placu składowym |  |  |  |  |
| 40 | SST | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 11 |  |  |
|  |  | Odcięcie podłączenia wodociągowego Demontaż miski fajansowej i spłuczki Złożenie miski i spłuczki na placu składowym |  |  |  |  |
| 41 | SST | Demontaż stalowych rur wodociągowych o śr. do 25 mm | mb | 48 |  |  |
|  |  | Wyjęcie haków lub uchwytów z muru. Rozkręcenie przewodów stalowych ocynkowanych. Zdemontowanie rur i odniesienie na miejsce składowania. |  |  |  |  |
| 42 | SST | Demontaż rur kanalizacyjnych podposadzkowych żeliwnych– fi 80÷150mm | mb | 13,5 |  |  |
|  |  | wykucie bruzd w posadzce i podłożu betonowym odkopanie rur i ich demontaż |  |  |  |  |
| 43 | SST | Demontaż rur kanalizacyjnych żeliwnych– fi 80÷150mm | mb | 17,0 |  |  |
|  |  | Wykucie szczeliwa z kielichów rur. Wyjęcie sznura uszczelniającego. Wyjęcie haków lub uchwytów z muru. Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania. |  |  |  |  |
| 44 | SST | Demontaż rur kanalizacyjnych żeliwnych– fi <80mm | mb | 4,0 |  |  |
|  |  | Wykucie szczeliwa z kielichów rur. Wyjęcie sznura uszczelniającego. Wyjęcie haków lub uchwytów z muru. Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania |  |  |  |  |
| 45 | SST | Demontaż rur kanalizacyjnych z PVC– fi 32÷50mm | mb | 17,5 |  |  |
|  |  | Ręczne przecięcie rur z tworzyw sztucznych. Zdemontowanie rur i odniesienie na miejsce składowania. |  |  |  |  |
| 46 | SST | Rurociagi z tworzyw sztucznych z PB o śr. zewn. do 25 mm o połączeniach zgrzewanych w bruzdach w ścianach z cegły | mb | 60,5 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i wykucie bruzd. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. Przecinanie rur. Obsadzenie tulei Ułożenie rur. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania. Połączenia rur z rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych, zaślepienie otworów. Wykonanie próby szczelności Zabezpieczenie rur i zarzucenie bruzd zaprawą cem.-wap. |  |  |  |  |
| 47 | SST | Podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii itp. | szt | 36 |  |  |
|  |  | doprowadzenie podejść z rur z tworzyw sztucznych zakończenie podejść odpowiednimi kształtkami gwintowanymi i zaślepienie otworów |  |  |  |  |
| 48 | SST | Montaż zaworów przelotowych, zwrotnych w sieciach wodociągowych o średnicy do 25mm | szt | 12 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie działania zaworu. Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów |  |  |  |  |
| 49 | SST | Rurociągi kanalizacyjne PCV o śr. 110 mm na ścianach | mb | 15,2 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie osi rurociągów. Obsadzenie uchwytów. Obsadzenie tulei przy przejściach przez ściany i stropy. Docięcie, ułożenie rur i kształtek. Założenie podkładek gumowych i przykręcenie uchwytów śrubami. Przeprowadzenie prób szczelności |  |  |  |  |
| 50 | SST | Rurociągi kanalizacyjne PCV o śr. < 80 mm na ścianach w bruzdach | mb | 21,4 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie osi rurociągów. Wykucie bruzd Obsadzenie tulei przy przejściach przez ściany i stropy. Obsadzenie uchwytów. Docięcie, ułożenie rur i kształtek. Założenie podkładek gumowych i przykręcenie uchwytów śrubami. Pezprowadzenie prób szczelności Zabezpieczenie rur i zarzucenie bruzd zaprawą |  |  |  |  |
| 51 | SST | Podejścia odpływowe PCV o śr. 110 mm | szt | 11 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie usytuowania podejścia. Obsadzenie uchwytów Montaż podejścia. Przymocowanie rur i kształtek. |  |  |  |  |
| 52 | SST | Podejścia odpływowe PCV o śr. 50 mm | szt | 14 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie usytuowania podejścia. Obsadzenie uchwytów Montaż podejścia. Przymocowanie rur i kształtek. |  |  |  |  |
| 53 | SST | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem | szt. | 11 |  |  |
|  |  | Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy Montaż umywalki ,syfonu, zabudowa półpostumentu |  |  |  |  |
| 54 | SST | Montaż baterii umywalkowych stojących z zaworem ograniczającym wypływ wody | szt | 11 |  |  |
|  |  | sprawdzenie działania baterii montaż baterii i podłączenie do instalacji z zastosowaniem zaworów odcinających montaż króćca odpływu |  |  |  |  |
| 55 | SST | Montaż stelaży spłuczkowych do ustępów pojedynczych | szt | 8 |  |  |
|  |  | wyznaczenie ustawienia i wysokości montażu stelaża. Montaż stelaża do konstrukcji ścian i podłogi oraz podłączenie odpływu i dopływu Montaż miski ustępowej wiszącej wraz z sedesem i przycisków spłukujących ze stali nierdzewnej Sprawdzenie działania spłuczki |  |  |  |  |
| 56 | SST | Montaż stelaży spłuczkowych do ustępów dla niepełnosprawnych | szt | 3 |  |  |
|  |  | wyznaczenie ustawienia i wysokości montażu stelaża. Montaż stelaża do konstrukcji ścian i podłogi oraz podłączenie odpływu i dopływu Montaż miski ustępowej wiszącej wraz z sedesem przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i przycisków spłukujących ze stali nierdzewnej Wypełnienie szczeliny między płytkami a miską. Sprawdzenie działania spłuczki |  |  |  |  |
| 57 | SST | Montaż pisuarów porcelanowych z zaworem spłukującym ograniczającym wypływ wody | szt | 3 |  |  |
|  |  | - Ustawienie i umocowanie pisuarów Montaż zaworów spłukujących metalowych z ograniczeniem wypływu wody Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z uszczelnieniem złączy. Wypełnienie szczeliny między miską a ścianą.. Sprawdzenie działania spłuczki |  |  |  |  |
| 58 | SST | Montaż stalowych pochwytów-poręczy dla niepełnosprawnych mocowanych do ściany i podłogi, malowanych farbą proszkową | szt | 6 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie miejsca montażu poręczy. Mocowanie poręczy na kołki rozporowe w tulejach stalowych |  |  |  |  |
| Cena brutto |  |